## Slide 1: Электроутюги: устройство, правила безопасности.
КГОБУ Гражданская кши
Урок профильного труда 5 класс
Подготовила Копылова О.В.

## Slide 2: Цели урока:
познакомить с устройством электроутюга, правилами безопасной работы электрическим утюгом, рабочее место для утюжильных работ, терминология влажно-тепловой обработки, создать условия для развития навыков анализа и познавательного интереса;
воспитания культуры труда;
обогащения словарного запаса;
коррекции речи;
культуры общения.

## Slide 3: ВТО – это процесс воздействия на ткань тепла, влаги и давления.
Утюг Гладильный пресс.
Пароувлажнитель.

## Slide 4: Устройство утюга

## Slide 6: Словарь:
Электрический утюг, подошва утюга, терморегулятор, пароувлажнитель, шнур с вилкой, штепсельная розетка, сигнальная лампочка, гладильная доска, пульвизатор.

## Slide 7: Правила безопасной работы электрическим утюгом
Перед началом работы проверить исправность шнура.
Работать стоя на резиновом коврике.
Включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки.
Ставить утюг на подставку.
Следить за тем, чтобы подошва горячего утюга не касалась шнура.
Следить за правильной установкой указателя терморегулятора (в соответствии с видом ткани).
После окончании работы утюг поставить на подставку и выключить.
Внимание! Запрещается оставлять включенный утюг без присмотра! Это может привести к пожару. Дежурный , уходя последним, должен убедится, что утюг выключен.

## Slide 8: Организация рабочего места для выполнения утюжильных работ

## Slide 9: Требования к выполнению влажно-тепловой обработке
Выполнить влажно-тепловую обработку после выполнения каждой машинной работы
Установить терморегулятор утюга с учетом волокнистого состава ткани
Проверить нагрев утюга, чистоту подошвы утюга, проведя им по чистому куску ткани.
Ткань, деталь изделия или готовое изделие утюжить справа налево по направлению долевой нити.
Отутюженное изделие оставить в расправленном виде на столе или повесить на плечики до полного высыхания.

## Slide 10: Терминология влажно-тепловой обработки
Отутюживание
Удаление заминов на готовом изделии или на отдельных деталях.

## Slide 11: Терминология влажно-тепловой обработки
Проутюживание
Удаление сгибов и заминов на ткани или на деталях

## Slide 12: Терминология влажно-тепловой обработки
Разутюживание
Раскладывание припусков шва в разные стороны и закрепление их в таком положении с помощью утюга

## Slide 13: Терминология влажно-тепловой обработки
Заутюживание
Укладывание припусков шва на одну сторону и закрепление их в таком положении с помощью утюга

## Slide 14: Терминология влажно-тепловой обработки
Приутюживание
Уменьшение толщины шва, края или сгиба детали.

## Slide 15: Проверь себя
Приутюжить
Заутюжить
Разутюжить
Отутюжить
Проутюживание
Уменьшение толщины шва, края или сгиба детали.
Укладывание припусков шва на одну сторону и закрепление их в таком положении с помощью утюга
Раскладывание припусков шва в разные стороны и закрепление их в таком положении с помощью утюга
Удаление сгибов и заминов на ткани или на деталях
Удаление сгибов и заминов на ткани или на деталях

## Slide 16: Проверь себя:
Уменьшение толщины шва, края или сгиба детали.
Укладывание припусков шва на одну сторону и закрепление их в таком положении с помощью утюга
Раскладывание припусков шва в разные стороны и закрепление их в таком положении с помощью утюга
Удаление сгибов и заминов на ткани или на деталях
Удаление сгибов и заминов на ткани или на деталях
Приутюживание
Заутюживание
Разутюживание
Проутюживание
Отутюживание

## Slide 17: Вопросы:
Какие бывают утюги?
Для чего нужен терморегулятор?
Почему необходимо знать и строго выполнять правила безопасной работы с электроутюгом?