## Slide 1: Основные неполадки в работе швейных машин и причины их возникновения
Подготовила учитель технологии : Кравченко А.Г , г. Комсомольск-на-Амуре,
2022

## Slide 2: Как найти причину неисправности швейной машины
Неисправности швейных машин обнаружить можно по внешним признакам. Например, появились пропуски стежков или верхняя нитка начала петлять снизу или швейная машинка начала "стучать" во время работы. Вдруг стала плохо продвигаться ткань или часто ломаться игла и т.д. Намного сложнее определить причину появившихся неисправностей и еще сложнее их устранить

## Slide 3: На помощь! Моя швейная машинка не работает!

## Slide 4: Основные неполадки
Обрыв ниток
Пропуск стежков
Плохое продвижение материала
Неправильнная строчка
Поломка иглы

## Slide 5: Регулировка натяжения ниток
Регулятор натяжения верхней нити
Регулятор натяжения нижней нити

## Slide 6: Задание: 1 Составить фишбоун по теме неполадки в швейной машине

## Slide 7: Вопросы
1. Чем регулируется натяжение верхней и нижней ниток?
2. Какая строчка называется неправильной?
3. Как исправить строчки с петлянием сверху или снизу?

## Slide 8: Практическая часть
Задание: 2
Установить нужную длину стежка и отрегулировать качество строчки

## Slide 9: Правила регулирования нити

## Slide 10
1. Найдите на своей машинке регулятор верхней нити и регулятор нити шпульки.
2. Установите длину стежка, равную 2 миллиметрам. Поверните ручку регулятора верхней нити на 1/4 - 1/2 оборота вправо
3. Сложите образец ткани пополам и сделайте машинную строчку в 1 см от края.
4. Рассмотрите полученную строчку и по ее виду определите характер неполадок в работе швейной машины.
Если сверху мы видим петли от нижней нити, то у нас слишком велико натяжение игольной нити, и наоборот, если снизу шва мы видим петли, образованные игольной нитью, то надо ослабить натяжение нити шпульки
5. Устраните обнаруженные неполадки.
6. Выполните пробную строчку на том же образце, рядом с первой строчкой. Сравните строчки.

## Slide 11: вопросы:
1) Какие неполадки вы обнаружили в швейной машине?
2) Какова причина, вызвавшая их?
3) Как вы устранили обнаруженные неполадки?

## Slide 12: Таблица. Неполадки в швейной машине
Неполадки | Причины возникновения | Способ устранения
___ | ___ | ___
Задание: Заполнить таблицу