## Slide 1: Прямое комбайнирование

## Slide 2: Раздельное комбайнирование

## Slide 3: Общее устройство комбайна

## Slide 6: Жатка Мотовило 1 (рисунок) подводит порцию стеблей к режущему аппарату 14. Срезанные стебли транспортируются шнеком жатки 13 к центру жатки, где выдвигающимися из шнека пальцами захватываются и перемещаются к промежуточному битеру проставки 12 и транспортеру наклонной камеры 11, который подает хлебную массу в молотильное устройство к барабану 2.
1- мотовило; 2 - барабан; 3 - отбойный битер; 4 - бункер; 5 - соломотряс; 6 - верхнее решето; 7 - колосовой шнек; 8 - нижнее решето;9 - подбараба-нье; 10 - стрясная доска; 11 - транспортер наклонной камеры; 12 - битер проставки; 13 - шнек жатки; 14 - режущий аппарат

## Slide 7: Молотильное устройство Молотильный барабан и подбарабанье выполняют обмолот. При обмолоте основная часть зерна, выделенная из колосьев, вместе со значительной частью половы и сбоины сепарируется через решетку подбарабанья 9 на стряс-ную доску 10. Остальной ворох отбрасывается отбойным битером 3 на соломотряс 5.
1- мотовило; 2 - барабан; 3 - отбойный битер; 4 - бункер; 5 - соломотряс; 6 - верхнее решето; 7 - колосовой шнек; 8 - нижнее решето;9 - подбараба-нье; 10 - стрясная доска; 11 - транспортер наклонной камеры; 12 - битер проставки; 13 - шнек жатки; 14 - режущий аппарат

## Slide 8: Соломотряс На клавишах соломотряса происходит дальнейшее выделение зерна из соломистого вороха. Солома транспортируется клавишами соломотряса к выходу молотилки. Высыпавшиеся зерна попадают на решетный стан.
1- мотовило; 2 - барабан; 3 - отбойный битер; 4 - бункер; 5 - соломотряс; 6 - верхнее решето; 7 - колосовой шнек; 8 - нижнее решето;9 - подбараба-нье; 10 - стрясная доска; 11 - транспортер наклонной камеры; 12 - битер проставки; 13 - шнек жатки; 14 - режущий аппарат

## Slide 9: Очистка После сепарации тонкий зерновой ворох попадает на стрясную доску 10 и транспортируется к верхнему решету 6. В процессе транспортирования ворох предварительно разделяется на фракции, зерно перемещается вниз, а сбоина -вверх. В зоне перепада между стрясной доской и верхним решетом происходит его продувка. Полова и мелкие примеси воздушным потоком выдуваются их очистки. Проваливаясь через решето, зерно попадает в зерновой шнек и далее в элеватор, в загрузочный шнек и попадает в бункер 4. Недомолоченные колоски, проваливаясь через верхнее решето и удлинитель верхнего решета на нижнее решето 8, транспортируются в колосовой шнек 7, колосовой элеватор, повторно обмолачиваются в домолачивающем устройстве и распределительным шнеком выбрасываются на стрясную доску.
1- мотовило; 2 - барабан; 3 - отбойный битер; 4 - бункер; 5 - соломотряс; 6 - верхнее решето; 7 - колосовой шнек; 8 - нижнее решето;9 - подбараба-нье; 10 - стрясная доска; 11 - транспортер наклонной камеры; 12 - битер проставки; 13 - шнек жатки; 14 - режущий аппарат

## Slide 10: Копнитель, соломотряс

## Slide 11: Валковая жатка

## Slide 12: Валковая жатка

## Slide 14
1- мотовило; 2 - барабан; 3 - отбойный битер; 4 - бункер; 5 - соломотряс; 6 - верхнее решето; 7 - колосовой шнек; 8 - нижнее решето;9 - подбараба-нье; 10 - стрясная доска; 11 - транспортер наклонной камеры; 12 - битер проставки; 13 - шнек жатки; 14 - режущий аппарат