## Slide 1: Практическая работа
Расчёт предельных размеров, допусков и величин зазора, натяга (посадки)
- Построение полей допусков размеров

## Slide 2: 1. ПОВТОРЕНИЕ
Вопросы для повторения:
Что такое номинальный размер?
Что такое действительный размер?
Что такое допуск?
Что такое зазор и натяг?

## Slide 4: Зазором называют разность между действительными размерами отверстия и вала, когда отверстие больше вала;

## Slide 5: Натягом называют разность между действительными размерами вала и отверстия, когда вал больше отверстия.

## Slide 6: Задача 1: Дан вал Ø 75+0,008 Определить номинальный размер, предельные отклонения, предельные размеры, допуск. вала.

## Slide 7: Решение : d =75, es = + 0,008, ei = - 0 d max = d + es =75+ 0,008 = 75,008 d min = d + ei = 75 + 0 = 75 Td = dmax - dmin = 75,008 - 75= 0,008.

## Slide 9: dmax – наибольший допускаемый размер вала; dmin – наименьший допускаемый размер вала; Dmax – наибольший допускаемый размер отверстия; Dmin – наименьший допускаемый размер отверстия; D=d – номинальный размер; Td – допуск на изготовление вала; TD – допуск на изготовление отверстия; ES – верхнее предельное отклонение от номинального размера отверстия; es – верхнее предельное отклонение от номинального размера вала; EI – нижнее предельное отклонение от номинального размера отверстия; ei – нижнее предельное отклонение от номинального размеравала.

## Slide 10: Задача 2 Дано отверстие Ø 10 мм. Выполнить графическое изображение полей допусков для данного отверстия с отклонениями: а) ES=+0,2 EI=-0,1; б)ES=0,1 EI=0 ; в)ES=0 EI=-0,1; г)ES=0,2 EI=-0,2 ; д)ES=+0,4 EI=+0,2; е)ES=-0,1 EI=-0,3.

## Slide 11: Решение

## Slide 12: Домашнее задание
Вычислить допуск по предельным
размерам и отклонениям.
Дано:
dmax = 20, 010 мм
dmin = 19, 989 мм
es = 10 мкм
ei = -11 мкм

## Slide 13: Td = dmax – dmin Td = es - ei

## Slide 15: Рассмотрим на примере для отверстия ø10 ES=+0.015 EI = 0 для вала Ø 10 es = -0,025 ei = -0,040.

## Slide 16: Задача - Рассчитать предельные размеры деталей, допуски размеров, величины зазоров (натягов), - Выполнить графическое построение расположения полей допусков сопряженных деталей относительно нулевой линии с указанием номинального размера, отклонений, допусков предельных зазоров (натягов).

## Slide 17: Для выполнения задачи необходимо пользоваться таблицами допусков и посадок по стандартам: ГОСТ 25347-82 (СТ СЭВ 144-75), ГОСТ 25346-82 (СТ СЭВ 144-75) [2].

## Slide 18: Ответ к домашней задаче Td = 20,010 - 19,989 = 0,021 мм Td = 10 - (-11) = 0,021 мм