## Slide 1: Механические передачи
Учитель технологии: Панченко С.В.

## Slide 2: Механическая передача - это
устройство для передачи и преобразования механической энергии от энергетической машины до исполнительного механизма (органа), как правило, с одновременным изменением характера движения (изменения направления, сил, моментов и скоростей).

## Slide 3: Классификация механических передач.
В зависимости от принципа действия все передачи делятся на две группы:
1) передачи трением – фрикционные и ременные;
2) передачи зацеплением – зубчатые, червячные, планетарные, волновые, цепные.

## Slide 4: Классификация механических передач
В зависимости от способа соединения ведущего и ведомого звеньев передачи бывают:
А) передачи непосредственного контакта – фрикционные, зубчатые и червячные;
Б) передачи с гибкой связью – ременные, цепные.

## Slide 5: Фрикционная передача -
это механическая передача,
служащая для передачи
вращательного движения (или для преобразования вращательного движения в поступательное) между валами с помощью сил трения, возникающих между дисками, цилиндрами или конусами, насаженными на валы и прижимаемыми один к другому.

## Slide 6: Виды фрикционных передач

## Slide 7: Зубчатая передача
- это механизм, который с помощью зубчатого зацепления передает или преобразует движение.
Notes: <number>

## Slide 9: Червячная передача
- это механизм для передачи вращения между валами посредством винта – червяка и сопряженного с ним червячного колеса.
Notes: <number>

## Slide 10: Винтовая передача
Передача «винт — гайка» — винтовая механическая передача, преобразующая вращательное движение в поступательное, или наоборот. В общем случае она состоит из винта и гайки.

## Slide 11: Винтовая передача
Винтовые передачи делятся на:
передачи скольжения;
передачи качения:
  шариковинтовые передачи качения (ШВП);
  роликовинтовые передачи качения.
ул.Советская,74

## Slide 12: Ременная передача
- простой механизм, передающий движение от одного шкива другому посредством ремня.
По форме сечения различают: круглоременные,
клиноременные, плоскоременные, зубчатоременные.

## Slide 13: Цепная передача
— механизм, в котором передача механической энергии на расстояние осуществляется
цепью, охватывающей звёздочки (цепные зубчатые колёса).
Notes: <number>

## Slide 14
Механические передачи известны со времен зарождения техники, прошли вместе с ней длительный путь развития и совершенствования и имеют сейчас очень широкое применение. Грамотная эксплуатация механических передач требует знание основ и особенностей их проектирования и методов расчетов.
Notes: <number>

## Slide 15
Спасибо за внимание