## Slide 1: Цифровые системы передачи

## Slide 2: Организация телефонной сети
<number>/30
Изначально межстанционные линии создавались на базе аналоговых систем
Современные линии строятся на базе цифровых Т- или Е- систем передачи
Телефонный звонок обрабатывается:
  Коммутатором АТС для местных вызовов
  Центром коммутации для иногородних вызовов
  МГТС для иногородних/международных вызовов

## Slide 3: Услуги цифрового доступа
<number>/30
Цифровая многоканальная система связи
Служба передачи цифровых данных
Полнодуплексная синхронная
СПД 56 Кбит/с

## Slide 4: Switched/56
<number>/30
Система передачи данных, обеспечивающая полнодуплексный цифровой синхронный обмен данными со скоростью 56 Kбит/с
Линии связи являются цифровыми и не требуют модема
Цифровой сервисный блок DSU конвертирует пользовательские данные из LAN в биполярный формат для передачи (DDS или T1 в комбинации с CSU)
Телефонная сеть

## Slide 5: Служба передачи цифровых данных
<number>/30
Используются выделенные линии для передачи данных со скоростью от 64 до 128 Kбит/с и выше
Телефонная сеть

## Slide 6: Стандарты цифровых систем
<number>/30
Т - система
  Северная Америка, Япония
Е - система
  Европа, Южная Америка
SONET/SDH
  Новый международный стандарт

## Slide 7: Соответствие уровням OSI
<number>/30

## Slide 8: Система T-1
<number>/30
24 голосовых канала дискретизируются, квантуются и кодируются в ВРК ИКМ сигнал
Несущая Т-1 передает данные со скоростью 1.544 Мбит/с
Биполярное кодирование
  B8ZS T-1
  B3ZS T-3
Полный дуплекс
Цифровая передача каналов

## Slide 9: Структура цикла T-1
<number>/30
Ранее обозначались как D1, D2 и D3
Два стандарта для цикла Т-1: D4 (сверхцикл) и расширенный сверхцикл (ESF)
T-3 использует кадры типа M13

## Slide 10: Цикл и сверхцикл
<number>/30
Группа из 12 циклов Т-1 образует сверхцикл
В четных циклах бит F служит для синхронизации и принимает значение 101010
Информация о сигнализации вставляется в младший значащий бит (LSB) каждого канала, но только в 6 и 12 циклах для уменьшения искажений

## Slide 11: Расширенный сверхцикл
<number>/30
Группа из 24 циклов образует расширенный сверхцикл ESF
Каждый 193-й бит используется для служебных целей

## Slide 12: Мультиплексирование
<number>/30
Канальный сервисный блок CSU (Channel Service Unit)
  выполняет ряд защитных и сервисных функций
Цифровой сервисный блок DSU (Digital Service Unit)
  Преобразует данные от аппаратуры абонента в потенциалы и коды Т-1

## Slide 13: Уровни мультиплексирования Т- системы
<number>/30

## Slide 14: Структура цикла Е-1
<number>/30
30 голосовых каналов + 2 служебных канала

## Slide 15: Уровни мультиплексирования Е- системы
<number>/30

## Slide 16: Сравнение цифровых систем
<number>/30

## Slide 17: Система PDH
<number>/30
PDH или ПЦИ – Плезиохронная Цифровая Иерархия
Цифровые системы передачи (Т- или Е-) объединяют низкоскоростные потоки для увеличения скорости
Каждое устройство имеет свой задающий генератор
Тактовые частоты в различных потоках немного отличаются
Вставка выравнивающих бит

## Slide 18: Ограничения PDH (I)
<number>/30
Абонент
Выделение низкоскоростного потока
(демультиплексирование)
Вставка низкоскоростного потока (мультиплексирование)
Выделение потока 2 Мбит/с из канала 140 Мбит/с
Отсутствие гибкости
  Невозможно выделить низкоскоростной канал в высокоскоростном потоке без его разборки

## Slide 19: Ограничения PDH (II)
<number>/30
Интерфейс
G.703
Стандартный узел сетевого интерфейса (Network Node Interface)
Низкая производительность
  Нет стандарта для мониторинга производительности каналов данных
  Нет канала управления
Сложности линейного подключения
  Нестандартные линейные интерфейсы
Нестандартный линейный код и уровни оптического сигнала
Объединение MUX и LTE

## Slide 20: SDH и SONET
<number>/30
SDH/SONET
  Стандартный интерфейс в сетях передачи данных
  Стандарт мультиплексирования в оптических сетях
SONET – Synchronous Optical Network
  Синхронная оптическая сеть, используется в США и Канаде
SDH – Synchronous Digital Hierarchy
  Синхронная цифровая иерархия, международный термин ITU-T

## Slide 21: Особенности SDH/SONET
<number>/30
Цели SDH/SONET
  Объединение различных цифровых сетей
  Стандартизация Американских, Европейских и Японских систем
  Мультиплексирование различных цифровых сигналов
  Поддержка администрирования и управления
Особенности
  Наличие одного задающего генератора
  Непосредственная вставка или выделение потока
  Базовая скорость передачи 155.52 Мбит/с

## Slide 22: Топология SDH/SONET
<number>/30
Традиционная топология сетей SDH/SONET – двойное кольцо
Одно кольцо служит для передачи данных, а другое находится в резерве
Оконечные устройства ЛВС или других транспортных сетей подключаются через терминальные адаптеры (ТА)

## Slide 23: Система SDH/SONET
<number>/30
Состоит из мультиплексоров (mux) и повторителей (repeaters)

## Slide 24: Уровни мультиплексирования
<number>/30
STS – Синхронный транспортный сигнал
OC – Оптическая несущая
STM – Синхронный транспортный модуль

## Slide 25: Базовый фрейм SDH
<number>/30

## Slide 26: Базовый фрейм SONET
<number>/30

## Slide 27: Фрейм STM-1
<number>/30

## Slide 28: Схема мультиплексирования SDH
<number>/30

## Slide 29: Элементы SDH
<number>/30

## Slide 30: Преобразование потока Е1 в STM-N

## Slide 31: Высокоуровневое объединение
<number>/30