## Slide 1
Введение в программирование
Купцов Антон Андреевич
nash_roboklass
Робототехника на Arduino
Занятие 4

## Slide 2
Проверка готовности к занятиям
Тетрадь формата А4, 96 листов в клетку;
Две пишущие ручки (чёрные или синие);
Три заточенных простых карандаша (B, HB, H);
Цветные карандаши или фломастеры;
Две линейки (офицерскую и простую 20-30см.);
Канцелярский клей.

## Slide 3
Правила безопасности на уроках робототехники
1. Тишина – наш лучший друг.
2. Дружеская атмосфера – залог общего успеха.
3. На рабочем месте ничего лишнего.
4. Электроприборы включаются только по команде.
5. Все испытания санкционируются преподавателем.
6. Розетка не для пальцев!
Notes: Повторять на каждом занятии.
1. Тишина – наш лучший друг.
Когда один человек говорит, все остальные молча его слушают. Это относится и к ученикам и к преподавателю.
Но у преподавателя всегда есть приоритет слова перед учениками, так как он главный на занятиях.
Это значит, что он может дать слову ученику или взять инициативу в свои руки.
2. Дружеская атмосфера – залог общего успеха.
Если чего-то не понимаешь, не стесняйся спросить, не нарушая при этом первого правила.
Например можно поднять руку и спросить у учителя.
Или во время выполнения самостоятельной работы, спросить у товарища.
Запрещено обзывать, задирать и как либо унижать друг друга. Подобное поведение гарантирует отстранение от занятий.
3. На рабочем месте ничего лишнего.
Если на столе будет завал, работать будет тяжело.
По этому перед тем как приступить к выполнению нового задания, необходимо навести порядок, чтобы ничего не мешалось и было комфортно работать.
Ни в коем случае на рабочем столе не должно находиться продуктов питания и особенно жидкостей.
При случайном опрокидывании стакана с водой может произойти короткое замыкание.
Из-за чего можно получить травму и дорогостоящее оборудование может выйти из строя.
4. Электроприборы включаются только по команде.
Ноутбук, паяльник, мультиметр, 3D-ручку, термоклеевой пистолет ЗАПРЕЩЕНО ВКЛЮЧАТЬ без команды или разрешения преподавателя.
Команда «ВЫКЛЮЧИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ» выполняется незамедлительно.
При этом паяльник, 3D-ручку и термоклеевой пистолет необходимо отключить от розетки.
Для выключения мультиметра ручка переводится в положение «OFF».
Чтобы выключить ноутбук необходимо в меню пуск (левый нижний угол) нажать на «завершение работы» и подождать пока экран погаснет, только после этого можно закрыть крышку.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выключать ноутбук нажатием кнопки на корпусе!
5. Все испытания санкционируются преподавателем.
При выполнении опытов, подача электричества на цепь осуществляется только с разрешения преподавателя.
Прошивка новой программы так же осуществляется с разрешения преподавателя.
6. Розетка не для пальцев!
У каждого прибора и инструмента есть прямое назначение. Всё что к этому назначению не относится является нарушением техники безопасности.
- При использовании 3D-ручки и термоклеевого пистолета, не следует прикасаться разогретым экструдером или расплавленным пластиком до кожи или легковоспламеняющихся предметов. Для предотвращения случайного касания, необходимо пользоваться специальной подставкой.
- При использовании паяльника не следует прикасаться разогретым жалом до кожи или легковоспламеняющихся предметов. Для предотвращения случайного касания, необходимо пользоваться специальной подставкой.
- При использовании ножниц, канцелярского ножа и других режущих инструментов следует соблюдать осторожность и не проверять остроту лезвия, проводя по нему пальцем. Всегда закрывать режущую часть инструмента после каждого применения.

## Slide 4
Что мы проходили на прошлых занятиях?
Кто такие роботы, и из чего они состоят?
Для чего нужен мультиметр?
Что такое алгоритм и программирование?
Notes: Роботы это автоматизированные устройства призванные помогать человеку, облегчать его труд.
Роботы состоят из электронных, механических и программных компонентов.
Роботы также состоят из сенсорных, вспомогательных и исполнительных компонентов (новое).
Мультиметр – универсальный измерительный прибор электромонтёра, с помощью него можно регистрировать силу тока, напряжение и сопротивление, а так же выполнять прозвонку электроцепи.
Алгоритм - это строгая логичная последовательность операций выполняемых для решения задачи.
Программирование это разработка алгоритмов обеспечивающих функционирование умных машин.
Алгоритмы при этом записываются в виде данных, наполняются данными и сами собой представляют данные.

## Slide 5
Проверка домашнего задания
Разбор Алгоритмов!
Notes: Ученики представляют придуманные дома алгоритмы группе. Обсуждаем, проверяем на логичность. Даже если что-то не правильно, необходимо использовать положительное подкрепление.

## Slide 6
Язык программирования
- формальный язык, предназначенный для записи компьютерных программ.
Notes: На сегодняшний день самыми используемыми языками программирования считаются C++, Java, Scratch, Pascal, Python и др.
На наших уроках мы используем язык C++, а точнее ArduinoC, именно на нём написан скетч который мы прошивали в плату Arduino на прошлом уроке.

## Slide 7
void setup()
{ pinMode(13, OUTPUT); }
void loop()
{ digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000); }
Прошивка Arduino на прошлом уроке
Notes: Давайте вспомним, в чем заключается работа Arduino, при такой прошивке.

## Slide 8
Программирование в Arduino IDE
void setup()
{ pinMode(13, OUTPUT); }
void loop()
{ digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000); }
Notes: Разбираем программу.
void setup - часть программы, которая выполняется единожды, всякий раз при подаче питания на плату, здесь задаются настройки.
void loop - основная часть программы, которая начнёт циклично выполняться сразу после завершения настроек (void setup).
pinMode - назначение Пина выходом или входом, соответственно OUTPUT или INPUT, а цифра означает номер Пина.
digitaWrite - выдает цифровой сигнал, т.е. логическую 1 или 0, максимальное напряжение или его полное отсутствие, соответственно HIGH или LOW.
delay - задержка (алгоритм как бы замирает на том этапе, после которого стоит данная команда), при этом 1000 - это одна секунда.
Фигурные и простые скобки, точки, запятые и точка с запятой…
Почему же мигал именно встроенный светодиод, ведь в программе указан Пин под номером 13, но к нему мы ничего не подключали. Будет ли тоже самое происходить если укажем другой Пин?

## Slide 9
Физминутка
Синхрогимнастика
1. Хлёст
2. Лыжник
3. Крутиться
4. Вибрация
5. Вис
Notes: Хлёст руками.
Руки надо бросать за плечи свободно! Руки — как плети! Надо не двигать ими, а именно свободно бросать. Необходимо далеко закинуть руки за плечи так, чтобы ладошки свободно хлопали за плечами, издавая характерный звук шлепка.
Лыжник.
Упражнение состоит из взмахов руками вверх-вниз, с синхронным подъемом и опусканием ног с носок на пятки, или наоборот, с подъемом с пяток на носки.
Крутиться.
Итак, ноги стоят как удобно, руки расслаблены — крутимся влево-вправо в расслабленном состоянии одну минуту в том ритме, из которого выходить не хочется.
Вибрация.
Ноги стоят как удобно, руки расслабленно висят. Плечи подёргиваются вверх-вниз, вызывая вибрацию в теле. Затем ноги тоже начинают вибрировать.
Вис.
Ноги — примерно на ширине плеч, делаем вис назад. Получается полунаклон назад типа полумостика.
Но это только первая часть упражнения — вис назад, а всего их четыре — вис назад, вис вперед, расслабление и наклон.
Лёгкий Танец. (Выполняется только при наличие свободного пространства для каждого).
Исходное положение — ноги вместе, руки вдоль туловища.
Раз это шаг правой ногой вперед.
Два — взмах левой ногой вправо, носочек вытягиваем, одновременно поворачиваем корпус влево с махом руками влево.
Три — левая нога, руки и туловище в исходном по поясе.
Четыре — шаг правой ногой назад, в исходное положение, то есть на ту же точку, откуда и начали первое движение.
Повторить 3-4 раза. Затем другой ногой и руками зеркально.

## Slide 10
Практическая работа
Маячок
Принципиальная схема:
Notes: Собираем первый эксперимент на макетке и программируем, пробуем подключать к разным пинам светодиод и изменять скорость мигания в скетче.
Дополнительное задание:
С помощью мультиметра измерить напряжение на пинах (для удобства собрать всё на макетке).

## Slide 11
Практическая работа
Маячок
Схема на макетной плате:

## Slide 12
Практическая работа
Маячок
Программирование:
// настраиваем пин №13 в режим выхода,
// т.е. в режим источника напряжения
pinMode(13, OUTPUT);
void setup() {
}

## Slide 13
Практическая работа
Маячок
Программирование:
// подаём на пин 13 «высокий сигнал» (англ. «high»), т.е.
// выдаём 5 вольт. Через светодиод побежит ток.
digitalWrite(13, HIGH);
void loop() {
// Это заставит его светиться

## Slide 14
Практическая работа
Маячок
Программирование:
// задерживаем (англ. «delay») микроконтроллер в этом
// состоянии на 100 миллисекунд
delay(100);

## Slide 15
Практическая работа
Маячок
Программирование:
// подаём на пин 13 «низкий сигнал» (англ. «low»), т.е.
// выдаём 0 вольт или, точнее, приравниваем пин 13 к земле.
digitalWrite(13, LOW);
// В результате светодиод погаснет

## Slide 16
// замираем в этом состоянии на 900 миллисекунд
delay(900);
// после «размораживания» loop сразу же начнёт исполняться
// вновь, и со стороны это будет выглядеть так, будто
// светодиод мигает раз в 100 мс + 900 мс = 1000 мс = 1 сек
}
Практическая работа
Маячок
Программирование:

## Slide 17
Практическая работа
Маячок
Программирование:
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); }
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(13, LOW);
delay(900);
}
Notes: Проверьте чтобы скетч выглядел именно так, с соблюдением регистра. И не забудьте про круглые и фигурные скобки, а так же про точки с запятой.

## Slide 18
Практическая работа
Маячок
Прошивка платы:
выбор платы и порта
прошивка
Notes: Выпираем нужный порт и плату, загружаем скетч.

## Slide 19
Практическая работа
Маячок
Вопросы для проверки
1. Что будет, если подключить к земле анод светодиода вместо катода?
2. Что будет, если подключить светодиод с резистором большого номинала (например, 10 кОм)?
3. Что будет, если подключить светодиод без резистора?
4. Зачем нужна встроенная функция pinMode? Какие параметры она принимает?
5. Зачем нужна встроенная функция digitalWrite? Какие параметры она принимает?
6. С помощью какой встроенной функции можно заставить микроконтроллер ничего не делать?
7. В каких единицах задается длительность паузы для этой функции?
Notes: Вопросы из конспекта хакера

## Slide 20
Практическая работа
Маячок
Дополнительное задание № 1
Сделайте так, чтобы маячок светился полсекунды, а пауза между вспышками была равна одной секунде.
Notes: Самостоятельная работа

## Slide 21
Практическая работа
Маячок
Решение задания № 1
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); }
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
}
// пол секунды горит
// одну секунду спит

## Slide 22
Практическая работа
Маячок
Дополнительное задание № 2
Измените код примера так, чтобы маячок включался на три секунды после запуска устройства, а затем мигал в стандартном режиме.

## Slide 23
Практическая работа
Маячок
Решение задания № 2
void setup() { pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(13, LOW); }
void loop() { digitalWrite(13, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(13, LOW);
delay(900); }
// три секунды горит при запуске
// затем мигает в обычном режиме

## Slide 24
Что Вы сегодня узнали?
Что такое языки программирования и какие они бывают.
Программы для Arduino состоят из двух основных частей: настройки при подаче питания и бесконечного цикла.
Notes: Актуализация пройденного материала.
Не забудьте поделиться новыми знаниями с друзьями и родителями.

## Slide 25
Чему Вы сегодня научились?
Программировать плату Arduino на мигание светодиодом с разной частотой
Использовать при этом функции pinMode, digitalWrite, и delay.
Notes: Актуализация пройденного материала.
Не забудьте поделиться новыми знаниями с друзьями и родителями.

## Slide 26
Подумайте над тем, какие роботы встречаются в нашей повседневной жизни.
Домашнее задание
И пофантазируйте о том, каких роботов Вы хотели бы создавать в будущем, на пользу человечества.