## Slide 1: Клапан электропневматический ЭПК-153А

## Slide 2
ЭПК-153 предназначен для:
Подачи предупредительных звуковых сигналов машинисту при проверке бдительности и превышении скорости;
Выполнения автостопного торможения по команде приборов безопасности в случае не подтверждения машинистом бдительности или превышения допускаемой скорости.
Для подачи предупредительных сигналов и для обеспечения экстренного темпа и величины разрядки тормозной магистрали поезда при срабатывании системы автостопа. Клапан электропневматический (ЭПК) обеспечивает приведение в действие тормозов через 7-8 с после подачи предупредительного сигнала. ЭПК имеет дополнительное резьбовое отверстие для подключения срывного клапана, вызывающего экстренную разрядку тормозной магистрали без выдержки времени.

## Slide 6: Кронштейн (Плита)

## Slide 13: Замок
Предназначен для включения и выключения ЭПК

## Slide 16
Замок имеет два положения: •ЭПК включен (против часовой стрелки до упора); •ЭПК выключен (по часовой стрелке до упора). Во включенном положении: •Воздух из ПМ или ПМ и КВВ через разобщительный кран замка поступает к ЭПВ; •Выключатель ВП19 замыкает цепи КЛУБ-У и «Выбег». В выключенном положении: •Воздух из ПМ или ПМ и КВВ перестает проходить через разобщительный кран замка; •Выключатель ВП19 размыкает цепи КЛУБ-У и «Выбег».