## Slide 2
1. Как нужно организовать рабочее место перед началом работы на швейной машине?
2. Для чего нужно соблюдать правила техники безопасности?
3. Из каких основных деталей и устройств состоит электрическая швейная машина ?
4. От чего зависит скорость шитья на электрической швейной машине?
5. Для чего используется обратный ход машины?

## Slide 3
1. УСТАНОВИТЬ ШПУЛЬКУ НА СТЕРЖЕНЬ МОТАЛКИ И НАМОТАТЬ НА НЕЕ КОНЕЦ НИТИ, СДЕЛАВ 2-3 ВИТКА ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
2. ДВИЖЕНИЕМ РУКИ ВПРАВО ПРИЖАТЬ ШПУЛЬКУ К МОТАЛКЕ

## Slide 4
3. ПЕРЕКЛЮЧИТЬ МАШИНУ НА ХОЛОСТОЙ ХОД (ПОТЯНУТЬ МАХОВОЕ КОЛЕСО ВПРАВО ДО ЩЕЛЧКА)
4. 5 ВКЛЮЧИТЬ МАШИНУ С ПОМОЩЬЮ ВКЛЮЧАТЕЛЯ И СДЕЛАТЬ НАМОТКУ НА ШПУЛЬКУ, НЕ СИЛЬНО НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ

## Slide 5
6. 7. Снять шпульку с моталки и переключить машину на рабочий ход (прижать маховое колесо влево до щелчка)

## Slide 6
8. ВЗЯТЬ В ЛЕВУЮ РУКУ ШПУЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК И НАЙТИ НА НЕМ БОРОЗДКУ, ИДУЩУЮ СПРАВА НАЛЕВО
9. ПРАВОЙ РУКОЙ ВСТАВИТЬ ШПУЛЬКУ В ШПУЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК (НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКЖЕ СПРАВА НАЛЕВО)

## Slide 7
10. ЗАПРАВИТЬ НИТЬ ПРАВОЙ РУКОЙ ПОД ПРИЖИМНУЮ ПЛАСТИНУ И В ПРОРЕЗЬ ШПУЛЬНОГО КОЛПАЧКА (ПОТЯНУВ ЗА НИТЬ ДО ЩЕЛЧКА)
11. ВЗЯТЬ ЛЕВОЙ РУКОЙ ЗА ДВЕРКУ ШПУЛЬНОГО КОЛПАЧКА, НИТЬ ПОЛОЖИТЬ СВЕРХУ НА ПАЛЬЦЫ (ПРИ ЭТОМ «НОСИК» ШПУЛЬНОГО КОЛПАЧКА НАПРАВЛЕН ВВЕРХ)

## Slide 8
12. ПОДНЯТЬ МАШИННУЮ ИГЛУ В САМОЕ ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
С ПОМОЩЬЮ МАХОВОГО КОЛЕСА, ПОВЕРНУВ ЕГО НА СЕБЯ
Notes: <number>

## Slide 9
13. Вставить
левой рукой
шпульный
колпачок в
челночное
устройство

## Slide 10
1. УСТАНОВИТЬ КАТУШКУ С НИТКАМИ НА СТЕРЖЕНЬ, ЗАПРАВИТЬ КОНЕЦ НИТИ ЗА ОБА НИТЕНАПРАВИТЕЛЯ НА РУКАВЕ МАШИНЫ
2. ПРОВЕСТИ НИТЬ ВНИЗ (ПО СТРЕЛКЕ ) ВДОЛЬ ПЕРВОЙ СПРАВА БОРОЗДКИ НА ГОЛОВКЕ МАШИНЫ

## Slide 11
3. ПЕРЕВЕСТИ НИТЬ ВО ВТОРУЮ БОРОЗДКУ (СНИЗУ ВВЕРХ ПО СТРЕЛКЕ)
4. ПРОВЕСТИ НИТЬ ВВЕРХ ВДОЛЬ ВТОРОЙ БОРОЗДКИ И СПРАВА НАЛЕВО (ПО СТРЕЛКЕ) ОБВЕСТИ ВОКРУГ НИТЕПРИТЯГИВАТЕЛЯ

## Slide 12
5. ВНОВЬ ПРОВЕСТИ НИТЬ ПО ВТОРОЙ БОРОЗДКЕ, НО УЖЕ СВЕРХУ ВНИЗ
6. ПРИДЕРЖИВАЯ НИТЬ ЛЕВОЙ РУКОЙ, ЗАПРАВИТЬ ЕЕ ПРАВОЙ РУКОЙ ЗА КРЮЧОК-НИТЕНАПРАВИТЕЛЬ НА ИГЛОДЕРЖАТЕЛЕ

## Slide 13
7. ПРАВОЙ РУКОЙ ВЗЯТЬ ЗА КОНЕЦ НИТИ И ВСТАВИТЬ В УШКО ИГЛЫ ОТ СЕБЯ
8. ВЗЯТЬ ВЕРХНЮЮ НИТЬ ЛЕВОЙ РУКОЙ И ВЫТЯНУТЬ ЕЕ НА ДЛИНУ 10-15 СМ, ПОКАЧИВАЯ ПРАВОЙ РУКОЙ МАХОВОЕ КОЛЕСО
Notes: <number>

## Slide 14
9. ЛЕВОЙ РУКОЙ ВЗЯТЬ КОНЕЦ ВЕРХНЕЙ НИТИ И СДЕЛАТЬ ИЗ НЕЕ «КАЧЕЛЬКУ» (Т. Е. ДАТЬ ЕЙ ПРОВИСНУТЬ)
10. ПРАВОЙ РУКОЙ ПОВЕРНУТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ МАХОВОЕ КОЛЕСО НА СЕБЯ. ИГЛА ПРИ ЭТОМ ОПУСТИТСЯ ВНИЗ, ОБРАЗУЯ ПЕТЛЮ ИЗ ВЕРХНЕЙ НИТИ.
ЭТА ПЕТЛЯ ЗАХВАТИТ НИЖНЮЮ НИТЬ

## Slide 15
11. ПРАВОЙ РУКОЙ ВЫПРАВИТЬ ПОЯВИВШУЮСЯ СНИЗУ ПЕТЛЮ, ВЫТЯГИВАЯ ЕЕ НАВЕРХ
12. СОЕДИНИТЬ ВМЕСТЕ ОБЕ НИТИ, А ПОТОМ УРАВНЯТЬ И ОБРЕЗАТЬ ИХ ПО ДЛИНЕ

## Slide 16
13. УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦЕМ ПРАВОЙ РУКИ ПРИЖАТЬ СЛОЖЕННЫЕ ВМЕСТЕ КОНЦЫ ОБЕИХ НИТЕЙ К ИГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНКЕ
14. ЛЕВОЙ РУКОЙ ЗАВЕСТИ ОБА КОНЦА НИТЕЙ ПОД ЛАПКУ , А ЗАТЕМ ЗА КРАЙ ПЛАТФОРМЫ МАШИНЫ

## Slide 17
15. ЗАКРЫТЬ ЧЕЛНОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
16. ПОСТАВИТЬ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО КОНТЕЙНЕР

## Slide 18
17. МАШИНА К РАБОТЕ ГОТОВА
18. СДЕЛАТЬ ПРОБНУЮ СТРОЧКУ НА КУСОЧКЕ ТКАНИ

## Slide 19
1. Организация машинного рабочего места
Швейную машину следует ставить на стол на расстоянии 5 – 10 см от переднего края стола.
Слева от машины нужно оставить место для того, чтобы разместить обрабатываемое изделие.
Должно быть хорошее освещение рабочего места.
На машине не должны лежать лишние предметы.
При заправке ниток в машину ногу с педали снять.
Работать на швейной машине должен только один человек.
2. Правила техники безопасности необходимо соблюдать для того, чтобы не причинить травму себе или другим.

## Slide 20
3. Основные детали и устройства электрической швейной машины:
головка, рукав, стойка, платформа, электропривод(состоит из электродвигателя, педали, шнура и вилки), челночное устройство, шпулька, шпульный колпачок, лапка, рычаг подъема лапки, иглодержатель, игловодитель, нитепритягиватель, нитенаправители, стержни для катушек, моталка(устройство для наматывания нитки на шпульку), маховое колесо, рычаг обратного хода, регуляторы(длины стежка, зигзагобразной строчки, натяжения верхней нити), выключатель.
4. Скорость шитья на электрической швейной машине зависит от силы нажатия ногой на педаль.
5. Обратный ход машины используется для того, чтобы делать закрепки в начале и в конце машинных строчек.

## Slide 21
Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько)
1. В машинной игле ушко находится:
а) в середине иглы;
б) рядом с острием;
в) там же, где у иглы для ручного шитья.

## Slide 22
а) игла и лапка — в верхнем положении;
б) игла и лапка — в нижнем положении;
в) игла — в нижнем, лапка — в верхнем положении;
г) лапка — в нижнем, игла — в верхнем положении;
д) не имеет значения.

## Slide 23
а) длины стежка;
б) ширины стежка;
в) ширины зигзага;
г) натяжения верхней нити.

## Slide 24
а) неправильного положения прижимной лапки;
б) слишком большого натяжения верхней нити;
в) неправильной заправки верхней нити;
г) неправильной установки иглы;
д) вставленного не до упора челночного устройства шпульного колпачка.