## Slide 1: Классификация опасных и вредных производственных факторов и средства защиты работающих
Выполнил: Шведова Г.Ю.,
преподаватель спец. дисциплин.
Охрана труда

## Slide 2
Вредный производственный фактор — фактор среды и трудового процесса, который может вызвать профессиональную патологию или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства.
Опасный производственный фактор — фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или внезапного ухудшения здоровья, смерти.

## Slide 3
По природе действия следует различать четыре основных группы, на которые подразделяются опасные и вредные производственные факторы.

## Slide 4: Физические
К физическим опасным и вредным производственным факторам относятся следующие:
движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия и заготовки, материалы и т. п.;
повышенная или пониженная температура рабочих поверхностей, влажность воздуха, повышенное или пониженное давление в рабочей зоне или его резкое изменение;
повышенный уровень вибрации, излучений, ультразвука, шума и инфразвуковых колебаний и т. д.

## Slide 5: Химические
Химические факторы различаются:
по характеру воздействия на организм человека: токсичные, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию;
по пути проникновения в организм человека: через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

## Slide 6: Биологические
Биологические факторы включают следующие биологические объекты:
патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки) и продукты их жизнедеятельности;
микроорганизмы (растения, животные).

## Slide 7: Психофизиологические
Психофизиологические факторы по характеру действия подразделяются на следующие:
физические перегрузки (статические и динамические);
нервно-психические (умственное переутомление, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).

## Slide 8
По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:
— чрезвычайно опасные;
— высокоопасные;
— умеренно опасные;
— малоопасные.
Отнесение того или иного вещества к определенному классу опасности осуществляется по целому ряду признаков, основным из которых является предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества в воздухе рабочей зоны (в мг/м3).
Предельно допустимая концентрация в рабочей зоне — это такая концентрация, которая при ежедневном воздействии в течение 8 часов на протяжении всего стажа или в отдаленные сроки жизни не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья.

## Slide 9: Нормы ПДК и класс опасности по значениям ПДК.
Показатель | Нормы для класса опасности |  |  | 
Предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений (ПДК Р. 3., мг/м3) | 1 | 2 | 3 | 4
 | 0,1 | 0,1-1,0 | 1,1-10,0 | 10,0
При проведении сварочных работ обязательным является организация контроля за содержанием веществ в рабочей зоне.

## Slide 10: По физиологическому воздействию на организм
вредные вещества подразделяются на четыре основные группы:
раздражающие — действуют на поверхностные ткани дыхательного тракта и слизистые оболочки (аммиак, хлор, сернистый газ, ацетон, озон, пары азотной и серной кислот);
удушающие — нарушают процесс усвоения кислорода тканями (окись углерода, сероводород);
наркотические — действуют как наркотики (азот под давлением, трихлорэтилен, четыреххлористый углерод, ацетилен, бензин);
соматические — вызывают нарушение деятельности всего организма или его отдельных органов и систем (свинец, ртуть, бензол, олово, марганец, фосфор).

## Slide 11
Действие токсичных веществ может проявляться сразу (острое отравление) или через определенный, иногда длительный, промежуток времени (профессиональное заболевание).
Основными мерами предупреждения воздействия вредных веществ на работающих, выполняющих сварочные работы, и окружающих являются: использование вентиляции, средств индивидуальной защиты, режимов труда и льгот.

## Slide 12: Следует знать
Выполняя сварочные работы, следует знать:
существует предельно допустимый уровень (ПДУ) вредного производственного фактора.
Предельно допустимый уровень (ПДУ) вредного производственного фактора — уровень, воздействие которого при работе установленной продолжительности (но не более 40 часов в неделю) в течение всего трудового стажа не приводит к травме, заболеванию или отклонению в состоянии здоровья, как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений;

## Slide 13
существуют установленные оптимальные и допустимые нормы температуры, в зависимости от которых определяются категории работ.
Категории работ | Периоды года | 
 | теплый | холодный
легкие | 23—25° С | 22—24° С
тяжелые | 18—20° С | 16—18° С

## Slide 14
для тяжелых работ скорость движения воздуха в теплый период установлена — 0,4 м/сек для легких работ — 0,1 м/сек.;
для всех видов работ и периодов года оптимальная относительная влажность должна составлять 40—60%;
интенсивность теплового облучения при работе с открытым источником нагрева (сварочное пламя, нагретый металл и др.) не должна превышать 140 Вт/м2.
Администрация предприятия обязана обеспечить контроль уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах, организовывать периодические медосмотры сварщиков.

## Slide 15: Средства защиты работающих
Средства защиты работающих должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов.
В зависимости от характера их применения средства защиты подразделяются на:
средства коллективной защиты;
средства индивидуальной защиты (СИЗ).

## Slide 16: Средства коллективной защиты
При выполнении сварочных работ необходимо обеспечивать в производственных помещениях защиту не только сварщиков, выполняющих сварочные работы, но и других людей, находящихся в этих помещениях, предусматривая следующие меры:
Для нормализации воздушной среды в производственных помещениях обеспечивается вентиляция, очистка воздуха, кондиционирование.
Для контроля над выделением вредных и опасных веществ в рабочей зоне и производственных помещениях устанавливаются устройства автоматического контроля и сигнализация достижения заданного уровня выделения вредных и опасных веществ.

## Slide 17
Для защиты производственного персонала от воздействия теплового, светового и других излучений, от попадания брызг и возможного соприкосновения с разогретыми при сварке поверхностями свариваемых изделий устанавливают металлические экраны (кабины), ширмы и т. п.
Для защиты от шумовых нагрузок при сварке, как правило, изолируют место проведения работ звукопоглощающими экранами, потолками или выполняют работы в специальных звуконепроницаемых камерах.
В цехах, где осуществляются сварочные работы, должны быть вывешены знаки безопасности:
«Осторожно! Идут сварочные работы!» «Берегись! Открытое пламя!».

## Slide 18: Средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) должны обеспечить защиту от воздействия вредных и опасных факто- ров при выполнении производственных работ.

## Slide 19: К индивидуальным средствам защиты относятся
— изолирующие костюмы(куртка, брюки, комбинезон).
— средства защиты органов дыхания (респираторы, противогазы).
— средства защиты ног (сапоги, ботинки, полуботинки, галоши).
— средства защиты рук (рукавицы, перчатки, нарукавники).
— средства защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты).
— средства защиты лица (щитки защитные, маски).
— средства защиты глаз (очки защитные).
— средства защиты органов слуха (противошумные вкладыши, противошумные наушники).
— средства защиты от падения при выполнении сварочных работ на значительной высоте.

## Slide 20
Сварщик должен знать, что средства индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.) при выполнении им сварочных работ выдаются ему БЕСПЛАТНО.
Порядок обеспечения спецодеждой и другими СИЗ, порядок их выдачи, хранения, пользования, ремонта и замены определяются ИНСТРУКЦИЕЙ.
Выдача спецодежды и СИЗ записывается в личную карточку сварщика.

## Slide 21
Выдача взамен специальной одежды, обуви и др. СИЗ материалов для их изготовления или денежных сумм для их приобретения не разрешается!
Во время работы сварщики ОБЯЗАНЫ пользоваться выданной им спецодеждой, специальной обувью и другими СИЗ!
Обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты производится с учетом конкретных условий выполнения сварочных работ и видов обрабатываемых (свариваемых) материалов.

## Slide 22: Контрольные вопросы
1. Какой производственный фактор может вызвать профессиональную патологию, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства?
а) Вредный фактор.
б) Опасный фактор.

## Slide 23
2. К какому классу опасности относятся чрезвычайно опасные вещества?
а) 1-му.
б) 2-му.
в) 3-му.
3. На сколько групп подразделяются опасные и вредные производственные факторы по природе действия?
а) Три.
б) Четыре.
в) Пять.

## Slide 24
4. Какие вредные вещества нарушают процесс усвоения кислорода?
а) Наркотические.
б) Соматические.
в) Удушающие.
5.Что такое предельно допустимый уровень вредного фактора производства?
а)Уровень воздействия шума, вибрации, излучения и т. д., который не приводит к заболеванию в процессе трудового стажа и в более отдаленное время.
б)Уровень жидкости в сосудах с вредными веществами, которые могут повлиять на здоровье работающих.

## Slide 25
6. Средства защиты работающих подразделяются на:
а) общие, индивидуальные и местные средства защиты;
б) средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты.
7. В каких случаях применяются средства индивидуальной защиты?
а)Всегда, на любом рабочем месте.
б)Когда не представляется возможным предупредить опасность травм, отравлений и профзаболеваний с помощью средств коллективной защиты.
в)Когда безопасность работ не может быть обеспечена за счет санитарно-технических мероприятий, улучшения технологии, применения средств механизации и автоматизации.

## Slide 26
8. Средствами индивидуальной защиты обеспечиваются:
а) все работники;
б) работники, выполняющие сварочные работы.
9. Средства индивидуальной защиты:
а) приобретаются сварщиком лично;
б) выдаются ему бесплатно;
в) покупаются или изготавливаются сварщиком на выдаваемые для этих целей администрацией средства.