## Slide 1
«Влияние режимов резания на качество поверхности при токарной обработке»
  шведова г.ю.

## Slide 2
выяснить оптимальные режимы обработки от подачи, скорости и глубины резания при точении.
Цель исследования

## Slide 3: Опытный эксперимент №1
№ опыта | t мм | S Мм\об | V м\мин
№1 | 0,5 | 0,1 | 70
№2 | 0,5 | 0,1 | 28
№3 | 0,5 | 0,1 | 17
V= 70 м/мин-ступень1 V= 28 м/мин -ступень2 V= 17 м/мин-ступень3
Схема№1. Зависимость качества поверхности от скорости резания
Исходные переменные значения режима резания:

## Slide 4: Опытный эксперимент №2
№ опыта | t мм | S Мм\об | V м\мин
№4 | 0,5 | 0,1 | 70
№5 | 0,5 | 0,3 | 70
№6 | 0,5 | 0,5 | 70
s
s=0,1мм/об -ступень1 s=0,3 мм /об =ступень2 s=0, 5 мм/об-ступень3
Схема№2. Зависимость качества поверхности от скорости подачи
Исходные переменные значения режима резания:

## Slide 5: Опытный эксперимент №3
№ опыта | t мм | S Мм\об | V м\мин
№7 | 0,5 | 0,1 | 70
№8 | 1,0 | 0,1 | 70
№9 | 3,0 | 0,1 | 70
t=0,5 мм-ступень1 t=1 мм-ступень2 t=3 мм-ступень3
Схема№3. Зависимость качества поверхности от глубины резания.
Исходные переменные значения режима резания:

## Slide 6: Таблица влияния режимов резания на степень шероховатости обработанной поверхности.
опыты | Параметр шероховатости(мкм) | Скорость резания (м/мин) | Подача (мм/об) | Глубина резания (мм)
1 | Ra 2,5 | 70 | 0,1 | 0,5
2 | Ra 3,2 | 28 | 0,1 | 0,5
3 | Ra 6,3 | 17 | 0,1 | 0,5
4 | Ra 2,5 | 70 | 0,1 | 0,5
5 | Ra 3,2 | 70 | 0,3 | 0,5
6 | Ra 6,3 | 70 | 0,5 | 0,5
7 | Ra 2,5 | 70 | 0,1 | 0,5
8 | Ra 2,5 | 70 | 0,1 | 1,0
9 | Ra 3,2 | 70 | 0,1 | 3,0

## Slide 7: ВЫВОДЫ
  Частные выводы:
1.С уменьшением подачи до 0,1 мм/об качество обработки заготовки улучшается, неровностей меньше, а увеличение подачи до о,5 мм/об при продольном точении сопровождается ростом высотных параметров шероховатости поверхности.
2.При повышении скорости резания до 60— 70 м/мин высота неровностей уменьшается, и при скорости 17 м/мин шероховатость поверхности получается наибольшей.
3.При повышении глубина резания от о,5 до 2мм степень шероховатость поверхности меняется незначительно.
4.Наименее благоприятные условия обработки при скорости 30 м/мин и ниже, подачах свыше 0, 2мм/об и глубине резания более 2 мм. При этом величина шероховатости обрабатываемой поверхности заготовки имеет достаточно большую величину.
Общий вывод: В результате проведённых исследований решена важная практическая задача: определения влияния режимов резания на параметры шероховатости поверхности. Выбор режимов резания оказывает существенное влияние на качество обработанной поверхности.
Основное влияние на качество обработки оказывает скорость резания и подача. Полученная зависимость параметров шероховатости от элементов режима резания будет использоваться в практической деятельности.

## Slide 8: Рекомендации
Полученные результаты степенной зависимости параметра шероховатости (Ra) и режимов резания дают основание рекомендовать для практического применения в токарной обработке :
-выбирать такие режимы, при которых обеспечивается высокое качество обработки при минимальной ее себестоимости, и создаются безопасные условия работы.
подбирать оптимальное сочетание режима обработки для точения; наибольшую скорость резания, наименьшую подачу и глубину резания.
использовать рациональные режимы резания справочных таблиц, данные которых определены по формулам теории резания с учетом производственного опыта.