## Slide 1: Тема 1.13. Расположение подъемных машин относительно ствола шахты
Управление образования Карагандинской области
Карагандинский горно-индустриальный колледж
Преподаватель : Мұрат Толғанай Ардаққызы

## Slide 2: Классификация подъемных установок
на главные или грузовые (для транспортирования п. и.), вспомогательные или грузолюдские (для транспортирования породы, материалов, оборудования, спуска и подъёма людей);
по типу ствола шахты — на вертикальные и наклонные;
по числу канатов — на одноканатные и многоканатные;
по типу органов навивки — на установки c постоянным радиусом навивки (c подъёмными машинами c цилиндрич. барабанами и ведущим шкивом трения) и c переменным радиусом навивки (c подъёмными машинами c бицилиндроконич. барабанами);
по типу подъёмных сосудов — на скиповые, клетевые, скипо-клетевые, бадейные;
по степени уравновешенности — на уравновешенные и неуравновешенные.

## Slide 3
Схемы подъёмных установок для вертикальных стволов

## Slide 4
Известен способ статического уравновешивания подъемной установки, заключающийся в компенсации изменений статических натяжений поднимающейся и опускающейся ветвей подъемных канатов путем применения подъемных машин с барабанами с переменным радиусом навивки каната

## Slide 5
СПОСОБ СТАТИЧЕСКОГО УРАВНОВЕШИВАНИЯ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ, включающий заливку дозированного количества воды в противовес-цистерну и слив в процессе опускания противовеса-цистерны части воды, отличающийся тем, что количество сливаемой воды равно весу каната, соединенного с подъемным сосудом, при этом скорость слива воды определяется как сумма произведений линейных весов канатов подъемного сосуда и противовеса-цистерны на пройденные ими в единицу времени пути.

## Slide 6: Электродвигатели шахтных подъемных машин
Преобразователь частоты со звеном постоянного тока -синхронный (асинхронный) двигатель.
Непосредственный преобразователь частоты синхронный двигатель.
Тиристорный преобразователь - двигатель постоянного тока.

## Slide 7: Подъёмная машина с бицилиндроконическим барабаном.

## Slide 8: Пульт управления шахтного подъёма. Функция пульта.
Пульт шахтного подъёма ПШП предназначен для местного и дистанционного управления подъёмными установками. Функциями пульта являются: операции управления разгоном и замедлением подъёмного двигателя и дистанционное управление тормозов при помощи команд-аппаратов; визуальный контроль положения подъёмных сосудов при помощи сельсинных датчиков; визуальный контроль и запись диаграммы скорости подъёма; контроль нагрузки на подъёмный двигатель; отключение подъёмной машины кнопкой в аварийных случаях; сигнализация о наличии напряжения в главных и оперативных цепях; о давлении в тормозной системе; управление вспомогательными приводами. На пульте имеются рукоятки: правая - для управления двигателем подъёмной машины, левая – для управления тормозом. Под ногами машиниста расположены посты аварийной остановки и включения динамического торможения. В центральной части пульта расположены 2 сельсинных указателя глубины, на правой и левой тумбах – измерительные приборы.

## Slide 9: Эксплуатация подъёмных машин.
Здание одноканатных подъёмных машин имеет зал и подвал. Машинный зал многоканатных установок располагают на копре. В машинном зале располагаются органы навивки, редуктор, двигатель, пульт шахтного подъёма, реверсор, в подвале – роторную магнитную станцию, ящики сопротивления, аккумуляторные батареи аварийного освещения. В здании должно быть рабочее и аварийное освещения. Подъёмная установка находится в ведении главного механика шахты. Планово-предупредительные осмотры и ремонты представляют собой систему периодически повторяющихся мероприятий по проведению запланированных по времени профилактических работ по осмотру, уходу, надзору с устранением неисправностей, а также ревизий и ремонтов, восстанавливающихся работоспособность оборудования установки. Для подъёмных установок приняты следующие виды осмотров: ежесменный, ежесуточный осмотры. Текущий ремонт производят еженедельно бригадой по осмотру и ремонту подъёмной установки под руководством механика подъёма. Капитальный ремонт из-за сложности работ предусматривает остановку подъёма на длительное время по графику, составленному главным механиком ПО.

## Slide 10
Вопросы для самопроверки
1. С какой целью уравновешиваются подъемные системы?
2. Перечислить способы уравновешивания подъемных систем.
3. Как устроена подъемная машина с органами навивки переменного радиуса, особенности конструкции

## Slide 11: Глоссарий
Скип-
Подъёмный канат-
Многоканатных подъёмных установка-
Компрессор-
Одноканатных подъёмные машин