## Slide 1: ГБПОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» Техника безопасности при использовании тестомесильных машин
Подготовила преподаватель Слепцова О.В.
дисциплина Охрана труда

## Slide 2: Перед началом работы необходимо произвести: внешний осмотр; проверку комплектности и надежность крепления всех деталей и прочность затяжки всех винтов, крепящих узлы и детали; проверка: исправности кабеля, его защитной трубки, штепсельной вилки или штепсельного соединения; проверки целостности изоляционных деталей корпуса машины; проверку соответствия напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя ручной машины; проверку четкости работы выключателя; проверку работы машины на холостом ходу; проверку надежности закрепления в машине рабочего исполнительного инструмента – ножей, ключей насадок, пил и т.д.

## Slide 3
Плюсы и минусы тестомесильной машины ТММ-1М
К плюсам стоит отнести:
тестомес одинаково хорошо месит различные виды теста;
можно использовать в приготовлении различных видов фарша и начинок для выпечки и производства замороженных полуфабрикатов;
ТММ — 1М прост, надежен и удобен в эксплуатации и обслуживании;
комплект из 3-х деж позволяет увеличить объемы продукции;
нет проблем с запасными частями при ремонте, поскольку это отечественная машина.
невысокая стоимость в сравнении с другими агрегатами.
К минусам стоит отнести:
поломки управляющих элементов при перегрузке.Мелкие поломки, как правило устраняются на месте, поскольку производитель дает подробную сопроводительную документацию к продаваемому агрегату.

## Slide 4
Запрещается: разбирать электрическую машину и производить самостоятельно какой-либо ремонт машины, приводов, штепсельных соединений и т.п. Перед включением в работу: поднять защитный колпак (крышку, ограждающие щитки) и вращением штурвала вручную перевести месильный рычаг в верхнее положение;
нажать ногой на педаль и вкатить дежу на фундаментную плиту машины. Убедиться в надежности крепления дежи с помощью запирающего устройства; опустить защитное устройство и проверить работу машины на холостом ходу.