## Slide 1
Пожаро-взрывоопасные объекты

## Slide 2
ЦЕЛЬ Изучить классификацию пожаро-взрывоопасных объектов, категорий помещений по находящимся в них веществами.
Пожаро - и взрывоопасные объекты (ПВОО)-
предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву.

## Slide 3
К пожаро-взрывоопасным объектам прежде всего относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также железнодорожный и трубопроводный транспорт как несущий основную нагрузку при доставке жидких, газообразных пожаро- и взрывоопасных грузов. По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности ПВОО подразделяются на пять категорий: А, Б, В, Г, Д.

## Slide 4
Категория производства | Наименование производства
А (взрывопожароопасная) | Нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, трубопроводы, склады нефтепродуктов и пр. (наиболее опасные)
Б (взрывопожароопасная) | Цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, выбойные и раздельные отделения мельниц и прочее.
В1-В4 (пожароопасные) | Лесопильные, деревообрабатывающие, столярные и прочие производства
Объекты, относящиеся к категориям А, Б, В – особенно опасны

## Slide 5
Категория производства | Наименование производства
Г 1 | Производства, процессы которого связаны со сжиганием в качестве топлива ГГ и ЛВЖ
Г 2 | Производства получения, хранения и применения несгораемых веществ и материалов в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, а также производства, связанные со сжиганием твердого, жидкого и газообразного топлива (металлургические производства, котельные и так далее)
Д | Производства с негорючими веществами и материалами в холодном состоянии

## Slide 6: ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Легковоспламеняющиеся материалы это материалы типа ваты, синтетического клея, монтажной пены, синтетических тканей.
Несгораемые материалы – это материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются (кирпич, асбест, глина, битум и проч.).

## Slide 7: ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Образование в конструкции трещин или отверстий, сквозь которые проникают продукты горения или пламя;
Повышение температуры на обогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140°С;
Потеря конструкцией своей несущей способности;
Переход горения в смежные конструкции или помещения;
Разрушение узлов крепления конструкции.
Огнестойкость конструкций характеризуется пределом огнестойкости, который определяют следующие признаки:

## Slide 8: ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Облицовка или оштукатуривание металлических конструкций, например, гипсовыми плитами;
Оштукатуривание деревянных конструкций известково-цементной, асбестово-цементной или гипсовой штукатуркой;
Огнезащитная пропитка древесины антипиринами – химическими веществами (фосфорнокислый аммоний, сернокислый аммоний), придающими негорючесть;
Покрытие конструкций огнезащитными красками;
Замена деревянных конструкций (полов, лестниц, стен) кирпично-бетонными, керамическими и т.п.
Повышению огнестойкости зданий и сооружений способствуют:

## Slide 9
Категория производства | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
А (взрыво-пожароопасная) | Горячие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа
Б (взрыво-пожароопасная) | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа
В1-В4 (пожароопасные) | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б

## Slide 10
Категория производства | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигается или утилизируются в качестве топлива
Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

## Slide 11: Выделяют четыре группы горючих веществ:
Горючие газы - вещества, способные образовывать с воздухом воспламеняемые и взрывоопасные смеси при температурах не выше 50°С (аммиак, ацетилен и др., а также пары легковоспламеняющихся и горючих жидкостей);
Легковоспламеняющиеся жидкости - вещества, способные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющие температуру вспышки не выше 61°С в закрытом тигле или 66°С в открытом тигле (ацетон, бензол и др.);
Горючие жидкости - вещества, способные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющие температуру вспышки выше 61°С в закрытом тигле или 66°С в открытом тигле (анилин, гексиловый спирт и др.);
Горючие пыли - твердые вещества, находящиеся в мелкодисперсном состоянии.
Горючая пыль, находящаяся в воздухе (аэрозоль), способна образовывать с ним взрывчатые смеси.