## Slide 1
Выполнила студентка
3 курса группы б-з-20ПП-44.03.01.01-з2 Деревянко Л.Ю.
Гигиенические требования школьной мебели
2022г.

## Slide 2
Оснащение классов предметами мебели
Парты
Стулья
Рабочее место учителя
Шкафы
Меловая доска
Интерактивная доска

## Slide 3
Рабочее место ученика
Рабочее место ученика состоит из:
Парты;
Стула;
Необходимых учебных наглядных пособий
Обязательное требование:
Стул со спинкой

## Slide 4
Технические требования к
ученической мебели
Парты производятся из твердых пород древесины, ЛДСП, мебельного щита или фанеры толщиной 6–12 мм;
Поверхность столешницы покрывают бесцветным антиаллергенным лаком;
Рабочая поверхность должна легко очищаться от загрязнений;
Парты чаще всего производятся в натуральном древесном цвете;
Парты на металлическом каркасе, окрашенном порошковой краской.
Все детали конструкции должны быть надежно зафиксированы.

## Slide 5
Стандарты маркировки парт

## Slide 6
между рядами парт не менее 60 см;
между партами и стеной, сопряженной с улицей – 50–70 см;
между партами и внутренней стеной – не менее 50 см;
от последних столов до задней стены – 70–100 см;
от первых столов до школьной доски – не менее 240 см;
максимально допустимая удаленность от доски – 860 см;
максимально допустимая удаленность от окна – 6 м.
Требования к расстановке парт

## Slide 7
Требования к рабочей позе ученика
Сидеть глубоко на стуле, опираясь о его спинку.
Промежуток между грудной клеткой и краем столешницы не должен превышать 2 см;
Корпус и голова располагаются ровно, ноги согнуты под прямым углом, обе стопы стоят на полу, пятки не отрываются, предплечья свободно укладываются на парту, локти не свисают;
Бедра по отношению к спине находятся под прямым углом; шея прямая;
Нагрузка на обе ягодицы примерно одинаковая;
Расстояние между глазами и тетрадью составляет примерно 30 см.

## Slide 8
Спасибо за внимание!