## Slide 1: Рычаг. Момент силы.
Физика. 7 класс

## Slide 2: Цель:
Ознакомится с понятиями:
рычаг;
плечо рычага;
момент силы;
Записать условие равновесия рычага.

## Slide 3: Что такое рычаг?
Можно ли поднять земной шар?
Выдающийся древнегреческий учёный Архимед более 2000 лет назад ответил примерно так: «Дайте мне точку опоры, и я подниму земной шар»
Простейшим механизмом, при помощи которого можно поднять тяжёлые предметы, является рычаг.
Рычаг состоит из перекладины, рычага и опоры.
Точка опоры перекладину рычага делит на два плеча рычага.

## Slide 4
Точка опоры может быть расположена между плечами рычага (1) или по одну сторону от плеч рычага (2).

## Slide 5
Рычаг находится в равновесии, если произведение силы на плечо по обе стороны опоры одинаково:
F1⋅l1=F2⋅l2.
Из условия равновесия рычага следует, что если рычаг находится в равновесии, тогда приложенные силы обратно пропорциональны длине плеч рычага:
F1/F2=l2/l1.

## Slide 6
Используя рычаг, можно поднимать тяжёлые предметы, прикладывая небольшое усилие.
Величина экономии силы одинакова с соотношением длин более длинного и более короткого плеча рычага.
В обиходе часто используют рычаги. Например, ножницы, плоскогубцы, лопата, тачка являются примером использования рычагов.

## Slide 7: Момент силы – это…
Момент M силы F⃗ относительно данной оси — это физическая величина, равная произведению модуля силы F на её плечо l: M=F⋅l [M]=1 Н⋅м
Плечом силы называют кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы.

## Slide 8
1. Если сила стремится раскручивать тело против часовой стрелки, то значение момента сил считают положительным: M>0.
2. Если сила стремится раскручивать тело по часовой стрелке, то значение момента сил считают отрицательным: M<0.

## Slide 9
Из определения момента силы следует, что эта физическая величина зависит:
1. от модуля силы, приложенной к телу;
2. от точки приложения данной силы и её направления.
Например, нам никогда не придёт в голову прикрутить дверную ручку в центре двери. Почему дверная ручка располагается в противоположной стороне от дверных петель? Потому что так легче открывать и закрывать дверь. Это доказывает, что действие на дверь зависит от того, где приложена сила.

## Slide 10
Для облегчения работы с винтами и гайками используются инструменты с длинной ручкой, например длинный гаечный ключ.
Для подъёма воды из колодца используется колодезный журавль.

## Slide 11
Спасибо за внимание!