## Slide 1
Локальные и глобальные компьютерные сети

## Slide 2
Компьютерная сеть –
это система компьютеров, связанная каналами передачи информации.
Определение

## Slide 3
Виды сетей
Локальные
Глобальные

## Slide 4
Локальные сети
Это сети небольшие по масштабам и работают в пределах одного помещения, здания , предприятия. Они объединяет относительно небольшое количество компьютеров (до 1000 штук).

## Slide 5
Назначение ЛС
Обмен файлами между пользователями сети
Эффективное использование общедоступных ресурсов: большее пространство дисковой памяти, принтер, сканер, программное обеспечение и т.д.

## Slide 6
Основные свойства ЛС
Высокая скорость передачи, большая пропускная способность;
Низкий уровень ошибок передачи;
Ограниченное, точно определенное число компьютеров, подключаемых к сети;
Имеет один или несколько взаимосвязанных центров управления.

## Slide 7
Виды локальных сетей
Одноранговые
Все компьютеры равноправны. Всего не более 10 компьютеров
Сеть на основе сервера
Один компьютер специально выделяется для хранения файлов и программных приложений

## Slide 8
Общая схема соединения компьютеров в локальной сети называется
топологией сети
Все сети строятся на основе 3-х базовых топологий:
шина
кольцо
звезда

## Slide 9
Шина
Используется один кабель вдоль которого подключены все компьютеры сети. Терминатор необходим для поглощения передаваемого сигнала на концах.
Простота
При выходе одного компьютера из строя это не скажется на работе остальных
Преимущества:
В каждый момент времени только один компьютер может вести передачу данных
Разрыв кабеля приводит к прекращению работы сети
При большом количестве компьютеров сеть работает медленно
Недостатки:

## Slide 10
Кольцо
Сигналы передаются по кольцу в одном направлении и проходят через каждый компьютер.
Преимущества:
Недостатки:
У кабеля нет свободного конца и поэтому не нужен терминатор
Каждый компьютер усиливает сигналы передавая их следующему компьютеру
При выходе из строя одного компьютера прекращает функционировать вся сеть

## Slide 11
ЗВЕЗДА
Все компьютеры сети присоединены к центральному узлу (коммутатор (Hub)), образуя физический сегмент сети.
Преимущества:
Недостатки:
Управление сетью централизовано
При выходе из строя одного компьютера сеть остается работоспособной
При выходе из строя сервера сеть прекращает функционировать
Для больших сетей значительно увеличивается расход кабеля

## Slide 12
Аппаратное обеспечение сети
Для передачи и приема информации в сети каждый компьютер должен иметь специальную плату – сетевой адаптер
Соединение компьютеров между собой производится с помощью кабелей различных типов:
коаксиального
витая пара
оптоволоконного
В зависимости от типа сетевого адаптера и типа кабеля скорость передачи информации по локальной сети обычно находится в диапазоне от 10 до 100 Мбит/c.

## Slide 13
Часто используется беспроводное подключение, при котором передача данных осуществляется с помощью электромагнитных волн. В беспроводных локальных сетях в качестве центрального сетевого устройства используется точка доступа. Беспроводные сети типа Wi-Fi могут обеспечить скорость передачи данных до 54 Мбит/с, однако скорость зависит от количества подключенных компьютеров и от расстояния до точки доступа.
Точка доступа и
беспроводной сетевой адаптер

## Slide 14
Объединение компьютерных сетей
Региональные сети – объединяют компьютеры в пределах одного региона (города, страны, континента).
Корпоративные сети – объединяют компьютеры одной организации в различных странах и городах, защищая их от несанкционированного доступа.
Глобальная компьютерная сеть – объединяет многие локальные, региональные и корпоративные сети и включающая сотни миллионов компьютеров (INTERNET).

## Slide 15
Internet (в переводе с английского – между сетей) – гигантская всемирная компьютерная сеть.
Ее назначение – обеспечить любому желающему постоянный доступ к любой информации.
Для того чтобы в процессе обмена информацией компьютеры могли найти друг друга, в Интернете существует единая система адресации, основанная на использовании Интернет-адреса (IP адреса)

## Slide 16
Компьютеры легко могут найти друг друга по числовому IP-адресу, однако человеку запомнить числовой адрес нелегко, и для удобства была введена доменная система имён - ставит в соответствие числовому IP-адресу компьютера уникальное доменное имя.

## Slide 17
Доменная система имён имеет иерархическую структуру:
домены верхнего уровня - домены второго уровня – домены третьего уровня.
Домены верхнего уровня бывают: географические и административные.

## Slide 18
Административные | Тип организации | Географические | Страна
com | Коммерческая | ca | Канада
int | Международная | ru | Россия
mil | Военная США | su | Бывший СССР

## Slide 19
Доменное имя сервера Интернета состоит из последовательности имён домена верхнего уровня, домена второго уровня и собственно имени компьютера.