## Slide 1
Выпиливание
лобзиком.
Дмитриенко
Геннадий
Александрович

## Slide 2: Цель: Познакомить учащихся с основными приемами выпиливания ручным лобзиком по внешнему, внутреннему контуру. Задачи: - Ознакомить учащихся со способами заправки и регулировки лобзика; научить осуществлять окончательную обработку изделия шлифовальной шкуркой и надфилем. - Повторить правила безопасности труда; - Воспитывать бережливость в расходовании материалов, аккуратность и точность в работе. - Выполнить проект. Методы обучения: рассказ, беседа, фронтальный опрос, демонстрация наглядных пособий, работа с мультимедийными средствами, практические работы Тип урока: комбинированный Вид урока: урок-практикум

## Slide 3: Давайте вспомним какие инструменты существуют для прямолинейного пиления дерева?

## Slide 4
Повторение пройденного
Двуручная пила
Ножовка
Ножовка
по металлу
Садовая пила
1
2
3
4

## Slide 5: Каким инструментом можно выпиливать Узоры?
Ло́бзик (от нем. Laubsäge) — инструмент для криволинейного распиливания материалов.

## Slide 6: Для Фигурной резки чаще всего применяют ручную пилу «Лобзик».
Минимальный набор инструментов для выпиливания

## Slide 7: Где еще, ВЫ встречались с изделиями, выполненными лобзиком?

## Slide 8: Что надо знать о выпиливании?
Лобзик это - Легкие деревянные или метал­лические П-образные рамки.
На концах этих рамок имеются винтовые зажимы, в кото­рых укрепляют пилки.
Пилки для лобзи­ков - это очень узкие тонкие стальные полоски с мелкими насечками-зубьями на од­ной из кромок.
Пилки разделяются по номе­рам - толщине и ширине полотна и круп­ности зубьев, а также по назначению, для работы по дереву и пилки для работы по металлу

## Slide 9: Пилку в лобзике надо закреплять так, чтобы зубья ее были направлены книзу, к ручке.
Пилку закрепляют в лобзике сначала в нижнем зажиме, у ручки.
Затем слегка на­жимают на лобзик грудью и закрепляют дру­гой конец пилки в верхнем винтовом зажи­ме.
Закрепив пилку в верхнем зажиме, на­жим на дужку лобзика ослабляют постепен­но.
У некоторых лобзиков натяжение пилки осуществляется специальными винтами, позволяющими регулировать силу натя­жения.

## Slide 10: Выпиливать что-либо, лучше всего на так называемых выпиловочных столи­ках — специальных верстачных дощечках.
Такие дощечки укрепляют на краю рабочего стола при помощи шурупов или специальных зажимов — струбцинок.

## Slide 11: После того как рисунок размещен (с учетом древесных пороков) на фанеру или дощечку, приступают к переводу контуров на заготовку.

## Slide 12: Когда весь рисунок, переведен на фанеру или дощечку, во всех замкнутых внут­ренних контурах его просверливают не­большие отверстия. Сначала выпили­вают обычно внутренние контуры рисунка. Для этого пилку закрепляют сначала в ниж­нем зажиме лобзика, а верхний, свободный, конец ее продевают в одно из отверстий вну­треннего контура и лишь затем закрепляют в верхнем зажиме.

## Slide 13: Затем фанеру укладывают на выпило­вочный столик и придерживают ее в процес­се выпиливания левой рукой, чтобы она не подскакивала. Лобзик берут правой рукой за рукоятку и, не торопясь, плавно, без рывков двигают его вверх и вниз по вертикали.
По мере того как в фанере (или дощеч­ке)
образуется пропил, материал левой рукой
постепенно подают на себя или пово­рачивают в нужную сторону, но так, чтобы пилка двигалась
лишь в вырезе выпиловоч­ного столика

## Slide 14
Когда при выпиливании пилка подходит к месту разворота
линии рисунка, подача материала вперед прекращается.
Про­должая движение лобзиком
вверх и вниз,
выпили­ваемую фанеру или
кусочек дерева
мед­ленно поворачивают, пока
плоскость по­лотна пилки
не совпадет с направлением новой линии пропила.

## Slide 15: Выпиленный рисунок зачищается по кромкам и контурам напильниками и над­филями или шлифовочной шкуркой.

## Slide 16: Текущий инструктаж !!! Работу выполнять хорошо подготовленным лобзиком. Не "заваливать" лобзик во время пиления! Следи, чтобы рука, удерживающая заготовку, не попала под пилку! Не торопись и не нажимай сильно на пильное полотно. Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклоняться низко над заготовкой. Не сдувай опилки, по окончании работы применяй щетку-сметку.

## Slide 17: Ребята сегодня на уроке мы с вами будем выполнять проект «Модель самолета»

## Slide 18: Чертеж для выпиливания «Модель самолета»

## Slide 19: Последовательность выполнения работы. -На листе фанеры размечается копирка, тёмной стороной к заготовке. -Сверху прикладывается шаблон так, что бы экономично разместить рисунок на заготовке. -Лёгким нажатием карандаша, обвести по контуру (по шаблону) -Приступить к выпиливанию проекта. -Обработать шлифовальной шкуркой края получившейся детали (крупной, мелкой). -Выпиливать сначала внутренний контур, потом внешний. ( после обработать шкуркой) -Соединение деталей производим при помощи клея ПВА и мелких гвоздей. -Разукрасить изделие. -Убрать рабочее место.

## Slide 20: Подведение итогов. Ученики рассматривают малой группой(2 человека) выполненное изделие соседа. Отмечают качество выполненной работы, выявляют недостатки и способы их устранения.

## Slide 21: Закрепление пройденного материала. Домашнее задание. Раскрасить изделие. Уборка класса!

## Slide 22: Спасибо за продуктивную работу.