## Slide 1
ТЕМА: БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ
WI-FI
Выполнила: Мицаева Люба Ширваниевна

## Slide 2
Актуальность работы. В настоящее время сложно найти компанию или дом в которой бы не использовались персональные компьютеры и мобильные устройства. И беспроводная локальная сеть WI-FI величайшее изобретение современности для обмена данными между этими устройствами. Сеть WI-FI позволяют передавать информацию с высокой скоростью на расстоянии без проводов и путаницы с настройками. Один источник интернет-трансляции может обеспечить связь для всех устройств в доме, которые поддерживают данный протокол.
Актуальность темы

## Slide 3: Определение и классификация компьютерных сетей
При физическом соединении двух и более компьютеров образуются компьютерные сети. Компьютерная сеть — система связи компьютеров и/или компьютерного оборудования (серверы, маршрутизаторы и другое оборудование). Для передачи информации могут быть использованы различные физические явления, как правило — различные виды электрических сигналов, световых сигналов или электромагнитного излучения.
Назначение всех видов компьютерных сетей определяется двумя функциями:
1) обеспечением совместной работы компьютеров и других устройств коллективного пользования (принтера, сканера и т.п.);
2) обеспечением доступа и совместного использования аппаратных, программных и информационных ресурсов сети (дискового пространства, коллективных баз данных и др.).

## Slide 4
По приндлежности различают ведомственные и государственные сети.
По организации взаимодействия компьютеров
сети делят на одноранговые и с выделенным сервером
PAN

## Slide 5: БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ
Беспроводная локальная сеть (WLAN) - это внутренняя сеть, не уступающая по функциональности и скорости передачи данных современным кабельным системам. Она является разновидностью LAN (или ЛВС - локальные вычислительные сети).
Особенностью этих сетей является то, что данные передаются не по проводам, а через эфир.
Беспроводные ЛВС все шире применяются на предприятиях, поскольку обеспечивают доступ к сетевым ресурсам для мобильных сотрудников с ноутбуками и другими портативными устройствами. Беспроводные ЛВС позволяют сохранять связь с сетью, даже если вы постоянно перемещаетесь из помещения в помещение и с одного совещания на другое.

## Slide 6
Преимущества WLAN
Повышение производительности.
Быстрое и простое построение сети.
Гибкость установки.
Снижение цены использования.
Совместимость.
Недостатки WLAN
число подключенных клиентов сильно влияет на пропускную способность канала.
при близком расположении нескольких точек доступа работающих в этом диапазоне.
если зоны покрытия беспроводных сетей не пересекаются и между ними не настроен роуминг, то при перемещении клиента между такими сетями он теряет подключение, что критично для ряда сетевых и потоковых приложений
сложность практического расчета для сложных беспроводных сетей.

## Slide 7: Wi-Fi технологии
Технология Wi-Fi - одна из самых перспективных на сегодняшний день в области компьютерной связи.
Wi-Fi - (аббревиатура от Wireless Fidelity - беспроводная высокая точность) - это набирающий обороты формат передачи цифровых данных по радиоканалам.
Технология Wi-Fi постоянно совершенствуется, что позволяет передавать больший поток данных, обеспечивает более надежную связь и защиту.
Последнее время Wi-Fi технологиями снабжаются ноутбуки, сотовые телефоны, КПК, игровые приставки и даже компьютерные мыши.

## Slide 8: Эволюция стандарта 802.11
802.11 — изначальный 1 Мбит/с и 2 Мбит/c, 2,4 ГГц и ИК стандарт (1997).
802.11g — 54 Мбит/c, 2,4 ГГц стандарт (обратная совместимость с b) (2003).
802.11h — распределённый по спектру 802.11a (5 GHz) для совместимости в Европе (2004).
802.11n (WiFi 4) — увеличение скорости передачи данных (600 Мбит/c). 2,4-2,5 или 5 ГГц. Обратная совместимость с 802.11a/b/g (сентябрь 2009).
802.11q — зарезервирован, иногда его путают с 802.1Q.
802.11r — быстрый роуминг.
802.11ac (WiFi 5) — новый стандарт IEEE. Скорость передачи данных — до 6,77 Гбит/с для устройств, имеющих 8 антенн. Утверждён в январе 2014 года.
802.11ad — новый стандарт с дополнительным диапазоном 60 ГГц (частота не требует лицензирования). Скорость передачи данных — до 7 Гбит/с.
802.11ax (WiFi 6) — новый стандарт (до 10747 Мбит/с).
802.11ay — находится в разработке (до 20 Гбит/с). Ожидается утверждение стандарта в ноябре 2019 года.
802.11az — перспективный стандарт, внедренный в марте 2021 года

## Slide 9: Виды и способы соединений Wi - Fi
Режим Infrastructure Mode
Режим «Ad-hoc»

## Slide 10: Работают Wi-Fi сети в двух частотных диапазонах: 2,4 ГГц И 5 ГГц. Первый диапазон (не статичная частота, а 13 частот от 2401 МГц до 2461 МГц с шагом 5 МГц) отличается от второго:
площадью покрытия сигнала – он охватывает большую территорию;
скоростью – она ниже, чем при 5 ГГц;
низшим коэффициентом затухания (уровень сигнала на частоте 5 ГГц снижается приблизительно в 1,5 раза, в зависимости от обстоятельств, при прохождении препятствий в виде стен, мебели);
большей дальностью распространения радиоволны;
более загруженный – большинство устройств работает при 2,4 ГГц;
меньшим числом каналов (13 против 17).

## Slide 11: Примеры беспроводной локальной сети
Модельный ряд клиентских устройств
Сетевая инфраструктура с точками доступа и клиентскими адаптерами

## Slide 12: Обзор рынка беспроводного сетевого оборудования
PCI-адаптер
USB - адаптер
Роутер / маршрутизатор
Клиентские устройства
Точка доступа

## Slide 13
Характеристики клиентских USB - адаптеров
Вид характеРис.тики | Cisco Systems | D-Link | TRENDnet
Серия | Cisco 1800 | D-Link DIR-320 | TEW-652BRP
Диапазон частот | 2.4756-2.4984 ГГц | 2.4-2.462 ГГц | 2412~2484 МГц диапазон ISM
Скорость передачи данных | 300 Мбит/с | 108 Мбит/с | 802.11b: 802.11n: До 300 Мбит/с
Соответствие стандартам | IEEE802.11n, IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.3 IEEE 802.3u | IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.3 IEEE 802.3u | IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) Беспроводная связь: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0), IEEE 802.11e QoS

## Slide 14
Характеристики роутеров/ маршрутизаторов
Индикаторы | мощность, LAN1~LAN4, WAN, WLAN | Power, Status, Internet, WLAN (беспроводное соединение) LAN | мощность, LAN1~LAN4, WAN, WLAN
Безопасность | WEP(HEX/ASCII): 64/128-bit WPA(AES/TKIP): WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Включение /выключение устройства определения SSID | 64/128-битное WEP-шифрование данных (определяемое пользователем) Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) | WEP(HEX/ASCII): 64/128-bit WPA(AES/TKIP): WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Включение /выключение устройства определения SSID
Антенна | 2 съемные симметричные антенны (2dBi) | Съемная дипольная антенна с разъемом SMA | 2 съемные симметричные антенны (2dBi)
Рабочая температура | От 0˚ C до 45˚ C | От 0˚ C до 45˚ C | 0°~ 40°C (32°F~ 104°F)

## Slide 15: Создание домашней локальной беспроводной сети
Оборудование:
персональные компьютер - 2
ноутбук - 1 шт;
планшет - 1 шт;
смартфон - 1 шт;
роутер - 1: D-Link DIR-320;
принтер - 1;
сетевое хранилище - 1;
USB Wi - Fi адаптеры - 1: DWA-120

## Slide 16: установка и настройка роутера
К компьютеру подключается роутер с помощью специального кабеля, который идет в комплекте,.
В интернет – браузере в адресной строку вводим IP-адрес устройства -192.168.0.1. Открывается форма входа с предложением ввести логин/пароль - по умолчанию admin/admin. Нажимаем Вход и появляется окошко. В настройке DHCP-протокола устанавливаем так, чтобы устройства получали IP-адреса автоматически.

## Slide 17
Далее выполняем настройку точки доступа WI-FI
Здесь нужно выбрать стандарт безопасности - смешанный режим «WPA-PSK/WPA2-PSK-mixed».

## Slide 18
Следующий пункт - настройка проводного выхода в Интернет. После чего перезагружаем компьютер и проверяем настройки.
Теперь настраиваем TCP/IP-протокол на компьютере. Так как в DHCP-настройках роутера было установлено «Разрешить автоматическую раздачу IP-адресов», открывшемся окне IP версии 4 (TCP/IP) выбираем автоматическое получение IP- и DNS- адресов.
Подключение второго компьютера к Wi-Fi с помощью внешнего беспроводного адаптера. Подключаем адаптер к USB разъем компьютера. устанавливаем драйвер и включаем поиск сети, и подключаемся к сети Tarel
Далее изменяем сетевое имя компьютера

## Slide 19
Ноутбук, Планшет, смартфон подключаются просто включив Wi-Fi.
Подключаем сетевое хранилище к компьютеру и настраиваем общий доступ к диску.
На следующем этапе настройки, нужно определить, кто будет иметь доступ к диску и какими правами будет наделен.
Настраиваем общий доступ к сетевому принтеру.
Домашняя беспроводная локальная сеть готова

## Slide 20: заключение
Быстрое увеличение числа устройств с поддержкой Wi-Fi привело к быстрому распространению беспроводных локальных сетей в различных отраслях. Несмотря на то, что беспроводные локальные сети решают всего лишь задачу передачи данных мобильным абонентам без проводного подключения, истинная ценность и отдача от их внедрения происходит от внедрения и использования различных приложений поверх созданной сети.
Wi-Fi — стандарт на оборудование для широкополосной радиосвязи, предназначенной для организации локальных беспроводных сетей Wireless LAN. Установка таких сетей рекомендуется там, где развёртывание кабельной системы невозможно или экономически нецелесообразно, а также очень удобно и избавляет от лишних проводов. Благодаря функции хендовера пользователи могут перемещаться между точками доступа по территории покрытия сети Wi-Fi без разрыва соединения. Разработан консорциумом Wi-Fi Alliance на базе стандартов IEEE 802.11.