## Slide 1: Тема: ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ
Разработчик: Мицаева Л.Ш.

## Slide 2
Цифровые видеокамеры – это устройство записи изображения и звука, при котором видео сжимается и записывается на носитель информации в цифровом виде.
Большинство современных цифровых фотоаппаратов сочетают в себе функции видеокамеры, позволяя сохранять на карте памяти видеофайлы, в том числе высокой чёткости. Также видеокамерами оснащаются все современные мобильные телефоны.
SonySR1000E.

## Slide 3
Что такое «Видеокамера»
Современные видеокамеры являются компактными устройствами, сочетающими в себе объектив, устройство, формирующее видеосигнал или цифровой видеопоток, устройство для получения звукового сигнала (микрофон и усилитель) и устройство для сохранения видео и звуковых данных, преимущественно на неподвижном носителе. Также видеокамера оснащается электронным видоискателем, представляющим собой компактный видеомонитор. Профессиональные видеокамеры кроме видеосигнала и звука записывают временной код, позволяющий впоследствии синхронизировать изображение с нескольких камер и звук.

## Slide 4: Принцип работы
Все цифровые камеры работают по одному принципу - оптика проецирует изображение на матрицу, сигнал с матрицы по шине поступает на видеопроцессор, который встроенным ПО (программным обеспечением, она же прошивка) преобразует его в формат для сохранения на внутренний/внешний носитель или для передачи по аналоговым/цифровым каналам связи (зависит от назначения камеры), он же осуществляет и регулировку яркости поступающего с матрицы сигнала электронным/механическим способом (зависит от исполнения и ценовой категории камер).

## Slide 5: Основные элементы видеокамеры:
объектив;
микрофон;
процессор;
светочувствительный сенсор (матрица);
видоискатель и/или электронный дисплей;
аккумулятор;
запоминающее устройство.
В целом устройство видеокамеры не сильно отличается от строения цифрового фотоаппарата.

## Slide 6
Бытовые: обладают небольшим весом, компактностью и простатой в управлении, что позволяет пользоваться ими любому человеку, не обладающему профессиональными навыками съёмки.
Классификация видеокамер по назначению

## Slide 7
Профессиональные: камеры для профессионального использования на телевидении и в цифровом кинематографе, обычно значительного веса (4-15 кг), от портативных, до устанавливаемых стационарно.
Классификация видеокамер по назначению
Оптика всегда сменная, микрофон выносной и часто направленный. Запись осуществляется на жесткий диск, реже на карту памяти. Есть оптическая стабилизация. В подобных устройствах нет дисплеев, но всегда присутствует видоискатель.

## Slide 8
Специальные: узкоспециализированные, например медицинские видеокамеры (используемые в эндоскопии и других областях) или камеры видеонаблюдения. Как правило, имеют предельно упрощенную конструкцию и миниатюрные габариты;
Классификация видеокамер по назначению

## Slide 9: Схематическое устройство цифровых видеокамер

## Slide 10: Матрица
Ключевая деталь любой цифровой видеокамеры. Матриц может быть одна или три. Матрица цифровой видеокамеры обладает несколькими важными характеристиками: размер матрицы тесно связан с ее чувствительностью; чувствительность – способность матрицы воспринимать объекты при различных условиях освещения; количество пикселей (разрешение), измеряется в люксах.
Трёхматричные системы.

## Slide 11
Трехматричные;
Четырёхматричные;
Одноматричные;
По количеству матриц видеокамеры делятся

## Slide 12: Объектив
Объектив - важнейший элемент видеокамеры, который формируют оптическое изображение объекта.

## Slide 13: ЖК-дисплей
Необходим для просмотра отснятого видеокамерой материала, а также используется при выборе настроек и параметров цифровой видеокамеры. Может использоваться в качестве видоискателя.

## Slide 14: Видоискатель
Видоискатель предназначен для определения изображаемого в кадре и фокусировки изображения. Видоискатель подразделяется на два типа: электронный видоискатель и оптический.

## Slide 15: Микрофон
Цифровая видеокамера может записывать звук в двух форматах – 2.0 стерео и 5.1-канальный звук через встроенный микрофон. Можно также подключить внешний микрофон через соответствующий разъем видеокамеры.

## Slide 16: Zoom цифровой видеокамеры
Нередко на видеокамеру приходится снимать объекты, требующие приближения или отдаления. Для этого и необходим Zoom цифровой видеокамеры. Сменить расстояние при помощи электроники и оптики без утраты по качеству картинки возможно в том случае, если учитывать все особенности данного процесса.
Без увеличения
10Х оптическое увеличение
10Х цифровое увеличение

## Slide 17: Карта памяти
Карта памяти — носитель информации, который обеспечивает длительное хранение данных большого объёма, в том числе видео, получаемое цифровой видеокамерой: съемные: карты SD, microSD, Memory Stick (MS). Compact Flash.
встроенные накопители. твердотельной флеш-памятью, классическими винчестерами.

## Slide 18: Стабилизатор изображения
Необходим для компенсации дрожания цифровой видеокамеры при съемке и, как следствие, колебаний изображения.
Цель — получить ровное и стабилизированное видео или чёткое фото, без смазанных деталей и «шевеленки».
Бывают механический и электронный стабилизаторы.
Качество съемки видеокамерой с электронным стабилизатором ниже, к тому же он может не сработать при малой освещенности помещения.
Механический
стабилизатор

## Slide 19
Видеокамеры, наравне с встроенными микрофонами, могут иметь гнёзда для подключения внешних устройств. Интерфейсы передачи данных: аналоговые (S-Video) и цифровые (USB, FireWire/IEEE 1394/i-Link, HDMI);
Штатив для видеокамеры;
Операторская тележка;
Операторский кран;
Стэдикам;
Осветительное оборудование;
Светофильтры.
Аксессуары

## Slide 20: Производители видеокамер

## Slide 21: Sony HDR-CX405
Сбалансированная бюджетная модель от известного бренда. Несмотря на относительно невысокую стоимость может похвастаться съемкой в Full HD с 50 кадрами, компактным форм-фактором, хорошей оптической стабилизацией и зумом. Проблемы стандартные, для недорогих моделей — отсутствие полностью ручной настройки и посредственная съемка при плохом освещении. Но зато дешево.

## Slide 22: Panasonic HC-VX1
Это достойное устройство, которое уже метит в сторону профессионального оборудования для простой коммерческой съемки. Позволяет записывать видео в Ultra HD со скоростью в 25 кадров в секунду. Устройство можно заряжать от Power Bank’a, оно поддерживает соединение по Wi-Fi, медленный зум и другие современные фичи. Основное нарекание — софт. Управление опциями довольно специфичное и понравится не каждому, как и эргономика видеокамеры.

## Slide 23
Спасибо за внимание!