## Slide 1: Сеть электросвязи и её составные части
Авторы презентации: Рыжикова Татьяна Петровна
Думин Илья Алексеевич

## Slide 2: План занятия
Общие положения
Классификация сетей связи
Первичная сеть
Вторичная сеть
Наложение вторичных сетей на первичную сеть
Услуги предоставляемые сетью связи

## Slide 3: Общие положения
1
3
5
2
4

## Slide 4: Общие положения
Первичная сеть – служит для образования множества типовых(стандартных) каналов(аналоговых или цифровых);
Вторичные сети на основе первичной сети образуют информационные каналы.

## Slide 5: Классификация сетей связи
По охватываемой территории
глобальные
локальные
По функциональному назначению
Оперативно-технологические (ОТС)
Общетехнологические (ОбТС)
По виду передаваемых сообщений
аналоговые
дискретные
По способу преоставления услуг
массовые
индивидуальные

## Slide 6: Классификация сетей связи
По способу пользования
стационарные
мобильные
По технологии работы
С закреплением ресурсов
С динамическим распределением ресурсов

## Slide 7: Первичная сеть связи
Первичная сеть состоит из:
Электромагнитные направляющие системы(ЭмНС- линии связи) в качестве, которых используются ВЛС,КЛС и ВОЛС;
Каналообразующая аппаратура (КОА – системы передачи). Они могут быть аналоговыми (АСП), цифровыми (ЦСП) и волоконно-оптическими (ВОСП);
Сетевые узлы (Суз) – точка ПСС, в которой происходит транзит каналов;
Сетевые станции (ССт)- точка ПСС, в которой происходит распределение выделение информационных каналов.

## Slide 8: Первичная сеть связи
СУз
СУз
СУз
СУз
Сетевая станция
КОА
Эм НС

## Slide 9: Вторичная сеть связи
Вторичная сеть связи имеет:
Узел коммутации (УК)
Соединительные линии (СЛ)
Абонентские линии (а.л)
Терминал (Т)
По топологическому признаку сеть можно разделить на базовую(БС) и терминальную(ТС).

## Slide 10: Сеть связи
Первичная
Вторичная
Вторичная
Вторичная
Базовая
Базовая
Базовая
Терминальная
Терминальная
Терминальная
Терминальная
Терминальная
Терминальная

## Slide 11: Вторичные сети связи с разными топологическими структурами
Кольцевая
Мостиковая
Полносвязная

## Slide 12: Наложение вторичных сетей связи на первичную сеть
СУз
СУз
СУз
СУз
Сетевая станция

## Slide 13: Виды услуг, представляемых сетью связи
ы=
Аудиосообщения
Телеконференция
В реальном времени
Видеонаблюдение
Телефон.
Конференцсвязь
Видеосообщения
Текст, графика
Электронная почта. Телеграф.
Факс. Передача данных
Видео по запросу
Речевая почта
Прямые
Радиорепортажи
Прямые
телерепортажи
Бюрофакс
Записанные
Аудиосообщения
Записанные
телерепортажи
Телетекст
Системы реального времени (on-line)
Системы отложенного времени (off-line)
Абонентские служьы
Клиентские службы

## Slide 14: Вопросы:
Что из перечисленного не является составным звеном данной сети связи и чего не хватает: Эм. Направляющие системы, аналоговые линии, КОА, сетевые станции?
Лишнее аналоговые линии, не хватает сет. Узлов.
Оптический кабель магистральный можно отнести к …
Направляющим системам первичной сети.
Цифровая автоматическая телефонная станция к какой сети относится и почему?
К вторичной, является узлом коммутации