## Slide 1
Официальный дилер и сервисный центр Anritsu Официальный представитель Fluke, Tektronix, HIOKI
РОССИЯ, 198152, Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул., д. 25 Тел./факс: +7 (812) 600-48-89
Тел.: +7 (812) 375-32-44
www.radar1.ru, info@radar1.ru
HIOKI 3390 ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
Модель 3390 является новейшей разработкой компании и предназначен для высокоточных измерений мощности. Прибор может работать с широким диапазоном силовых линий, начиная от однофазных линий и заканчивая 3-фазными, 4-проводными сетями. Прибор обеспечивает анализ гармонических составляющих и измерение тока, напряжения, частоты, вибраций, скорости вращения, (при использовании соответствующей опции).
продвинутые функции для исследования электродвигателей (измеряет угол и поддерживает векторный контроль);
очень быстрый анализ гармоник (данные обновляются каждые 50 миллисекунд);
функция исследование помех (шумов) для инверторов;
измерение мощности инвертора удобными клещами;
достигнута превосходная точность при прямых измерениях ±0,16 % (с использованием 9709);
множество интерфейсов - LAN, USB, CF;

## Slide 2
Комплект поставки: Руководство пользователя, шнур питания, USB кабель, D-sub соединитель (при установки модулей 9792 или 9793), цветные наклейки для пометки входов.
Опции: устанавливаемые на заводе
9791 – модуль для проверки электродвигателей
9792 – модуль вывода цифрового сигнала
9793 – совмещенный модуль для проверки электродвигателей и вывода цифрового сигнала
Измеряемые линии | Однофазная 2-проводная, однофазная 3-проводная, трехфазная 3-проводная, трехфазная 4-проводная.
Измеряемые величины | Напряжение (U), ток (I), пики напряжения/тока (Upk/Ipk), активная мощность (P), реактивная мощность (Q), полная мощность (S), коэффициент мощности (λ), угол фазы (φ), частота (f ), Интегрированное значение тока (Ih), Интегрированное значение мощности (WP), эффективность (η), потери, коэффициент пульсации напряжения/тока (Urf/Irf ). Измерение помех (обработка FFT): Спектр RMS (Срекднексадратические значения) измерение спектра Гармоник Срекднексадратические значения, коэффициент содержания, угол фазы, полное искажение, коэффициент несбалансированности) Напряжение, вращающий момент, число оборотов в минуту, частота, сдвиг или мощность двигателя
Измерение гармоник | Ввод: 4 канала, Синхронизированная частота: 0,5 Гц 5 кГц, Число гармоник: максимум до 100-го порядка
Измерение помех | Число каналов: 1 (возможен выбор одного канала от CH1 до CH4), Максимальная частота: 100к/50к/20к/10к/5к/2 кГц
Измеряемые диапазоны | Напряжение: от 15 до 1500 Вольт Ток: при использовании датчика на 20A... *400м/*800м/2 / 4 / 8 / 20A (*совместно с Моделью 9277) При использовании датчика на 50A... 1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50A При использовании датчика на 200A... 4/ 8/ 20/ 40/ 80/ 200A При использовании датчика на 500A... 10/ 20/ 50/ 100/ 200/ 500A Мощность: Зависит от сочетания диапазонов напряжения и тока. (6 Вт до 2,25 МВт) Частота: 0,5 Гц до 5 кГц
Точность | Напряжение: ±0.05% и.в. ±0.05% п.ш. Ток: ±0.05% и.в. ±0.05% п.ш. + точность датчика тока Активная мощность: ±0.05% и.в. ±0.05% п.ш. + точность датчика тока
Полоса частот | DC, 0,5 Гц – 150 кГц
Скорость обновления данных | 50 миллисекунд (Для измерения гармоник, зависит от частоты синхронизации)
Скорость обновления отображаемых значений | 200 миллисекунд (Не зависит от внутренних обновлений данных; форма волны и FFT зависят от экрана)
Интервалы записи данных | Выкл, 50м/ 100м/ 200м/ 500мсек, 1/ 5/ 10/ 15/ 30сек, 1/ 5/ 10/ 15/ 30/ 60 минут
Интерфейс | LAN, USB, RS-232C, CF card, Контроль синхронизации
Источник питания | от 100 до 240 В AC, 50/60 Гц. (140 ВА)
Габариты, масса: | 170 мм Выс. × 340 мм Шир. × 157 мм Толщ. Масса: 4,8 кг.

## Slide 3
Опции:
9438-50 — провода для измерения напряжения до 600В (комплект состоит из 2-х проводов + крокодилы)
9438-70 — провода для измерения напряжения до 1000В (комплект состоит из 2-х проводов + крокодилы)
9243 — дополнительные насадки для проводов 9438-50 и 9438-70
CT6863 — высокоточные клещи токоизмерительные (до 200 А, АС/DC, частота 500кГц)
CT6862 — высокоточные клещи токоизмерительные (до 50 А, АС/DC, частота 1МГц)
9272-10 — токоизмерительные клещи 20/200А АС, 2 диапазона
9277 — токоизмерительные клещи 20А АС/DC, (непрерывно 50А), частота до 100 кГц DC
9278 — токоизмерительные клещи 200А АС/DC, (непрерывно 350А), частота до 100 кГц DC
9279 — токоизмерительные клещи 500А АС/DC, (непрерывно 650А), частота до 20 кГц DC
9709 — датчик тока 500 А АС/DC, (непрерывно 700А), частота до 100 кГц DC
9237 — бумага для печати (25 м, 4 рулона, для 9670)
9727 — карта памяти 256 MБ
9728 — карта памяти 512 MБ
9729 — карта памяти 1 ГБ
9830 — карта памяти 2 ГБ
9217 — соединительный провод с пластиковыми BNS наконечниками
9683 — кабель для синхронизации
9642 — кабель для LAN соединения
9794 — кейс для хранения и переноса
Возможен вариант для крепления в стойку.