## Slide 1: Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Пороки древесины
Автор разработки:
Иванов К.П.,
учитель технологии
ГБОУ СОШ № 2101 г. Москва

## Slide 2: Использование древесины в древние времена
Человек, который разложил костер из опавших сухих сучьев, впервые начал использовать древесину в качестве топлива.
Потом деревянную палочку он применил для добычи огня. И только значительно позже, когда появились инструменты, позволившие повалить древесный ствол и обработать его, стали изготавливать из него различные изделия. Следы использования древесины сохранились в немногих местах, слишком легко этот материал разлагается в почве. Лишь в странах с очень сухим климатом деревянные изделия пролежали тысячелетия. Так, в Древнем Египте древесина применялась довольно широко уже более 5 тыс. лет назад.

## Slide 3
В Древнем Египте была довольно высокая техника обработки древесины. Тонкие дощечки, которые теперь называются шпоном, каменным топором не приготовишь. Здесь было применено какое-то специальное орудие. Использование многослойного материала позволяет предположить, что деревообработка была развита давно и что люди знали свойства древесины многих деревьев.
На территории Советского Союза следов использования древесины в глубокой древности сохранилось мало. Одна из причин этого — слишком влажный климат, препятствующий сохранности деревянных изделий. Известно, что дома из дерева возводились уже в IV веке. С XIV века на Черноморском побережье велась торговля самшитом, а на Севере было широко распространено смолокурение, углежжение и дегтекурение. Во время царствования Ивана Грозного в Вологде строились десятки судов.
В настоящее время древесина является одним из самых распространенных видов сырья в нашем хозяйстве. Из нее готовят около 15 тыс. продуктов и изделий. В некоторых отраслях народного хозяйства она применяется почти без переработки, в других претерпевает существенные превращения. Большее количество древесины у нас все еще используется в непереработанном виде, пройдя лишь очистку от коры (окорку), распиловку на бревна и доски.

## Slide 6: Красота и магия дерева
Дерево – одно из самых удивительных и самых совершенных созданий природы. С давних времен деревья были предметом восхищения людей.
Древесина традиционно является одним из важнейших строительных материалов, чему способствует ее прекрасные декоративные свойства, широкое распространение, легкость добычи и обработки.

## Slide 7: Структура и профессии лесной промышленности
Лесная промышленность
Лесхозы
Лесничества
ПРОФЕССИИ: инженер и техник лесного хозяйства, лесничий, лесник, сборщик живицы, машинист лесопосадочной машины, тракторист-машинист и др.

## Slide 8
Лесхозы
Деревообрабатывающая промышленность
Лесничества

## Slide 9: Лесхозы организуют
- рубку для ухода за лесом;
- создание искусственных лесонасаждений в местах вырубок, в оврагах;
- отпуск материалов заготовителям;
- сбор семян и выращивание посадочного материала;
- сбор грибов, ягод, лекарственных трав;
- переработку низкосортной древесины, ветвей с листьями, корней для получения различных продуктов (деготь, скипидар, смолистые вещества);
- пожароохранные мероприятия;
- осушение лесных земель;
- инспектирование охотничьего и лесного хозяйства.

## Slide 10: Основные профессии лесного хозяйства
лесовод (лесничий, лесник),
машинисты лесоповалочных и лесопосадочных машин,
вздымщик (сборщик живицы),
- водитель лесопогрузчика, вальщик леса и др.

## Slide 11: Лесничества
ведают охраной лесов и их использованием
занимаются выращиванием саженцев леса, лесовосстановлением и лесоразведением
занимаются уходом за лесными культурами и лесом, отводом лесосек
работой лесников руководят лесничие.

## Slide 12: Деревообрабатывающая промышленность
занимается производством пиломатериалов, плит, различных изделий из древесины. Здесь работают люди таких профессий, как рамщики, станочники, столяры, плотники и др.

## Slide 13: Пороки древесины
Пороками древесины называют различные отклонения от нормы, существенно изменяющие и понижающие качество древесины, ограничивающие ее использование.
Виды пороков
сучки
трещины
косослой
свилеватость
рак
гниль
червоточина

## Slide 14: Сучки
  Сучки- это основание ветвей, выросшие из древесины ствола. Они всегда темнее и прочнее древесины ствола, с кривыми волокнами.

## Slide 15: Использование древесины с сучками в поделках

## Slide 16: Трещины
Трещины образуются при разрыве древесины вдоль волокон от морозов, жары, при сушке

## Slide 17: Косослой
Косослой- винтообразное расположение волокон. При высушивании древесина коробится(искривляется).Сложно резать, т.к. скалывается по волокнам.

## Slide 18: Свилеватость
Свилеватость- волнистое расположение волокон. Придает древесине красоту, но затрудняет ее обработку.
Чаще встречается на березе.

## Slide 19: Рак
Рак- рана на вершине ствола дерева, зараженная паразитическими грибами и бактериями. Древесина рыхлая, засмоленная и хрупкая.

## Slide 20: Гниль
Гниль образуется под действием дереворазрушающих грибов. Вначале приобретает ненормальную окраску, а затем превращается в труху.
Чаще всего бывают отмершие сучки.

## Slide 21: Червоточина
Червоточина- повреждение древесины в виде отверстий, прогрызаемых личинками и жучками.