## Slide 1: УСТАНОВКА МАШИН ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА НОРМУ РАСХОДА ЯДОХИМИКАТА

## Slide 6: УСТАНОВКА ОПШ-15
НА НОРМУ РАСХОДА ЯДОХИМИКАТА

## Slide 7: Установка на норму расхода Минутный расход ядохимиката подсчитывают по формуле q=BQv/600, где: q - минутный расход, кг/мин; v - рабочая скорость движения опыливателя, км/ч; B - ширина рабочего захвата, м; Q- заданная норма расхода ядохимиката, кг/га.
Notes: Ошу 50

## Slide 8: УСТАНОВКА ОШУ-50А
НА НОРМУ РАСХОДА ЯДОХИМИКАТА

## Slide 9: Перед выездом в поле для работы ОШУ-50А регулируют на заданную норму внесения ядохимикатов. Для этого при заданной норме внесения ядохимикатов, ширине захвата, скорости движения агрегата, определяют минутный расход. Для этого нужно заполнить бункер на 1/3 имитатором ядохимиката, предварительно отключив привод вентилятора. Затем под выходное отверстие бункера подставить емкость для сбора ядохимиката и, установив рычаг заслонки в определенное положение, включить карданную передачу на 1 мин, собрать и взвесить высыпавшийся порошок. Операцию проделать не менее трех раз. Отклонение полученного расхода от расчетного не должна превышать 5 % .

## Slide 10: По этому значению расхода устанавливают рычаг механизма управления на нужное деление шкалы. Его определяют по таблице или графику. При этом необходимо помнить, что минутный расход ядохимиката может изменяться в зависимости от рода его; влажности и других факторов. В случае применения ядохимикатов настраивать опыливатели на фактический расход необходимо опытным путем. Для этого надо определить время опорожнения бункера, собрав ядохимикат в лоток, подставленный под бункер, и взвесив. Если масса собранного ядохимиката будет значительно отклоняться от расчетной, то, управлением дозирующей заслонкой настройку продолжают до тех пор, пока не получат требуемой нормы расхода ядохимиката.

## Slide 11: Установка на норму расхода Минутный расход ядохимиката подсчитывают по формуле q=BQv/600, где: q - минутный расход, кг/мин; v - рабочая скорость движения опыливателя, км/ч; B - ширина рабочего захвата, м; Q- заданная норма расхода ядохимиката, кг/га.
Notes: Ошу 50

## Slide 12: УСТАНОВКА АГ-УД-2
НА НОРМУ РАСХОДА ЯДОХИМИКАТА

## Slide 13: АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР АГ-УД-2
1 Камера сгорания
2 Эжектор
3 Сопло
4 Компрессор
5 Форсунка
6 Свеча накаливания
7 Нагреватель
8 Распылитель ядохимиката
9 Ёмкость для топлива
10 Ёмкость для ядохимиката
11 Кран подачи ядохимиката
12 Кран подачи топлива
13 Фильтр
14Регулятор подачи воздуха

## Slide 14: Установка на норму расхода. Аэрозольный генератор настраивают на заданную норму расхода рабочей жидкости на 1 га обрабатываемой площади или на нужную степень наполнения при обработке закрытых помещений. Расход на 1 га рабочей жидкости, превращенной в туман, зависит от ее минутного расхода в аэрозольном генераторе, ширины рабочего захвата агрегата и скорости его движения.

## Slide 15: Для определения требуемого минутного расхода жидкого ядохимиката вполне применима формула, указанная для опрыскивателей и опыливателей. Необходимо отметить, что регулировка машины на вычисленный расход жидкости действительна только для определенной ширины захвата и скорости движения. При переходе на другой режим работы (ширина захвата и скорость) необходимо изменить регулировку минутного расхода ядохимиката. На расход жидкости оказывает также определенное влияние температурный режим в камере сгорания и на обрезе рабочего сопла. При увеличении температуры минутный расход ядохимиката увеличивается.

## Slide 16: УСТАНОВКА ПС-10
НА НОРМУ РАСХОДА ЯДОХИМИКАТА

## Slide 17: В протравливателях сначала пробным пропуском определяют производительность машины на зерне, подставив на 1 - 3 мин тару под рукав выхода зерна. Разделив массу зерна в тоннах на продолжительность опыта, получают производительность в тоннах за 1 мин

## Slide 18: Для определения расхода жидкого ядохимиката дозатор суспензии устанавливают на расход ядохимиката в соответствии с производительностью по семенам. Для этого рычаг дозатора семян ставят на нулевое деление, кран взятия проб поворачивают вправо, маховичок дозатора суспензии ставят на деление шкалы согласно таблицам. Так, для производительности 10 т/ч семян по таблице при норме расхода ядохимиката 2 кг/т расход суспензии составляет 1,7 л/мин. По таблице указанному расходу соответствует девятое деление шкалы дозатора суспензии. Маховичком регулируют дозатор, мерным цилиндром определяют расход за 20 с и вычисляют расход (л/мин).