## Slide 1: Тема: Предельные размеры и предельные отклонения размеров. Допуски размеров. Поле допуска

## Slide 2
Номинальный размер (D, d) – размер относительно которого определяются предельные размеры и который служит так же началом отсчета.
Номинальный размер – это окончательно принятый в процессе проектирования и приставленный на чертеже размер детали или соединения.
Действительный размер (Dд, dд) – размер установленный измерением с допустимой погрешностью.

## Slide 3
Предельный размеры (Dmax; Dmin; dmax; dmin) – два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер. Деталь считается годной и в том случае, если действительный размер равен предельному.
Для отверстия Dmax=D+ES
Dmin=D+EI
Для вала dmax=d+es
dmin=d+ei
(ES, es) – верхнее отклонение
Для отверстия ES=Dmax-D
Для вала es=Dmax-d
(EI, ei) – нижнее отклонение
Для отверстия EI=Dmin-D
Для вала ei=dmin-d

## Slide 4
Допуск (TD; Td)- разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютная величина алгебраической разности между верхним и нижнимотклонениями.
Для отверстия TD=Dmax-Dmin или TD=ES-EI
Для вала Td=dmax-dmin или Td=es-ei
Поле допуска – поле ограниченно верхним и нижним отклонениями. Поле допуска определяется величиной допуска и его положением относительно номинального размера.
Нулевая линия – линия, соответствующая номинальному размеру, от которого откладывается отклонении размеров при графическом изображении допусков и посадок.

## Slide 5: Контрольные вопросы:
Почему при изготовлении деталей неизбежны погрешности размеров?
В чем разница между номинальным и действительным размерами?
Какие размеры называются предельными?
Что определяет допуск?
В чем разница между понятием «допуск» и «поле допуска»?
Сформулируйте условие годности действительного размера вала?
Сформулируйте условие годности действительного размера отверстия?
В каком случае действительным размер равный номинальному окажется браком.

## Slide 6: Тема: Посадки. Виды посадок.

## Slide 7
«Вал» - термин, условно применяемый для обозначения наружных (охватываемых) элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы.
«Отверстие» - термин, применяемый для обозначения внутренних (охватывающих) элементов деталей, включая нецилиндрические элементы деталей.
Посадка – характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки.
Допуск посадки – сумма допусков отверстия и вала , составляющих соединение.

## Slide 8: Посадка с зазором
Зазор (S) - разность отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала S=D-d; D>d.
Формулы для расчета зазоров(S)
Smax=Dmax-Dmin или Smax=ES-ei
Smin=Dmin-dmax или Smin=EI-es
Допуск зазора
TS=Smax-Smin
Проверка допуска зазора
TS=TD+Td
Средний зазор
Sm=(Smax+Smin)*0.5

## Slide 9: Посадка с натягом
Посадка с натягом (N) – посадки, при которой обеспечивается натяг в соединении
N=d-D; d>D
Формулы для расчета натягов (N)
Nmax=dmax-Dmin или Nmax=es-EI
Nmin=dmin-Dmax или Nmin=ei-ES
Допуск натяга
TN=Nmax-Nmin
Проверка допуска натяга
TN=TD+Td
Средний натяг
Nm=(Nmax+Nmin)*0.5

## Slide 10: Переходная посадка
Переходная посадка - посадка ,при котрой возможно получение как наибольшего зазора , так и наименьшего натяга.
Формулы для расчета зазоров
Smax=Dmax-dmin или Smax=ES-ei
Формулы для расчета натягов:
Nmax=dmax-Dmin или Nmax=es-EI
Допуск посадки\ допуск натяга или допуск зазора для переходной посадки:
T(NS)=Smax+Nmax
Проверка:
T(WS)=TD+Td
Средний натяг, зазор
(SN)m=(Nmax-Smax)*0.5

## Slide 11
Контрольные вопросы | Основные понятия при чтении размеров | Исходные данные |  |  |  |  |  | 
 |  | Размеры на чертеже, мм |  |  |  |  |  | 
 |  | отв. | вал. | отв. | вал. | вал | вал. | отв.
Анализ размеров чертежа | Номинал. размер, мм |  |  |  |  |  |  | 
 | Верхнее предельное отклонение, мм |  |  |  |  |  |  | 
 | Нижнее предельное отклонение, мм |  |  |  |  |  |  | 
 | Наибольший предельный размер, мм |  |  |  |  |  |  | 
 | Наименьший предельный размер, мм |  |  |  |  |  |  | 
 | Допуск размера, мм |  |  |  |  |  |  | 
 | Графическое изображение поля допуска |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
Контрольные вопросы | Основные понятия при чтении размеров | Исходные данные |  |  |  |  |  | 
 |  | Размеры на чертеже, мм |  |  |  |  |  | 
 |  | отв. | вал. | отв. | вал. | вал | вал. | отв.
Заключение о годности действительных размеров. |  |  |  |  |  |  |  |