## Slide 1: Тема урока: Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов
(Размеры: номинальный, действительный, предельные размеры. Предельные отклонения, допуск. Поле допуска. Посадка. Виды посадок. Зазор, натяг)

## Slide 2: Размер - числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т.п.) в выбранных единицах измерения.

## Slide 3: Размеры подразделяются на действительные, предельные, номинальные.

## Slide 4: Размер детали, фактически полученный при обработке, называется действительным размером.

## Slide 5: Размеры, между которыми может колебаться действительный размер детали, называются предельными. Из них больший размер называется наибольшим предельным размером, а меньший — наименьшим предельным размером.

## Slide 6: Расчетный размер детали, проставляемый на чертеже, от которого отсчитываются отклонения, называется номинальным размером. Обычно номинальные размеры выражаются в целых миллиметрах.

## Slide 7: Например, в размере номинальным размером является 30.

## Slide 8: Например, размер вала равен В этом случае наибольший предельный размер будет: 30 +0,15 = 30,15 мм. А наименьший предельный размер?

## Slide 9: Допуск на изготовление. Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами называется допуском. Например, для размера вала допуск будет равен разности предельных размеров, т. е. 30,15 — 29,9 = 0,25 мм.

## Slide 10: Отклонением называется разность между предельным и номинальным размерами детали. На чертеже отклонения обозначаются обычно числовыми величинами при номинальном размере, причем верхнее отклонение указывается выше, а нижнее — ниже. .

## Slide 11: Например, в размере номинальным размером является 30, а отклонениями будут +0,15 и —0,1.

## Slide 12: Посадка – характер соединения деталей, определяемый наличием в нем зазоров или натягов

## Slide 13: Зазор – разность размеров отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала. Натяг – разность размеров отверстия и вала, если размер вала больше размера отверстия.

## Slide 14: Посадки разделяются на подвижные и неподвижные. Ниже приводим наиболее применяемые посадки, причем в скобках даются их сокращенные обозначения.