## Slide 1: Регулировка зерноочистительных машин

## Slide 2: 1. Повторение изученного материала

## Slide 14: 2. Изучение нового материала

## Slide 15
1) Общие регулировки решетной части машины
Решета – основной рабочий орган в зерноочистительной машине, и от правильного их подбора зависит получение высококачественного материала. На решета поступает для обработки смесь,
содержащая полноценные, а также дробленные, раздавленные, щуплые семена обрабатываемой культуры, семена сорных культурных растений, песок, остатки стеблей, листьев и другие примеси. Реше-
та разделяют эту смесь на части по ширине и толщине входящих в нее частиц. Через решета с круглыми отверстиями проходят только те частицы (зерна), ширина которых меньше диаметра отверстий,
а сквозь решета с продолговатыми отверстиями – частицы, толщина которых меньше поперечного размера отверстий. Подбор решет производят с учетом схемы решетной части машины.

## Slide 16
2) Регулирование питающих устройств
Рабочие органы зерноочистительных машин чувствительны к величине загрузки. При перегрузке резко снижается качество очистки (сортирования), а при уменьшении загрузки пропорционально снижается производительность. Оптимальную загрузку
машины определяют по загрузке решет и других рабочих органов, а также по производительности машины. Питающее устройство большинства зерноочистительных
машин состоит из рифленого валика и подпружиненного клапана.
Изменением расстояния между клапаном и валиком регулируют подачу материала на очистку.

## Slide 17
3)Регулирование воздушных систем зерноочистительных машин
Настраивают воздушную систему после установки подачи зернового материала. В зерноочистительных машинах в основном распространены вертикальные каналы постоянного сечения, поэтому регулирование воздушной системы машины сводится к регулированию скорости воздушного потока в каналах. В зависимости от обрабатываемой культуры в машинах регулируют общую скорость воздушного потока.