## Slide 1: Обработка низа изделия

## Slide 2: Cпособы обработки низа изделия
Шов вподгибку с закрытым срезом.
Обрабатываются ткани легко осыпаемые. Низ брюк, юбок, платьев, сорочек. Ширина в готовом виде от 1-3 см. При выборе обработке необходимо учитывать толщину ткани из которого изготовляется изделие.
Отстрочка низа двойной иглой
- хороший способ обработки одежды из трикотажа или простой домашней одежды. Двойная игла дает две близко расположенные прямые строчки. Подогните низ на необходимую глубину и прострочите по лицевой стороне с помощью приспособления для регулировки ширины шва.

## Slide 3
Высечка зубчиков по срезу и прикрепление подгибки клеевой паутинкой - быстрый и простой способ обработки низа на одежде из тонких тканей.
Полоску клеевой паутинки укладывают под подгибку и приутюживают с паром в соответствии с инструкцией. Обычно для того, чтобы паутинка прочно приклеилась, достаточно подержать на ней утюг 15 с.
Подшейте подгибку ручными стежками потайной строчкой прямым или крестообразным стежком, не затягивая нитку, иначе ткань будет морщиться.

## Slide 4
Обработка среза подгибки косой бейкой подходит для плотных, тяжелых шерстяных тканей или тканей, которые очень быстро осыпаются. Обработайте срез косой бейкой в два сложения.
Зигзагообразная строчка может растягиваться вместе с тканью. Этот способ особенно удобен для обработки низа на одежде из трикотажа и легкоосыпающихся тканей.
Шов вподгибку с открытым срезом.
Если ткань не осыпается, вырежьте по нему зубчики.

## Slide 5
1.Выравниваем низ брюк или юбки (платья). Обметываем срезы.
2. Приутюживаем строчку оверлока и намечаем линию низа.

## Slide 6
3. Заутюживаем низ. Удобнее это делать на колодке.
4. Закалываем припуск низа булавками.

## Slide 7
5. Подшиваем низ ручными стежками или машинной строчкой.

## Slide 8
И вот низ подшит!
А это с изнаночной стороны:
Это с лицевой стороны:

## Slide 9: Обработка низа планки
1. Для начала мы намечаем линию низа на лицевой стороне.
2. Внимание! Планка не должна быть застрочена до обработки низа!

## Slide 10
3. Угол, где расположена планка, обтачиваем изнутри. И высекаем излишки ткани.
Это необходимо для того, чтобы избежать толщины в углу.

## Slide 11
4. Выворачиваем планку на лицевую сторону выпрямляя углы.
5. Далее прокладываем закрепляющие строчки по низу и по планке.
6. Так выглядит низ и планка после обтачивания угла.

## Slide 12: Обработка низа разрезов
1.Отмечаем линию низа и обтачиваем углы разрезов.
Внимание! Обтачиваем углы разреза по линии низа. Это важно!
Почему углы обтачиваются по низу?
Обтачиваются так, потому что так шов обтачивания будет внизу и он не будет заметен.

## Slide 13
2. Подрезать углы и вывернуть разрезы на лицевую сторону.ВТО.
3. По разрезу прокладываем строчку не прерываясь.
Там, где строчка не затрагивает припуск бокового шва, можно подшить припуск вручную.
А так выглядят отделочная строчка с лицевой стороны.

## Slide 14: Обработка низа изделия и разрезов обтачкой
1. Вырезаем обтачки по форме низа.
Вырезаем обтачки до линии бока и плюс припуск 0,7 см.
По ширине обтачку делаем 3-3,5 см .Отмечаем центра (ставим надсечки), чтобы потом не пришлось снова искать центра.

## Slide 15
2. Прикладываем обтачки к низу и прикалываем, совмещая срезы.
Обтачки прикалываем и в области разрезов

## Slide 16
3. Прокладываем строчку поверх булавок, и вынимаем их.
Затем заутюживаем припуск на обтачку.
4. Далее заутюживаем обтачку на изнаночную сторону, выправляя кант.

## Slide 17
Зафиксировав обтачку, выравниваем ее по ширине и обметываем внутренний ее срез.
5. Теперь нужно обтачать уголки изнутри.
Для этого закалываем булавками разрезы для дальнейшего прокладывания строчки.
ВАЖНО! Не забываем о том, что у нас есть кант по низу, так что учитываем это обстоятельство.

## Slide 18
6. Обтачиваем уголки изнутри, выворачиваем и приутюживаем.
7. Отстрачиваем разрез и намечая линию отделочной строчки низа.

## Slide 19
8. Отстрачиваем низ.
9. Обработка низа изделия получилась очень аккуратненькой и красивой. В джинсовом стиле.