## Slide 1: ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ ВТАЧНЫМИ ПЛАНКАМИ

## Slide 2: Детали кроя
Планка - две детали.
Раскрой: длина = длина застежки + 4-5 см, ширина = ширина застежки в готовом виде умноженная на 2 + 2-3 см.
ДН по длине детали.
В тканях с высокой растяжимостью планки дублируются
Разметка места расположения застежки на изделии
-1 горизонтальная линия определяет длину застежки
-2 вертикальные ширина застежки
Ширина меловой линии 0,1 см
ДН

## Slide 3
Технологическая последовательность и технические условия обработки
1.Притачивание к месту расположения планки
Совмещая меловые линии на изделии вертикальные и на планках
2. Проверка качества притачивания планок
3. Вход в застежку
разрезают от середины горловины к концам застежки. Не доходя до конца строчек 3-4 см разрез выполняют виде угла , не доходя до строчек притачивания планок на 0,1 -0,2 см.

## Slide 4
4. Вывертывание планки на изнаночную сторону. Уложить их по направлению застежки
5. С изнаночной стороны закрепить угол к планкам машинной двойной строчкой строго от последних стежков притачивания планок к месту расположения
6. Обметать швы притачивания планок и нижний их срез со стороны планок.
7.ВТО
8. На верхней планке пробить петли, а на нижней пришить пуговицы.
9. Проверка качества
10. ВТО