## Slide 1: Декорирование (украшение, отделка) ДРЕВЕСИНЫ

## Slide 2: Цель теоретического урока №1
1. Познакомиться с определением понятия - декорирование
2. Познакомиться с видами декорирования древесины
3. Изучить способы создания разных видов декорирования

## Slide 3: Декорирование древесины
способы обработки древесины, направленные на улучшение ее внешнего
вида или защиту изделия от воздействия окружающей среды

## Slide 6: Прозрачная отделка древесины (покрытие лаком)
Произвести зашкуривание ( шлифование)поверхности
Обработка поверхность лаком - кистью или валиком
Произвести зашкуривание ( шлифование) еще раз
Иногда после шлифования поверхности одного слоя лака недостаточно, поэтому покрывают вторым слоем и т.д.

## Slide 10: НЕПрозрачная отделка древесины (окрашивание)
Подготовка изделия к окрашиванию. Перед тем как покрасить деревянную поверхность рекомендуется удалить старое лакокрасочное покрытие и отшлифовать поверхность
Обезжирьте поверхность, используя для этого любое подходящее средство : ацетон и др.
Если изделие из дерева содержит трещины, вы можете закрыть их при помощи шпатлевки и шпателя.
Загрунтовать деревянную поверхность одним слоем грунтовки.
Окрашивание изделия. После высыхания первого слоя, на что уйдет 15-20 минут, нанесите последующие слои краски. При окрашивании дерева рекомендуется нанести не менее 2 - 3 слоев краски.

## Slide 12: Декоративная отделка Резьба по дереву
Современный стиль декоративной резьбы может совмещать несколько вариантов обработки дерева ручным способом.
Сквозная
Специалисты называют данную разновидность прорезной, а также ажурной. Данный вид резьбы применяется не только для оформления входных дверей, но и для создания накладок или различных декоративных элементов.

## Slide 13: Декоративная отделка Резьба по дереву
Плосковыемчатая
Основная особенность такой резьбы – создание плоского фона с углубленными в него рисунками. Есть несколько вариантов дизайна.
Контурная резьба – это узор, сделанный на ровной поверхности при помощи канавок. Они могут иметь либо треугольную, либо полукруглую форму.
Скобчатая резьба. В ее основе лежит создание орнамента на плоском фоне при помощи скобок-насечек.
Геометрическая или трехгранная резьба. Здесь соединяются два варианта резьбы. Для создания декоративных элементов мастера используют ножи, называемые косяками. При помощи косяков можно создавать такие фигуры, как ромбы или цепочки.
В чернолаковой резьбе в качестве нейтрального
фона используется плоская основа, которая
покрывается черной краской или хорошим
лаком. Все узоры также создаются за счет
формирования углублений разной длины и глубины.

## Slide 14: Декоративная отделка Резьба по дереву
Домовая
Чаще всего используется для оформления фасадов домов или создания скульптур на деревянных элементах.
Накладная декоративная резьба применяется для оформления самых разных элементов.
Перила или поручни.
Резные колонны для дома, которые используются для поддержки верхних частей конструкции.
Резные деревянные консоли. Их можно прикрепить на стену или использовать для украшения потолка. Они также могут применяться и для отделки мебели или дверей.
Декоративные резные розетки могут использоваться для стыковки наличников. К тому же многие специалисты делают из них украшения для каминов или дверей.
Сами наличники тоже весьма часто становятся основой для создания настоящих шедевров.
Деревянные декоративные багеты представляют собой детали, которые соединяют стены с потолком. Они делают интерьер изысканнее и красивее.
Декоративные карнизы из дерева придают помещению завершенность.
Резные уголки хорошо смотрятся в любом доме.
Фризы применяют не только для оформления деревянных
предметов мебели, но и в качестве окантовки для потолка.

## Slide 15: Декоративная отделка Выжигание
Выжигание по дереву, или пирография, — это процесс нанесения рисунка на кусок деревянной поверхности при помощи паяльника.
Пирография позволяет не только снять напряжение, но и привнести нечто замечательное в любой дом.

## Slide 16: Декоративная отделка Выжигание
Контурная техника. Если вы только делаете первые шаги в пирографии, то лучше выбрать такой способ. Рисунок выжигается только по основным линиям, поэтому сделать это очень легко. Таким же образом выполняются надписи и штриховка.
Силуэтная техника. Желаемое изображение создают путем выжигания фона вокруг него. Рисунок остается чистым, а фон полностью затушевывается.
Художественная техника предполагает комбинированное использование обоих способов. Рисунок получается очень сложным, в нем отлично передается перспектива, прорабатываются все детали. Здесь требуется умение создавать качественные картины в карандаше, без этого навыка ничего не получится. Начинать лучше с основных геометрических фигур, стараясь как можно тщательнее работать над светотенью, объемом, глубиной.

## Slide 17: Декоративная отделка Выжигание
Контурное
Силуэтное
Художественная техника

## Slide 18: Декоративная отделка Роспись по дереву
Роспись по дереву — декоративно-прикладное искусство, имеющее многовековою историю. Художественная роспись по дереву велась яркими красками. Расписные сувениры передавались из поколения в поколение и ценились подрастающей молодежью. Сегодня роспись по дереву широко применяется в области мебельного производства, посуды, игрушек, музыкальных инструментов.

## Slide 19: Декоративная отделка Роспись по дереву
Существует очень много видов росписи по дереву, разных традиционных техник и школ. В одной только хохломской росписи есть несколько подвидов, в зависимости от типа используемого орнамента!
1. Хохлома.
Этот вид росписи является старинным русским промыслом, зародившимся в окрестностях Нижнего Новгорода около XVII века.
Хохлома берёт свой принцип золочения без золота из старинных иконописных техник: в целях экономии фон иконы закрашивали серебром (а позже более дешёвым оловом или алюминием), наносили изображения святых, а затем покрывали льняным маслом в несколько слоёв в отдельной просушкой в печи каждого слоя. Под воздействием температуры пленка олифы приобретала золотой оттенок и серебряный фон, находящийся под ним тоже отливал золотым переливом.

## Slide 20: Декоративная отделка Роспись по дереву
2. Городецкая роспись.
Эта роспись также появилась в Нижегородской губернии, но позже, чем хохлома — в XIX веке.
Основной приём росписи — сначала на изделие наносится цвет фона, потом на него наносится «подмалёвок» — крупные цветовые пятна. После этого рисунок прорабатывается тонкой кистью, затем роспись заканчивает «разживка» — дополнительные тонкие штрихи и точки, нанесённые, как правило, белой краской, и подчеркивающие детали и контраст. Основные мотивы — цветочные композиции, сказочные и былинные сюжеты, городские сценки.

## Slide 21: Декоративная отделка Роспись по дереву
Алгоритм росписи по дереву для начинающих: 1. Очистка древесины щеткой и шлифование дерева наждачной бумагой.
2. Покрытие грунтовкой. Иногда в качестве грунта может выступать краска, создающая основной цвет фона
3. Нанесение рисунка кисточкой и красками.
4. Закрепление акриловым лаком.

## Slide 22: ТЕМА практического урока №2: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

## Slide 23: Цель практического урока №2:
Освоить навык создания технологической карты для декорирования древесины

## Slide 24: Заполнить технологическую карту, используя последовательность по окрашиванию древесины

## Slide 25: ЭТАПЫ ОКРАШИВАНИЯ древесины
удалить старое лакокрасочное покрытие
отшлифовать поверхность
закрыть трещины при помощи шпатлевки и шпателя.
загрунтовать деревянную поверхность одним слоем грунтовки.
Окрашивание изделия. После высыхания первого слоя, на что уйдет 15-20 минут, нанесите последующие слои краски. При окрашивании дерева рекомендуется нанести не менее 2 - 3 слоев краски.

## Slide 26: Домашнее задание
Создать технологическую карту по декоративной отделке древесины
(выжигание)