## Slide 1: Основные правила оформления чертежа

## Slide 2: План занятия: 1.Нанесение размеров по ГОСТ 2.307-2011 2. Уклон и конусность на технических деталях 3.построения по заданной величине и обозначение

## Slide 3: Нанесение размеров по ГОСТ 2.307-2011

## Slide 4: Все размеры делятся на линейные и угловые

## Slide 5: К линейным размерам относят: - длину, - ширину, - высоту, - толщину, - радиус и диаметр детали

## Slide 6: Угловые размеры и предельные отклонения угловых размеров указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения, например 4°; 4 °30 '; 12°45' 30" ;0°30' 40" ;0°18' ;0°5' 2 5"; 0°0' 30" ;3 0 °+ 1°; 30° + 1 0 '.

## Slide 7: Линейные размеры указываются в мм, без обозначения единиц измерения

## Slide 8: Размеры на чертежах указываются размерными числами и размерными линиями

## Slide 16: Угловые размеры на чертеже проставляются… A) в целых радианах B) в градусах, минутах и секундах с указанием единиц измерения C) в градусах, минутах и секундах без указания единиц измерения D) в целых радианах и десятичных долях радиана E) в целых градусах и десятичных долях градуса

## Slide 17: Линейные размеры на чертеже проставляются… A) в метрах с указанием единицы измерения B) в метрах без указания единицы измерения C) в миллиметрах без указания единицы измерения D) в миллиметрах с указанием единицы измерения E) в сантиметрах с указанием единицы измерения

## Slide 18: Толщина сплошной основной линии на чертежах должна находиться в пределах… A) 0,6…1,0 мм B) 0,5...1,4 мм C) 1…1,5 мм D) 0,7…1,2 мм E) 1…2 мм

## Slide 19: Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть … A) от 2 мм до 5 мм B) не менее 10 мм C) от 5 мм до 7 мм D) от 5 мм до 10 мм E) не менее 7 мм

## Slide 20: Минимальное расстояние размерной линии от параллельной ей линии видимого контура… A) 5 мм B) 10 мм C) 7 мм D) 20 мм E) 15 мм

## Slide 21: Буква R перед размерным числом на чертеже означает… A) расстояние между двумя точками окружности B) расстояние между двумя противоположными точками окружности C) радиус окружности D) расстояние между любыми двумя точками на чертеже E) диаметр окружности

## Slide 22: Знак ⊳ перед размерным числом на чертеже означает … A) конусность B) уклон C) радиус окружности D) сторону квадрата E) диаметр окружности

## Slide 23: Правильное обозначение конусности A) 1:5 B) ⊳1:8 C) ⊲⊳1:12 D) 1:10 E) 1:20

## Slide 24: Обозначение s1,2, наносимое на полке линии-выноски при изображении детали в одной проекции, означает … A) толщину одной части детали 1 мм и другой части 2 мм B) толщину детали 1,2 мм C) длину детали 1,2 м D) периметр контура 1,2 м E) площадь 1,2 м

## Slide 25: При изображении в одной проекции детали, изготовленной из листового материала постоянной толщины, на полке линии-выноски наносят размер… A) толщины B) ширины C) длины D) периметра E) площади