## Slide 1
Отделка изделий
Оборки и рюши

## Slide 2
Словарь
Окантовочный шов
Оборки
Отлетной срез

## Slide 3
Сведения об одежде
Виды одежды
Бытовая одежда
Производственная одежда
ДЛЯ
ПОВСЕДНЕВНОЙ
НОСКИ
РАБОЧАЯ И
САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА

## Slide 4
ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ
Гигиенические: должна обеспечивать нормальную жизнедеятельность организма, не вредить здоровью.
Эксплуатационные: удобная в носке, достаточно прочная.
Эстетические: красивая, оригинальная.
Экономические: недорогая и доступная

## Slide 5
ОТДЕЛКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ОТДЕЛКА ОБОРКАМИ
ОТДЕЛКА ВЫШИВКОЙ
ОТДЕЛКА
ОКАНТОВОЧНЫМ ШВОМ

## Slide 6
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Оборками и рюшами отделывают женские и
детские платья, ночные сорочки, юбки, блузки.
Названия срезов деталей рюши

## Slide 7
3ММ

## Slide 9
Оборки и рюши
Практическая работа

## Slide 10
Инструктаж по технике безапасности

## Slide 11
Практическая работа
Соединение оборки с основной деталью
Инструменты, приспособления и принадлежности:
игла , ножницы,
наперсток,
Швейная машина, гладильная доска, утюг,
проутюжельник, альбом.
Материалы для работы: крой образца
(основная деталь),
ткань для косой обтачки,
швейные нитки.

## Slide 12
Ход работы:

## Slide 19
№ П/п | Выполняемые работы
1 | Выполнить разметку складок по шаблону.
2 | Приутюжить складки по линиям сгиба.
3 | Застрочить по лицевой стороне на расстоянии 2 см от сгиба.
4 | Приутюжить складки в одном направлении.
Практическая работа будет состоять из двух частей:
Выполнение складок шириной 2 см.
Выполнение защипов шириной 2 мм.
Раздать обучающимся планы предстоящих работ.

## Slide 20
№ П/п | Выполняемые работы
1 | Выполнить разметку защипов по шаблону.
2 | Приутюжить защипы по линиям сгиба.
3 | Застрочить по лицевой стороне на расстоянии 2 мм от сгиба.
4 | Приутюжить защипы в одном направлении.

## Slide 21
Спасибо за хорошую работу!!!
Молодцы !!!