## Slide 1: Компьютерные сети Глобальная сеть Интернет
Казарян Анаит Рафиковна
учитель информатики школы №156
с углублённым изучением информатики
г. Санкт-Петербурга
Notes: <number>

## Slide 2: Что такое компьютерная сеть?
<number>
Компьютерная сеть – это группа компьютеров,
соединенных линиями связи.
Линии связи классифицируются на проводные и беспроводные.
Проводные каналы связи:
Телефонные линии
Кабели на основе витых пар проводов
Коаксиальный кабель
Оптоволоконные линии
Беспроводные каналы связи:
Радиосвязь
Спутниковая связь

## Slide 3: Кабели на основе витых пар проводов
Витая пара — вид кабеля связи, представляет собой
одну или несколько пар изолированных проводников,
скрученных между собой, покрытых пластиковой оболочкой.
Благодаря своей дешевизне и лёгкости в установке,
является одним из самых распространённых решений для
построения локальных сетей.

## Slide 4: Коаксиальный кабель
Коаксиальный кабель — кабель, в котором внутренний провод для снижения радиопомех окружен вторым экранирующим проводом. Основное назначение коаксиального кабеля — передача сигнала в различных областях техники.

## Slide 5: Оптоволоконные линии
Оптоволокно — это стеклянная или пластиковая нить, используемая для переноса света внутри себя посредством полного внутреннего отражения. Оптоволокно может быть использовано как средство для дальней связи и построения компьютерной сети.

## Slide 6: Радиосвязь
Связь по радиоканалу используется для построения магистралей (радиорелейные линии), для создания локальных сетей, для подключения удаленных абонентов к сетям и магистралям разного типа.
Радиосвязь широко используется в качестве эфирного теле- или радиовещания, для координации объектов бизнеса, в туристической, научной, производственной, транспортной сфере, а также во всех военных отраслях.

## Slide 7: Спутниковая связь
Спутниковая связь – один из видов космической радиосвязи, основанный на использовании в качестве ретрансляторов искусственных спутников Земли.
Спутниковая связь осуществляется между земными станциями, которые могут быть как стационарными, так и подвижными.

## Slide 8: Эффективность связи
Эффективность связи в компьютерных сетях
зависит от следующих характеристик каналов связи:
Пропускной способности (скорость передачи данных), измеряемой количеством бит информации, переданной по сети в секунду;
Надежности – способности передавать информацию без искажений и потерь;
Стоимости;
Возможности расширения (подключения новых компьютеров и устройств).

## Slide 9: Характеристики каналов связи
Тип связи | Пропускная способность, Мбит/с | Надежность | Возможность расширения
Витая пара | 10 – 500 | Низкая | Простая
Коаксиальный кабель | До 10 | Высокая | Проблематичная
Телефонная линия | 1 – 8 | Низкая | Без проблем
Оптоволоконный кабель | 100 - 2000 | Абсолютная | Без проблем

## Slide 10: Типы сетей
<number>
персональные сети (PAN = Personal Area Network), радиус до 30 м
локальные сети (LAN = Local Area Network) – в одном или нескольких соседних зданиях
корпоративные сети – одна организация
городские сети (MAN = Metropolitan Area Network)
глобальные сети (WAN = Wide Area Network)

## Slide 11: Что такое Интернет?
<number>
InterNet = Interconnected Networks
Интернет – это глобальная сеть, объединяющая
компьютерные сети.
Провайдер – это фирма, предоставляющая
пользователям выход в Интернет через её локальную сеть.
взаимосвязанные сети

## Slide 12: Из истории Интернета
<number>
1960-е: ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)
1969 г.: первый обмен данными (Калифорнийский университет и Стэнфордский исследовательский институте, 640 км)
1971 г.: электронная почта, Р. Томлисон, @
1984 г.: DNS – система доменных имён
1990 г.: Релком – первый провайдер в СССР
1974 г.: протоколы семейства TCP/IP
1991 г.: WWW = World Wide Web – система обмена данными в виде гипертекста.
Т. Бернерс-Ли

## Slide 13: Протоколы
Протоколы – это единые правила передачи данных в сети.
Файл
Блок 1
Блок 2
…
Блок n
Начало
Начало
Начало
Начало
Конец
Конец
Конец
Конец
В сети Интернет действует международный протокол TCP/IP

## Slide 14
Существует два типа протоколов:
базовые (отвечают за физическую пересылку электронных сообщений):
  TCP(Transmission Control Protocol) – транспортный протокол (управляет передачей данных);
  IP (Internet Protocol) – протокол маршрутизации (доставляет информацию по назначению).
прикладные (отвечают за взаимодействие между человеком и сетью). Примеры:
  HTTP – протокол передачи гипертекстовых сообщений;
  FTP – протокол передачи файлов;
  SMTP – протокол передачи электронной почты;
  Telnet – протокол удалённого доступа.
Notes: <number>

## Slide 15: Адресация в сети Интернет
IP-адрес – это комбинация из четырёх чисел в диапазоне от 0 до 255. Числа разделены точками.
IP-адрес присваивается каждому устройству для доступа в Интернет.
Это своего рода цифровой паспорт компьютера в Интернете.

## Slide 16: Версии интернет-протокола IP
<number>
IPv4: 4-байта (32 битов ) Всего 232 адресов
4-байтовые IP-адреса заканчиваются. Нужно увеличить длину адреса!
IPv6: 16 байтов (128 битов) Всего 2128 адресов
2001:0DB8:11A3:09D7:1F34:8A2E:07A0:765D
код провайдера (глобальный префикс)
адрес подсети
номер узла в сети
Старое оборудование не поддерживает IPv6!

## Slide 17: Задача 1
<number>
3.212
21
2.12
.42
2.19
.50
5.162
22
1.13
.29
1.109
19
Восстановите IP-адрес компьютера по фрагментам:
а)
212.123.212.42
б)
222.195.162.50
в)
191.131.109.29

## Slide 18: Доменные имена
<number>
ru
уровень 1
com
edu
org
net
by
de
mail
уровень 2
spb
msk
www
уровень 3
news
list
.
корневой домен
Домен – это группа символьных адресов в Интернете.

## Slide 19: Домены первого уровня
<number>
Вид организации | Страна
.com коммерческие организации | .ru, рф Россия
.edu образование | .ar Аргентина
.gov правительство США | .by Беларусь
.mil военные ведомства США | .uk Великобритания
.net сетевые организации | .it Италия
.org разные организации | .jp Япония
.info информационные сайты | .cn Китай
.biz бизнес | .ca Канада
.name личные сайты | .de Германия
.museum музеи | .ee Эстония

## Slide 20: Регистрация доменов
<number>
Домены второго уровня – платно (www.nic.ru):
Домены третьего уровня – часто бесплатно:
al-khorezmi.ucoz.ru

## Slide 21: Адрес ресурса (URL)
<number>
URL = Uniform Resource Locator – универсальный указатель ресурса.
http: // www.vasya.ru / images/new/ qq.jpg
адрес сайта
каталог
имя файла
http: // www.vasya.ru
главная страница сайта: index.html, index.htm
ftp: // files.vasya.ru / pub / download / qq.zip
файл на FTP-сервере
протокол

## Slide 22: Задача 2
<number>
Доступ к файлу dot.xml, находящемуся на сервере dish.gov, осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла а сети Интернет.
/
dot
.gov
.xml
http
://
dish
http://dish.gov/dot.xml
Ответ: 5673124

## Slide 23
Итоги
Компьютерные сети являются неотъемлемой частью современного мира. Они обеспечивают связь и обмен информацией между людьми по всему миру.
IP-адресация является одной из основных составляющих сетей передачи данных.
IP-адресация разделена на две основные версии: IPv4 и IPv6. IPv4 является наиболее распространенным в настоящее время и использует 32-битные адреса. IPv6 использует 128-битные адреса и был разработан для решения проблемы исчерпания адресного пространства IPv4.
Система DNS была разработана для преобразования удобочитаемых доменных имен в числовые IP-адреса и наоборот.