## Slide 1: Составление простейших планов местности.

## Slide 2
• Виды съемок местности. Глазомерная — съемка местности, проводящаяся простыми приборами, расстояния оцениваются на глаз. Съемка производится в последовательности: подготовка планшета— определение масштаба— определение направлений к предметам — измерение расстояний до них- изображение на планшете условными знаками.
Глазомерную съемку можно вести двумя способами:
а) снимать с одной точки — полярная съемка;
б) двигаться по выбранному маршруту - маршрутная съемка.

## Slide 3: Оформление плана.
Надписывается название работы.
В верхнем левом углу листа изображается вертикальная стрелка, показывающая направление «север—юг».
В правом углу надписывают масштаб (масштаб 1: 100.000; в 1 см – 1 км).

## Slide 4: Составление плана местности по описанию
Содержание задания:
По территории данной местности в направлении с севера на юг проходит шоссе. Его пересекает грунтовая дорога, тянущаяся с юго-запада на северо-восток.
Выполняемые действия
В центре листа обозначают точку, которая будет точкой пересечения шоссе и грунтовой дороги.
Из этой точки определяют направление на север и обозначают шоссе, проходящее с севера на юг.
Из этой же точки определяют направление на юго-запад и северо-восток и обозначают грунтовую дорогу.

## Slide 5
Содержание задания:
В 5 км к северу от пересечения шоссе с грунтовой дорогой расположен сельский поселок Сорокино, который тянется вдоль шоссе на 1,5 км.
Выполняемые действия:
В соответствии с величиной масштаба из точки пересечения шоссе с грунтовой дорогой откладывают 5 см на север и определяют южную границу поселка. Затем откладывают еще 1,5 см и определяют его северную границу. Обозначают поселок условным знаком по обе стороны шоссе. Подписывают название поселка.

## Slide 6
Содержание задания:
Вдоль западной окраины поселка расположен сад.
Выполняемые действия:
Определяют западную окраину поселка и условным знаком обозначают сад, четко показав его северную, южную и восточную границы.

## Slide 7
Содержание задания:
В 3 км к югу от места пересечения шоссе и грунтовой дороги построен металлический мост через реку, которая течет в юго-западном направлении.
Выполняемые действия:
Из точки пересечения шоссе с грунтовой дорогой откладывают к югу 3 см и обозначают металлический мост.
Из центра моста определяют направление на юго-запад и обозначают реку. Стрелкой показывают направление ее течения.

## Slide 8
Содержание задания:
На правом берегу реки лежит луг, а вдоль левого тянется смешанный лес.
Выполняемые действия:
Определяют правый и левый берег реки. Вдоль правого берега обозначают луг, вдоль левого - смешанный лес, не указывая точные границы их распространения.

## Slide 9
Содержание задания:
Вдоль шоссе от моста до поселка протянулась полоса кустарника шириной до 500 м по обе стороны.
Выполняемые действия:
В соответствии с величиной масштаба на расстоянии 0,5 см к западу и востоку от шоссе рисуют границу распространения кустарника и обозначают его.

## Slide 10: Задание на дом
§11