## Slide 1: Нанесение размеров на чертежах

## Slide 2
Правила нанесения размеров устанавливают стандарты ЕСКД
Размеры разделяют на линейные - длина, ширина, высота, радиус, диаметр в мм
(единицу измерения на чертеже не указывают )
и угловые - величины углов в градусах, минутах, секундах
(их обозначают на чертеже)

## Slide 3
Каждый размер на чертеже наносят только 1 раз!
Выносная линия (сплошная тонкая)
Размерная линия (сплошная тонкая)
Стрелка
Размерное число
(карандашом, чертёжным шрифтом)
Все размеры и надписи на чертеже наносят только карандашом!

## Slide 4
7 – 10 мм
3 – 5 мм

## Slide 5
Меньший размер – ближе к контуру изображения,
(чтобы линии не пересекались)

## Slide 6
Если длина размерной линии мала, линию продолжают,
а стрелки наносят с наружной стороны.
Если размеры расположены цепочкой, стрелки допускается заменять точками или засечками под углом 45о

## Slide 7
Если на чертеже дана полная окружность - указывают размер диаметра
(кружок, перечеркнутый линией)
Если на чертеже изображена дуга – указывают размер радиуса - R Размерную линию проводят из центра дуги, размерная стрелка упирается в точку окружности.

## Slide 8
- знак квадратного элемента, который означает, что данный размер является одной из сторон квадрата
- обозначение плоского среза стенки детали

## Slide 9
Если деталь имеет несколько одинаковых элементов - обозначают размер одного с указанием количества этих элементов.
При изображении детали в 1 проекции
толщина обозначается - S ,
а длина - L
перед размерным числом.

## Slide 10
На параллельных размерных линиях размерные числа располагают в шахматном порядке,
расстояние между размерными линиями
7 – 10мм
Угловые размеры указывают над размерной линией, проведённой в виде дуги
(при уменьшении и увеличении изображения они не изменяются)

## Slide 11
Размеры проставляют действительные,
независимо от масштаба.
Обязательно проставляют размеры, указывающие взаимное положение частей предмета и габаритные размеры.
Габаритные - размеры, определяющие предельные величины внешних очертаний изделий.
К габаритным размерам относятся размеры длины, ширины, высоты изделия.
Габаритные размеры всегда больше других, поэтому их на чертеже располагают дальше от изображения, чем остальные.

## Slide 12
На чертежах иногда наносят справочные размеры( размеры, не подвергающиеся контролю)
На чертеже они отмечаются знаком *
На месте расположения технических требований
(над основной надписью)
делают запись: * — размер для справок.

## Slide 13
В практике приходится выполнять чертежи различных изделий. Не всегда размеры изделия и размеры форматов бумаги позволяют выполнить чертеж в натуральную величину.
В таких случаях чертеж выполняют в измененном виде,
(крупные уменьшают, а мелкие – увеличивают)
т.е. в масштабе.
Масштабы

## Slide 14
Масштаб – это отношение линейных размеров
изображаемого предмета на чертеже
к его натуральным действительным размерам.

## Slide 15
ГОСТ устанавливает следующие масштабы.
Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25;
1:40; 1:50; 1:75; 1:100;…
Натуральный
(действительный)
масштаб: 1:1 (наиболее наглядный)
Масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; …
При любом масштабе на чертеже наносят только действительные размеры !
Масштабы на чертеже записывают: М 1:1, М 1:2, М 2:1 …
Если масштаб заносят в графу таблицы основной надписи, то М не пишут