## Slide 1: Почему НАВОЛОЧКА, а не НАПОДУШНИК?
Вы заправляете свою постель в очередной раз или, наоборот, расправляете её перед сном и одеваете на подушку наволочку, потом засовываете одеяло в пододеяльник. Казалось бы привычные нам названия, а вы не задумывались почему они называются так, как совсем не выглядят. Откуда пошли эти названия? Сейчас разберемся.
Слово «наволочка» имеет исконно русское происхождение. А почему мешок для подушки так назвали понятно из следующего: от глагола «волочь», что значит «тащить» или «натягивать».
То есть, натаскивать, натягивать. Раз мешок на подушку натягивали и наволакивали, вот его "наволочкой" и прозвали. Такие были времена.

## Slide 2: Виды наволочек
Современная наволочка — это часть постельного белья, которая предохраняет подушку от загрязнений, служит элементом декора, дополнительно предохраняет от выбивания наполнителя и является барьером для пылевых клещей. Они отличаются друг от друга по назначению, размерам, форме и другим параметрам.
По форме. По этому признаку наволочка соответствует подушке, для которой она предназначена. Самыми распространёнными являются прямоугольные и квадратные. Более экзотические варианты, как правило, шьются на заказ или продаются вместе с подушкой. Такие нестандартные наволочки могут быть круглыми, треугольными, иметь форму каких-либо животных или цветов. Ограничивается всё только фантазией дизайнера.
По размеру. С размерами такая же ситуация, как и с формой. Впрочем, здесь набор имеет свои пределы. Самыми распространёнными вариантами являются наволочки размеров 50х70 или 70х70 см. Они входят в подавляющее большинство готовых комплектов постельного белья, имеющихся в продаже. Изделия меньших размеров выпускаются для детей либо служат декоративными элементами для украшения интерьера.

## Slide 3: Как держится наволочка за подушку
Существует четыре основных способа фиксации наволочки на подушке. Они отличаются своим назначением и особенностями технологического процесса изготовления.
Первый, самый распространённый, это наволочка с запахом. Он представляет собой простой карман, который заворачивается на подушку при надевании и удерживает её внутри.
Второй по популярности вариант — это застёжка-молния. С её помощью можно быстро и надёжно зафиксировать бельё на подушке. С такой застёжкой наполнитель точно не полезет наружу. Помимо стандартных комплектов постельного белья, подобные чехлы используются для ортопедических изделий с эффектом памяти. Эти два способа крепления остаются самыми надёжными и востребованными.
Два следующих варианта сейчас скорее имеют декоративный характер, хотя возможны и исключения. В первом из них подушка закрепляется внутри при помощи пуговиц. Для повседневного использования такая наволочка может быть неудобна из-за риска оторвать одну из них. Зато именно пуговицы могут сделать её неповторимым и уникальным украшением помещения. Ещё один вариант имеет чисто декоративный характер. В этом случае бельё крепится с помощью завязок на узелках. Для сна это непрактично, так как узлы имеют свойство развязываться, особенно если ткань достаточно скользкая.

## Slide 4: Какой должна быть ткань для наволочки?
Так же, как и для другого вида постельного белья, из тканей предпочтительнее будут натуральные материалы, не вызывающие аллергии, раздражения и дискомфорта:
С точки зрения износоустойчивости хороши изделия из бязи и льна. Они выдерживают большое количество циклов стирки, обладают хорошей гигроскопичностью.
Для особых случаев и предметов декора подойдут такие изысканные ткани, как шёлк, атлас или сатин. Из них шьют комплекты белья премиум-класса.
Для пошива детского белья традиционно широко используется фланелевая ткань. Она отличается мягкостью, даёт ощущение уюта, а при необходимости хорошо впитывает влагу.
Из инновационных материалов популярность набирает бамбуковое волокно. Главным его преимуществом называют антибактериальные свойства.
Для декоративных подушек применяют материалы, отличающиеся броским внешним видом. Чаще всего это гобелен, велюр и бархат. Спать на них не очень удобно, а вот поразить гостей подушки в таких чехлах могут очень легко.

## Slide 5: КАК СШИТЬ НАВОЛОЧКУ?
1. Сделайте раскрой и выполните обработку поперечных срезов наволочки

## Slide 6: 2. Сложите наволочку по меткам и закрепите булавками

## Slide 7: 3. Обработайте боковые срезы двойным швом

## Slide 8: 4.Выверните наволочку лицевой стороной. Готово!

## Slide 9: Сколько нужно ткани???
Расход ткани на наволочку:
На наволочку 60х60 – 150 см
На наволочку 65х65 – 160 см
На наволочку 70х70 – 170 см
На наволочку 75х75 – 180 см
На наволочку 80х80 – 190 см