## Slide 1: Классификация сталей
7 класс
Подготовил:
учитель технологии,
Морможев Александр Григорьевич

## Slide 3: СТАЛЬ – это сплав железа (Fe) c углеродом (C) и другими элементами, содержащий углерода не более 2%.

## Slide 6: КЛАССИФИКАЦИЯ СТАЛЕЙ
СТАЛЬ – это сплав железа (Fe) c углеродом (C) и другими элементами, содержащий углерода не более 2%.
1.Углеродистые.
2.Легированные.
ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ:
1.Конструкционные.
2.Инструментальные.
3.Специальные.
1.Обыкновенного качества.
2.Качественные.
3.Высококачественные.
ПО НАЗНАЧЕНИЮ:
ПО КАЧЕСТВУ:

## Slide 7
Сталь занимает особое место среди металлов и сплавов. Она служит материальной основой для практически всех отраслей техники и производства. В зависимости от состава стали подразделяются на углеродистые и легированные.
Углеродистые стали – это сплавы железа с углеродом, в состав которых входят некоторые обычные примеси. Углерод придает стали твердость, но увеличивает хрупкость и снижает пластичность.
Легированные стали – это сплавы, в которые, кроме железа, углерода и обычных примесей, входят так называемые легирующие элементы (хром, никель, вольфрам и др.).

## Slide 9: Классификация сталей по химическому составу
Углеродистая, если в марке нет букв легирующих элементов: Ст5, 45, У8А.
Легированная, если в марке есть буквы легирующих элементов: 40Х, ХВСГ.

## Slide 10: Классификация сталей по назначению
Конструкционная, если марка начинается с двух цифр или с букв Ст: Ст4, 30, 40Х.
Инструментальная, если марка начинается с одной цифры или в начале марки цифр нет: 6ХВГ, ХВГ, У13А.
С особыми физическими свойствами (магнитная ЕХ5К5, электротехническая 2011).
С особыми химическими свойствами (нержавеющие 20Х13, жаропрочные 15ХМ, жаростойкие Х8СМ).

## Slide 11: Классификация сталей по качеству
Обыкновенного качества, если в начале марки есть буквы Ст: Ст6.
Качественная, если в начале марки нет букв Ст, а в конце нет буквы А: 45, У7.
Высококачественная, если в конце марки есть буква А: У8А, 30ХМА.
Особовысококачественная, если в конце марки есть буква Ш: 30ХГС – Ш.

## Slide 12: Содержание углерода в стали
Буквы Ст в начале марки указывают, что химический состав по марке не определяется: Ст3.
Две цифры в начале марки показывают сотые доли процента углерода: 50.
Одна цифра в начале марки или цифры после начальной буквы У показывают десятые доли процента углерода: 5ХНСВ, У13.
Отсутствие цифр в начале марки (кроме марок, начинающихся с буквы У) указывает на наличие около одного процента углерода: Х.

## Slide 13: Содержание легирующих элементов в стали
Отсутствие цифр после букв легирующих элементов указывает на наличие около одного процента легирующих элементов: 40ХС.
Цифры после букв легирующих элементов показывают целые единицы процента легирующих элементов: Х13.

## Slide 16: Расшифровка марок сталей
45 – сталь углеродистая (нет букв легирующих элементов), конструкционная (марка начинается с двух цифр), качественная (нет букв Ст в начале, а в конце нет буквы А). В стали примерно 0,45% углерода (две цифры в начале марки).
У8А – сталь углеродистая (нет букв легирующих элементов), инструментальная (в начале марки нет цифр), высококачественная (в конце марки буква А). В стали примерно 0,8% углерода (одна цифра в начале марки).

## Slide 17: Расшифровка марок сталей
30ХГС – сталь легированная (есть буквы легирующих элементов), конструкционная (марка начинается с двух цифр), качественная (в начале нет букв Ст, а в конце нет буквы А). В стали примерно 0,3% углерода (две цифры в начале марки), до 1% хрома (Х), марганца (Г), кремния (С), на что указывает отсутствие цифр после букв легирующих элементов.

## Slide 18: Расшифровка марок сталей
Ст5 – сталь углеродистая (нет букв легирующих элементов), конструкционная (марка начинается с букв Ст), обыкновенного качества ( в начале есть буквы Ст). Химический состав по марке не определяется (буквы Ст в начале марки).
сталь обыкновенного качества ( углерода менее 0,6%) Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5,Ст6. Буквы «Ст» обозначают сталь обыкновенного качества, цифры указывают на номер маркировки в зависимости от механических свойств. Является наиболее дешёвой сталью, но уступает по другим качествам.

## Slide 19
Раскисленная сталь (также известная как закаленная сталь) - это сталь, у которой частично или полностью удален кислород из расплава в процессе выплавки стали. Жидкие стали содержат растворенный кислород после их превращения из расплавленного чугуна, но растворимость кислорода в стали уменьшается с охлаждением

## Slide 20: По степени раскисления
спокойные стали, т. е., полностью раскисленные; такие стали обозначаются буквами "сп" в конце марки (иногда буквы опускаются);
кипящие стали - слабо раскисленные; маркируются буквами «кп»
полуспокойные стали, занимающие промежуточное положение между двумя предыдущими; обозначаются буквами "пс".