## Slide 1
Химические волокна
Учитель технологии
Григорьева Т.Д.

## Slide 2
Повторить классификацию текстильных волокон и дополнить знания учащихся по теме « Классификация волокон».
Ознакомить учащихся с процессом получения химических волокон и их свойствами.
Научить использовать свойства волокон при изготовлении изделий.
Развивать логическое мышление, умение сравнивать, обобщать, делать выводы.
Воспитывать практичность

## Slide 5
В современном мире все больше тканей производят из искусственного волокна. В XVII в. англичанин физик Роберт Гук высказал мысль о возможности получения искусственного волокна, и впервые эти волокна были получены в конце XIX века, но попытки их получения были намного раньше, стеклянные нити вырабатывали еще в Древнем Египте, их использовали для украшений . В России первый завод по производству искусственного шелка был построен в 1913 году в Подмосковье (г. Мытищи).

## Slide 6
Химические волокна
Искусственные
Синтетические
Полиэфирные
Ацетатные
Полиамидные
Полиакрилонитрильные
Вискозные
Эластановые
Медноамиачные

## Slide 7
Для искусственных волокон –сырьем служит целлюлоза,
которую получают из древесины ели или
отходов хлопка.
Для синтетических волокон – сырьем являются газы – продукты переработки каменного угля и нефти.

## Slide 8
1- прядильный раствор,
2- фильера,
3- волокна
Схема фильеры

## Slide 9
Процесс производства химических волокон включает три этапа:
I этап: Получение прядильного раствора.
Для искусственного волокна: целлюлозную массу растворяют в
щелочи. Для синтетического волокна: массу получают путем химических
реакций различных веществ. II этап: Формирование волокна.
Вязкий раствор продавливают через фильеры. Количество отверстий в фильере – 24-36 тысяч. Раствор затвердевает, образуя твердые тонкие нити, эти нити соединяют в одну, вытягивают , наматывают на бобины. III этап: Отделка волокна. Нити промывают, сушат, крутят, обрабатывают высокой температурой. Отбеливают, красят.

## Slide 10
Древесина – еловая щепа
Целлюлоза (листы картона)
Приготовление вискозы (жидкость)
Текстильная обработка волокон (вытягивание, кручение, перемотка)
Формирование волокон из раствора (продавливание через фильеры)
Схема получения ткани из искусственных волокон

## Slide 11
Сырье - древесная целлюлоза (еловая щепа , опилки) и химические вещества.
Ткань похожа на шелк, хлопок, поверхность блестящая и матовая. По прочности уступает шелку.
В мокром состоянии прочность уменьшается. Хорошо впитывает влагу.
Горят волокна быстро, ярким пламенем с запахом жженой бумаги.

## Slide 12
Состоит из ацетилцеллюлозы, полученной из отходов древесины и хлопка. Ткани внешне похожи на натуральный шелк. Прочность в мокром состоянии уменьшается. Плохо впитывает влагу, имеет большую упругость, горит быстро, сворачиваясь в шарик, пахнущих уксусом.

## Slide 13
Каменный уголь, нефть, газ
Предварительная обработка сырья
Приготовление прядильного раствора или расплава
Формирование нитей, жгута или волокон (продавливание через фильеры, вытягивание, термофиксация)
Текстильная переработка, кручение, вытягивание, перемотка
Ткацкое производство, получение ткани
Отделочный процесс

## Slide 14
Полиэстер, лавсан, кримплен, элан – ткани мягкие, гибкие, прочные, не мнутся, хорошо закрепляют форму, устойчивы к действию света, но плохо впитывают влагу.
Кримплен Элан Полиэстер

## Slide 15
Нейлон, капрон, дедерон – самые прочные синтетические волокна. Ткани жесткие, имеют гладкую поверхность, прочные, мало мнутся, плохо впитывают влагу и чувствительны к высоким температурам.
Капрон Дедерон

## Slide 16
Акрил, нитрон, бамбуковый кашмилон – по внешнему виду похожи на шерсть, Свойства, как у полиэфирных волокон, но чувствительны к высоким температурам: быстро плавится, приобретая коричневый цвет, затем горят коптящим пламенем, образуя твердый шарик.
Нитрон Кашмилон Акрил

## Slide 17
Лайкра, дорластан – чрезвычайно эластичны, увеличивают свою длину в 7 раз, возвращаясь в первоначальное состояние, поэтому ткани носят названия «стрейч». Используются для пошива одежды обтягивающего силуэта.
Лайкра Дорластан

## Slide 18
Вариант № 1

## Slide 19
Вариант № 2

## Slide 20
Вариант № 3

## Slide 21
Искусственные ткани: вискоза, ацетатный шелк. | 
Положительные свойства | Отрицательные свойства
Имеют красивый внешний вид | Подвержены электризации
Хорошо драпируются | Не пропускают воздух
Мало сминаются | Во влажном состоянии теряют прочность
Прочные | 
Синтетические ткани: кримплен, капрон, акрил, эластан. | 
Положительные свойства | Отрицательные свойства
Самые прочные | Пониженная гигроскопичность
Высокая упругость | Низкая воздухопроницаемость
Хорошие теплозащитные свойства | Высокая электризуемость
Стойкость к действию химических веществ и микроорганизмов | 

## Slide 25
О каких новых волокнах вы узнали на уроке?
Что является сырьем для производства искусственных
волокон?
Что является сырьем для производства синтетических волокон?
Назовите основные этапы процесса производства волокон?
Зачем людям потребовались новые виды волокон?

## Slide 26
При выборе ткани важно не только обратить внимание на эстетический вид но и на свойства ткани. В нашей жизни необходимы не только натуральные ткани, но и ткани из химических волокон. Как вы уже знаете, определить вид ткани можно по ее внешнему виду, на ощупь, по характеру горения нитей. При покупке тканей старайтесь прочитать все показания на прикрепленном к образцу ярлыке. Зная вид ткани, при шитье следует учитывать ее технологические свойства.

## Slide 27
Ответьте, каким требованиям должно отвечать каждое из следующих изделий, и подберите для него ткань, оптимальную по сырьевому составу: летнее платье; шторы для окон; обивка мебели; ночное белье.

## Slide 28
Нарисовать смайлику улыбку:
Урок отличный, интересный, заставляющий работать – улыбка;
Урок нормальный, обычный – полоска;
Урок скучный, бесполезный, не интересный – нарисовать опущенные уголки губ.
Notes: <number>

## Slide 29
Н.В.Чернякова «Технология обработки ткани» учеб. для 7-9 кл. изд. Просвещение»1999г.;
О .В. Павлова « Технология» 7 класс (девочки):поурочные планы по учебнику под ред. В. Д. Симоненко-Волгоград:Учитель,2009.-191с. (http://www.tek-style.ru/poliester.html);
И.В. Червякова « Технология» 7 класс(вариант для девочек). Поурочные планы по учебнику В.Д. Симоненко в 2ч. Часть I—Волгоград:Учитель-АСТ,2003.-96с.;
С. Е .Маркуцкая. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5-9классы. Обслуживающий труд/С.Э. Маркуцкая.-2-е изд., стереотип. - М.: Издательство «Экзамен»,2009.-94,(2)с. (Серия «Учебно-методический комплект»);
И. Н. Федорова, Л.Ф. Голик Занятия по обслуживающему труду в 4-8 классах: Работа с тканью. Метод. Разработки уроков /Под ред. И.Н. Федоровой.-2-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвящение,1981.-223с.,ил.;
Литература Технология. Учебник для 7 класса общеобразовательной школы. Москва, Вентана Граф.
Сайты Интернета:
http://www.tek-style.ru/poliester.html;
http://multiurok.ru/tex/files/otkrytyi-urok-khimichieskiie-volokna.html.

## Slide 30
Спасибо за внимание!