## Slide 1: Ассортимент искусственных и синтетических тканей
Алова
Выполнила: Иванова Мария
9 «в» класс

## Slide 2: Содержание
Что это такое?
История происхождения
Особенности производства
Преимущества и недостатки
Применение
Уход

## Slide 3: Что это такое?
Алова — «умная» мембранная ткань, которую изготавливают из полиэфирных волокон. Материал тонкий, но одежда из него надежно защищает человека от холода, ветра и дождя.
Алова — многослойное мембранное полотно на основе синтетических волокон, которое пропитано водоотталкивающим составом. Материал тонкий, но при этом плотный. В зависимости от назначения ткани, показатели плотности варьируются в пределах от 180 до 270 г/м2. Полотно бывает как однотонным или с камуфляжным принтом, так и с набивным рисунком.

## Slide 4
Мембранный материал включает 2 или 3 слоя.
Внешний. Это защитный слой, который предохраняет от проникновения влаги. Для его изготовления используют синтетический трикотаж, зонтичную ткань, плащевку и другие материалы с похожими характеристиками.
Внутренний. Представлен полотном с мембранами, которые наделяют материал теплоизоляционными качествами, но слабой паропроницаемостью.
Последний слой флисовый. Он бывает у тканей, которые используют для производства утепленных вещей.

## Slide 5
Материал обладает высокой водонепроницаемостью, ее показатель равен 8000 мм/см2. Он защитит человека от намокания при проливном дожде. Способность одежды из аловы отводить влагу составляет 1000 г/м2. Это число увеличивается при оснащении вещей молниями и дополнительными отверстиями для вентиляции.

## Slide 6: История происхождения
Впервые алову начали изготавливать в Китае — это качественный аналог европейских тканей с мембранами, которые производят уже более 50 лет. Алову стали выпускать относительно недавно — в начале 2000-х годов.
Изначально это была военная разработка — материал изготавливали специально для пошива камуфляжной формы. Со временем сфера применения этой ткани была значительно расширена благодаря ее доступной цене и ряду весомых достоинств.
Для примера: в среднем стоимость погонного метра ткани варьируется в пределах от 200 до 400 рублей, в то время как цена схожего по качеству материала софтшелла достигает 1000 рублей.

## Slide 7: Особенности производства
Все слои ткани изготавливают из 100% полиэстера. Для производства мембран используют полимеры. Они бывают пористыми и непористыми. Их производят такими методами:
формовкой с использованием нагретого полимерного состава;
спеканием волокон;
растяжкой или травлением цельных пленок.
Для «сцепления» 2 слоев полотна пленку предварительно прогревают до оптимальной температуры, после этого наносят ее на тканевую основу и воздействуют высоким давлением. Благодаря такой технологии слои материала надежно скрепляются друг с другом — риски их расслоения минимальны.

## Slide 8: Преимущества и недостатки
Разработчики аловы продумали каждую мелочь, благодаря чему ими был получен качественный синтетический материал с весомым набором достоинств.
Эстетичный внешний вид и богатая цветовая палитра. Одежда из аловы выглядит стильно и лаконично, ее можно надевать на выход в ненастную погоду.
Бархатистая текстура. В отличие от брезента и клееночных тканей, алова подарит приятные тактильные ощущения. Материал мягок, он не натрет кожу и не вызовет раздражений.
Бесшумность. Мембранная ткань при трении не издает скрипов, шумов и других звуков даже при носке в морозы.
Надежная защита человека от неблагоприятной погоды, атмосферных осадков, укусов кровососущих насекомых.

## Slide 9
Устойчивость к отрицательным температурам. При замерзании материал не дубеет и не растрескивается.
Антистатические свойства. Алова не электризуется. Благодаря такой особенности ткань не притягивает пыль и мелкие частички мусора.
Гигиенические качества. Во внутренних волокнах ткани не заведутся патогенные микроорганизмы.
Долговечность и формоустойчивость. Изделия не деформируются даже при многократных стирках. При соблюдении правил ухода они прослужат 3-5 сезонов.
Гипоаллегренность. Одежду из аловы можно без опасения носить аллергикам и астматикам.
К главному недостатку вещей из мембранной ткани относят ее слабую паропроницаемость. При длительном нахождении в одежде из аловы или во время усиленных нагрузок под мембранами скапливается влага. Некоторые потребители жалуются на сложный уход за изделиями из мембранных полотен.

## Slide 10: Применение
Из аловы шьют одежду, которая в первую очередь предназначена для любителей охоты, рыбалки, туризма, активных видов отдыха и экстремального спорта.
Сфера использования материала обширна.
Спецодежда. Из аловы отшивают костюмы, комбинезоны, походные ветровки и бушлаты.
Предметы экипировки. Из мембранного материала изготавливают туристические палатки, мешки для сна, походные рюкзаки. Благодаря способности удерживать воду на поверхности ткань обеспечивает приятный для человека микроклимат внутри палатки или принадлежностей для сна.
Верхняя одежда для детей. Уличные комплекты и комбинезоны из аловы удобны в носке и практичны: с их верхнего слоя легко удалить загрязнения с помощью влажной салфетки. Такие вещи сохранят тепло ребенка и защитят его от дождя.
Чехлы для мебели.
Одежда из мембранной аловы подходит для почитателей стиля милитари и любителей вещей с камуфляжными военными расцветками.

## Slide 11: Утепленный материал используется в качестве ткани для военной формы

## Slide 12: Уход
Одежда из аловы обладает грязеотталкивающими свойствами, но ее периодически нужно стирать. Вещи нельзя замачивать. Их допускается стирать руками или в машинке-автомате при деликатном режиме с температурой воды до 40 градусов.
Чтобы не повредить материал, необходимо использовать предназначенную для ухода за мембранными тканями продукцию. Для экономии ее можно заменить жидким мылом или гелем. Подойдут средства с мягким составом, без содержания химически агрессивных ингредиентов и абразивов. Обычные порошки не подходят для стирки аловы. Дело в том, что они плохо вымываются и со временем забивают поры ткани, что приводит к ухудшению эксплуатационных свойств одежды.

## Slide 13: Другие правила ухода:
Нельзя отбеливать материал, использовать хлорсодержащие выводители пятен;
для полного вымывания средства из волокон ткани рекомендуется основательное полоскание постиранных вещей (не менее 3-4 раз при ручной стирке);
нельзя выкручивать одежду, вода должна стечь самостоятельно;
допустим деликатный машинный отжим (не более 10 минут при малых оборотах);
нельзя гладить вещи при высоких температурных режимах и пользоваться отпаривателем (утюжить вещи можно в крайних случаях с лицевой стороны при температуре 100-110 градусов);
оптимальна сушка в хорошо проветриваемых помещениях вдали от отопительного оборудования.
Хранят одежду в темном сухом месте на вешалке или в сложенном виде на полке. Соблюдение правил ухода – залог долгого сохранения изделиями внешней презентабельности и заявленных производителем свойств.

## Slide 14
В среднем стоимость погонного метра ткани варьируется в пределах от 200 до 400 рублей, в то время как цена схожего по качеству материала софтшелла достигает 1000 рублей.