## Slide 1: Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля
Караваева Т.Н. учитель технологии

## Slide 2: Мы уже знаем
1.Контрольно-измерительные инструменты
2.Приемы работы с линейкой, угольником и другими инструментами
3.Контроль изготовления деталей призматической формы
Как точно измерить деталь не только призматической формы?

## Slide 3: Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля
Назначение штангенциркуля: измерение наружных, внутренних размеров и глубины деталей
Внутренние размеры
Наружные размеры
Глубина

## Slide 4: Точность измерения

## Slide 5: Диаметр окружности

## Slide 6: Что точнее измерит диаметр и почему?
Линейка
Штангенциркуль

## Slide 7: Устройство штангенциркуля

## Slide 8: Нониус (верньер)
Пьер Вернье – французский изобретатель измерительного инструмента, носящего его имя «вернье́р», но называемого также нониусом

## Slide 9: Измерение штангенциркулем
Целые миллиметры смотрят по основной линейке начиная от нуля основной линейки до нуля нониуса
В этом случае 28мм
Десятые доли миллиметра смотрят по делению нониуса, которое совпало с делением основной линейки
В этом случае 6мм
Итог 28+0,6=28,6 мм

## Slide 10: Приемы работы штангенциркулем
При измерении незакрепленной детали левая рука должна находиться за губками и захватывать деталь недалеко от них. Правой рукой поддерживают штангу, при этом большим пальцем этой руки перемещают рамку до соприкосновения с измеряемой поверхностью, не допуская перекоса губок и добиваясь нормального измерительного усилия.
Работай аккуратно. Береги инструмент!

## Slide 11: Приемы работы штангенциркулем
Измерение наружных поверхностей
Измерение внутренних поверхностей
Измерение глубины

## Slide 12: Проверь себя
1.Из каких основных частей состоит штангенциркуль?
2.Сколько измерительных шкал имеет штангенциркуль?
3.Какие измерения можно выполнять с помощью штангенциркуля?
4.Во сколько раз точность измерения штангенциркулем превышает точность измерения линейкой?
5.Как по штангенциркулю производят отсчет целых и десятых долей миллиметра?
Ответь на вопросы и получи ОТЛИЧНО