## Slide 1
«Вышивка шелковыми лентами»

## Slide 2
Инструменты и материалы
Для вышивания применяются разные иглы: тонкие – для легких тканей, толстые – для плотных.
При шитье шелковой лентой используются острые иглы с удлиненным ушком для легкого вдевания ленты. Для лент шириной 7, 9, 12 миллиметров подбирают иглы для вышивания № 18, 20 и 22. Для лент шириной 3 миллиметра рекомендуется выбрать иглу № 24.

## Slide 3
Декоративные ленты выпускаются из органзы, капрона, искусственного шелка. Атласные ленты прекрасно подходят для вышивки. В продажу поступают ленты различной ширины и цветов.
Ленты ярко – красные, бордовые, темно – зеленые перед работой желательно намочить в теплой воде, так как они при стирке могут полинять.
Вышитые изделия стираются в теплой воде с мылом и гладятся с изнанки, чтобы вышивка не стала плоской.
Ленты

## Slide 4
Для основы при вышивке шелковыми лентами можно использовать самые разнообразные ткани:
Хлопчатобумажные ткани : рогожка, двунитка, батист, мадапалам, бязь.
Льняные ткани: суровое полотно, холстина, мешковина, тонкое полотно.
Шерстяные ткани: креп, твид, шерстяная рогожка.
Вышивать можно по любой поверхности, лишь бы ткань была прочной и удерживала стежки.
Ткани

## Slide 5: Самостоятельное выполнение швов

## Slide 6
Виды вышитых фрагментов

## Slide 7
С чего начать?
Чтобы начать работу, возьмите ленту длиной 50 сантиметров, вставьте её в иголку, подогните кончик на несколько миллиметров и вколите иголку по центру.
Придерживая ленту одной рукой и подтягивая другой, завяжите узелок.
Завязанный таким образом узел называется плоским. В отличие от традиционного, он не увеличивает толщину вышивки.

## Slide 8
Приемы работы
Для начала мы научимся выполнять следующие швы: «петля вприкреп» - для вышивки больших листьев, шов «узелки» для выполнения мелких розочек, шов «вытянутый стежок с завитком» - для листиков, специальный шов «паутинка» для вышивки роз.
Для работы потребуются пяльцы. Ткань должна быть равномерно натянута. Это гарантирует равномерность стежков.

## Slide 9
Шов «петля вприкреп»

## Slide 10
Шов «вытянутый стежок
с завитком»

## Slide 11
Шов «Узелки»

## Slide 12
Роза, сплетенная «паутинкой»