## Slide 1: ПАРАМЕТРЫ КРАНА
Представление об эксплуатационных и экономических показателях грузоподъемного крана дают его основные параметры.

## Slide 2: Грузоподъемность Q - наибольшая допустимая масса рабочего груза, на подъем которой рассчитан кран при сохранении требуемой устойчивости и прочности деталей. Масса съемных грузозахватных устройств включена в грузоподъемность крана, т. Скорость передвижения - рабочая скорость передвижения крана с номинальным грузом в установившемся режиме движения по горизонтальному пути, м/мин.

## Slide 3
Пролет крана – расстояние по горизонтали между осями рельсов кранового пути. м.
Зависит от колеи подкрановых путей и габаритов помещения, в котором будет установлен кран. Длина пролета мостовых кранов редко превышает 40 метров

## Slide 4
Высота подъема крюка — расстояние от уровня стоянки крана до размещения грузозахватного блока в высшей точке в рабочем состоянии, м.
Глубина опускания груза h - то же, но до грузозахватного органа, находящегося в нижнем рабочем положении, м.

## Slide 5
База К - расстояние между вертикальными осями передних и задних колес (балансирных тележек) крана, м.
Диапазон подъема D - расстояние по вертикали между верхним и нижним рабочими положениями грузозахватного органа, м.

## Slide 6: Скорость подъема (опускания) груза - скорость максимального вертикального перемещения груза номинальной массы при установившемся режиме движения лебедки. При наличии многоскоростных лебедок в характеристике крана указывают все скорости подъема груза, м/с; Скорость посадки - наименьшая скорость посадки (опускания) груза при установившемся режиме движения лебедки, необходимая для точной его установки (например, у монтажных кранов), м/с.

## Slide 7: База В –расстояние межу вертикальными осями передних и задних колес или осями балансирных ттележек грузоподъемного крана. М. Нагрузка на колесо Р - наибольшая вертикальная нагрузка на ходовое колесо от общей массы крана и номинального груза в рабочем положении крана, а при транспортировке - от массы крана в транспортном положении. Н. Рабочий цикл крана Тц - время, затрачиваемое на перемещение груза с момента его строповки до возвращения грузозахватного органа в исходное положение для захвата следующего груза, с.

## Slide 8: Общая масса - полная масса крана без груза. Производительность - главный экономический показатель, характеризуемый количеством продукции (суммарной массой груза), перемещаемой в единицу времени (час, смена, год), т/ч, т/смена, т/год. Производительность зависит от конструкции крана и его параметров, организации работ на объекте и квалификации машиниста

## Slide 9: Колея — это горизонтальная дистанция между центральными точками осей колес крана. Установленная мощность - суммарная мощность электродвигателей всех механизмов крана, кВт. Режим работы РР - обобщенный показатель, характеризующий главные условия работы крана и его механизмов действия