## Slide 1: Словарь по «швейному делу» для обучающихся 5-7 классов.
Выполнила: учитель
профессионально - трудового обучения
высшей категории
Повалихина Ольга Юрьевна
ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа».
2023год.

## Slide 2
«А»
Аксессуар – мелкий предмет, деталь одежды.
Анорак – современная спортивная и повседневная куртка или плащ без передней застёжки.
Апаш – открытый широкий воротник.
Атлас – шёлковая ткань с гладкой блестящей лицевой стороной.

## Slide 3
«Б»
Бант– узел со свободно висящими петлями из ленты или шнура, применяется как отделка.
Бархат – ворсовая ткань с мягкой пушистой лицевой поверхностью.
Баска – отделочная деталь, в виде расклешенной оборки.
Батист - очень тонкая полупрозрачная ,х/б ткань.
Блузка – лёгкая женская одежда.
Борт – край застёжки.
Брюки - поясная одежда. часть костюма.
Бумазея – плотная х/б ткань, с начёсом с одной стороны.
Бязь – плотная х/б ткань полотняного переплетения.

## Slide 4
«В»
Вельвет - х/б ткань в рубчик.
Велюр – замшевая плотная кожа или лучший сорт велюра.
ВТО – обработка деталей и изделия с использованием влаги, тепла и давления.
Волан – вид оборки у женского платья.
Волокно – клетка растительной или животной ткани нитевидной формы, для изготовления швейных материалов.
Воротник – отрезная или цельнокроёная часть верхней одежды.

## Slide 5
«В»
Втачать – соединить окончательно две детали по выпуклым, вогнутым линиям.
Выкройка – шаблон для раскроя ткани.
Вымётывание – выправить и временно закрепить смёточной
строчкой края детали.
Вытачка – конструктивный элемент одежды.
Вышивка – один из видов отделки.

## Slide 6
«Г»
Габардин – ткань саржевого переплетения для пошива
костюмов.
Гардероб – вся одежда одного человека.
Гладь – разновидность вышивки.
Гигроскопичность - способность материалов поглощать влагу.
Горловина – контурная линия проходящая по основанию шеи.
Годе – юбка из клиньев резко расширяющиеся к низу.
Гофре – деталь или всё изделие с мелкими жёсткими складочками.

## Slide 7
«Д»
Декатирование — это влажно-тепловая обработка новой ткани перед раскроем для предотвращения усадки в процессе пошива изделия.
Декорирование — это украшение изделия швейной фурнитурой: пуговицами, стразами и т. д.
Длина стежка — это расстояние между двумя проколами иглы в одной строчке.
Драпировка — это свободно лежащие или падающие мягкие складки.
Дублирование — это соединение детали изделия с клеевым прокладочным материалом.
Драп – тяжёлая плотная ткань, чистошерстяная или с бумажной основой.

## Slide 8
«Ж»
Жабо – кружевные или кисейные оборки вокруг ворота или
на груди.
Жакет – мужская и женская верхняя одежда облегающая фигуру.
Жилет - мужская и женская верхняя одежда без рукавов.

## Slide 9
«З»
Запах — это заход одной полы одежды на другую. Применяется при пошиве юбок и блузок и платьев, отрезных по линии талии.
Застрачивание — это прокладывание машинной строчки для закрепления подогнутого края детали или изделия, складок, вытачек, защипов. Застрачивание низа изделия, низа рукава и т.д.
Заутюживание (гл. заутюжить) — это отгибание и закрепление утюгом припусков шва, складки или вытачки на одну сторону. Например: заутюжить швы; заутюжить вытачки.
Защипы — это мелкие, застроченные на лицевой стороне складочки, которые применяются для отделки одежды.

## Slide 10
«И»
Игла – заострённый металлический стержень с ушком
для вдевания нитки.
Изнанка — это обратная, внутренняя сторона ткани или одежды.
«Е»
Епанечка – разновидность душегреи, короткая
утеплённая кофточка безрукавов и воротника.

## Slide 11
«К»
Кант — это расстояние от шва стачивания до сгиба верхней детали при выполнении обтачного шва.
Клапан — это декоративная деталь кармана, прикрывающая вход в карман.
Кокетка — это верхняя отрезная часть деталей изделия: полочек, спинки, юбки, брюк.
Копирование — прокладывание ручных, не затянутых стежков по намеченным линиям, для перенесения их с одной детали на симметричную.
Косая бейка — это полоска ткани, выкроенная по косой и применяемая для декоративной отделки.
Крой — это детали изделия, полученные в результате раскроя.
Кулиса — это полоска ткани, пришитая с лица или с изнанки изделия и предназначенная для продергивания через нее пояса, резинки или шнурка.

## Slide 12
Капрон – род. Искусственного волокна, а также ткань.
Капюшон – головной убор соединенный с верхней одеждой.
Карман – деталь верхней одежды.
Кашемир – мягкая шерстяная ткань саржевого переплетения.
Клин – кусок ткани служащий надставкой детали изделия.
Конструирование одежды – разработка чертежей и изготовление выкроек деталей одежды.
Крепдешин – китайский креп, полупрозрачный.
Кружева – текстильные, ажурно сетчатые изделия.
Куртка – разновидность полупальто или пиджака с утеплённой подкладкой. и капюшоном.

## Slide 13
«Л»
Ластовица — это деталь изделия в виде ромба или квадрата, которая втачиваемая в изделия для обеспечения свободы движения.
Ласы — это блеск на ткани, образовавшийся в результате неаккуратной влажно-тепловой обработки (утюжки).
Лацкан – отогнутая верхняя часть борта.
Листочка — это деталь, оформляющая нижнюю часть разреза кармана и прикрывающая вход в карман.
Лиф — это верхняя часть плечевого изделия до линии талии.
Лекало – шаблон для раскроя деталей.
Лён - натуральное волокно и ткань.
Лоскут – обрывок или отрезок ткани.

## Slide 14
«М»
Манжета — это деталь, пришиваемая к нижней части рукава и застегивающаяся на запонки, кнопки или пуговицы. Манжета, так же, может быть обработана в виде полоски ткани или трикотажа.
Манекен – фигура для примерки и показа одежды.
Мешковина — внутренняя часть кармана, его основная деталь.
Меланж – смешение в пряже волокон, окрашенных в разные цвета.
Мережка – ажурная вышивка.
Мерка – определённый размер.
Моделирование одежды – разработка модели.
Модельер – специалист занимающийся разработкой одежды.

## Slide 15
«Н»
Надсечка — это разрез на ткани, выполненный острием ножниц, длиной 0,2-1 см.
Наметывание (гл. наметать) — это временное соединение соединительными стежками более крупной детали с наложенной на нее мелкой.
Настрачивание (гл. настрочить) — это соединение одной детали с подогнутым срезом, с другой дет. и прокладывание машинной отделочной строчки.
Нить основы — это система нитей, образующих ткань и проходящих параллельно друг другу вдоль ткани.
Нить утка — это система нитей, образующих ткань и проходящих параллельно друг другу поперек ткани.
Напёрсток – мет. колпачок для защиты пальца при шитье.

## Slide 16
«О»
Обмётывание (гл. обметать) — это обработка среза деталей оверлочной или зигзагообразной строчкой.
Оборка — это полоса ткани на одежде, пришитая складками или сборками, выкроенная по косой или долевой нити.
Обтачивание (гл. обтачать) — это соединение двух деталей по краю и их последующее выворачивание на лицевую сторону.
Обтачка — это деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме обраб. участка.
Обхват — это измерение участка фигуры человека сантиметровой лентой по замкнутому контуру..

## Slide 17
Однобортное изделие — это изделие без глубокого запаха с одним рядом пуговиц на одной полочке и с одним рядом петель на другой.
Окантовывание (гл. окантовать) — это обработка среза полоской ткани, косой бейкой или тесьмой для отделки или предохранения среза от осыпания.
Окат — это верхняя , закругленная часть рукава.
Отлет воротника — это внешняя, видимая, отгибающаяся его часть.
Отпаривание (гл. отпарить) — это обработка изделия паром, при помощи утюга, пресса или парогенератора
Оттягивание (гл. оттянуть) — это увеличение линейных размеров деталей на отдельных участках, с помощь влажно-тепловой обработки для получения желаемой формы.

## Slide 18
«П»
Пата — это декоративная, отлетная деталь, настроченная или втачанная одним концом в шов.
Планка — это деталь швейного изделия в виде втачной, притачной или настрочной полоски ткани, служащая для обработки краев застёжки.
Плечевое изделие — это одежда, надеваемая на плечи.
Поясное изделие — это одежда, надеваемая на талию.
Погон — это деталь швейного изделия, прикрепленное к изделию в области плеча для оформления.
Подборт — это деталь изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта и выкроенная по его форме.
Подзор — это деталь из основной ткани, прикрывающая подкладку кармана или застежки.
Подкладка — это деталь, предназначенная для красивого оформления изделия с изнаночной стороны.

## Slide 19
Подшивание (гл. подшить) — закрепление подогнутого края детали.
Полочка — это половина передней части лифа изделия.
Прессование —ВТО швейного изделия на прессе.
Приметывание (гл. приметать) — это временное соединение мелкой детали с более крупной.
Припосаживание (припосадить) — это соединение деталей разных по размерам с уравниванием срезов.
Притачивание (гл. притачать) — это соединение мелких деталей с более крупными машинной строчкой.
Приутюживание (гл. приутюжить) — это уменьшение толщины детали, шва, сгиба, с помощью утюга.
Пришивание (гл. пришить) — прикрепление фурнитуры или отделки.
Пройма — это вырез для руки на спинке и полочке.

## Slide 20
«Р»
Разутюживание (разутюжить) — это разъединение припусков шва в разные стороны утюгом.
Расстрачивание (гл. расстрочить)— это закрепление машинной строчкой разутюженных припусков шва или складок, направленных в противоположные стороны.
Реглан — вид покроя рукава одежды, при котором рукав выкраивается вместе с плечевой частью переда и спинки изделия.
Рельеф — это соединительный шов, заменяющий вытачку или просто декоративный.
Росток — это вырез для шеи на спинке.
Рулик — это выкроенная по косой полоска ткани, стачанная на 3-5 мм от сгиба и вывернутая на лицевую сторону.
Рюш — это полосы ткани или ленты, уложенные складками, прикрепленные одна к другой.

## Slide 21
«С»
Сатин – блестящая х/б ткань.
Сборка – пришитая мелкая волнистая складка в одежде.
Сметывание (гл. сметать) — это временное соединение деталей изделия сметочными стежками.
Спинка — это задняя часть лифа.
Срезы — это контуры выкроенных деталей, их необработанные края.
Стачивание (гл. стачать) — это соединение деталей кроя стачным швом.
Стежок — это расстояние между двумя проколами материала иглой.
Строчка — это ряд повторяющихся стежков.
Сутюживание (гл. сутюжить) — это уменьшение размеров детали изделия с помощью ВТО.

## Slide 22
«Т»
Талия – наиболее узкая часть туловища между
грудью и бёдрами.
Тафта – тонкая плотная глянцевитая ткань.
Тесьма – текстиль в виде полоски, каймы для отделки изделий.
Ткань – текстильное изделия с переплетением нитей основы и утка.
Ткацкое переплетение – взаимное переплетение нитей основы и утка.
Ткачество – изготовление ткани на ткацком станке.
Трикотаж – полотно, образованное путём вязания.
Точка уступа — это начальная точка втачивания воротника в горловину.
Утюг – нагревающийся прибор для выравнивания поверхности ткани, одежды.
Утюжить – нажимая, прессуя, проводить утюгом по поверхности.

## Slide 23
«Ф»
Фартук – одежда служащая для
предохранения одежды от загрязнения.
Фасон – покрой, модель по которой изготавливают одежду.
Фестон – один из рубчиков по краю женского платья, занавеске.
Фланель – мягкая х/б ткань с двусторонним ворсом.
Фурнитура – вспомогательные материалы.
«Х»
Халат – распашная одежда из различных материалов.
Хлопок – растительное волокно, сырье для ткачества.
Хлястик — это обработанная полоска ткани на деталях одежды, предназначенная для застегивания на пуговицу или пряжку.

## Slide 24
«Ш»
Швейная машина – машина для соединения
деталей изделия.
Ширина шва — это расстояние от строчки до среза
или сгиба ткани.
Швея – рабочая профессия в швейной промышленности.
Шёлк – натуральное волокно тутового шелкопряда.
Шерсть – натуральное волокно животных, сырьё для тканей.
Шлевка — это деталь в форме узкой полоски, применяемая для поддержания ремня на поясе.
Шифон – шёлковая или х/б тонкая мягкая ткань.
Шлица — это разрез в нижней части изделия или
рукава, обработанный припуском ткани.
Шорты – короткие брюки.
Шов — это ниточное соединение слоев ткани.
Шпулька – катушка в машинах для намотки ниток.

## Slide 25
Источники материалов:
Технология. Справочное пособие.
Ф.Н.Зименкова
Москва 2002г. Педагогическое общество России.
Технология. Швейное дело. 5-7 класс.
Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая
Москва Просвящение 20 г.
http://odnoklassniki.ru/shityeikr/topics/-1168636157