## Slide 1: Грузоподъемные краны

## Slide 2: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕНАКИЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Грейферный кран
Автор:
Левченко Светлана Анатольевна
Преподаватель ГБПОУ «ЕИМТ»

## Slide 3: Мостовой грейферный кран

## Slide 4: Козловой грейферный кран

## Slide 5: Назначение.
Грейферный кран – это грузоподъемная машина предназначенная для транспортирования штучних грузов, металлической стружки, лесоматериалов и для погрузки кусковых грузов и сыпучих материалов: песка, извести, угля, щебня, гравия, цемента, руды, кокса, зерна, лома черных и цветных металлов.

## Slide 6: Грейферные краны.
Грейферный кран отличается от обычного крюкового крана тем, что вместо крюка предусмотрен специальный ковш, называемый грейфером
Открывается и закрывается грейфер с помощью двух барабанов, расположенных на тележке крана.

## Slide 7: Грейферные краны.
Грейферные краны имеют грейферную лебёдку с двумя барабанами, один из которых предназначен для наматывания замыкающего каната при закрытии челюстей (замыкающий), а другой — для наматывания поддерживающего каната (подъёмный). Подъёмный барабан работает совместно с замыкающим при подъёме и опускании грейфера

## Slide 8: Грейферные краны.
Грейфер канатный по количеству канатов подразделяются на:
одноканатные;
трехканатные;
двухканатные;
четырехканатные.

## Slide 9: Грейферные краны.
Грейфер одноканатный двухчелюстной, как следует из его названия, имеет два рабочих металлических ковша. В данном типе грейфера, весь процесс работы производится с помощью одного каната, который является как поднимающим канатом, так и замыкающим канатом. Одноканатный грейфер двухчелюстной является по своей сути быстросъемным грузоподъемным механизмом, т.к. он навешивается непосредственно на крановый крюк.

## Slide 10: Грейферные краны.
Грейфер двухканатный двухчелюстной - в данном типе грейфера используется два каната. Один канат называется подъемным, другой канат-закрывающим. Челюсти двухканатного грейфера соеденины шарнирно. Двухканатный грейфер применяется очень широко во всех отраслях промышленности, благодаря очень высокой производительности и автоматизации процесса.

## Slide 11: Грейферные краны.
Грейфер двухчелюстной трехканатный - принцип работы грейфера данного типа полностью аналогичен грейферу двухканатному, за исключением того, что один канат является подъемным, два остальных каната- замыкающими.

## Slide 12: Грейферные краны.
В четырехканатном грейфере два каната -подъемные, два каната замыкающие. Принцип работы четырехканатный грейфер полностью аналогичен в остальном двухканатному.

## Slide 13: Шестичелюстной грейферный захват
Паук

## Slide 14: Виды грейферов
Многочелюстной

## Slide 15: Грейферные краны.
Двухканатный грейфер.
Операции подъёма выполняет один канат, называемый подъёмным или поддерживающим, а раскрытие и закрывание грейфера - другой канат (называемый замыкающим или закрывающим). Двухканатные грейферы можно опоражнивать на любой высоте, но для этого требуется специальная двухбарабанная лебедка.

## Slide 16: Кабина крана
Для непосредственного управления грузоподъемным краном применяют кабины управления. Конструкция кабины управления грузоподъемным краном и место ее установки должны обеспечивать крановщику беспрепятственный обзор и видимость рабочей зоны крана от момента захвата груза, включая момент освобождения от него и гарантировать безопасную работу на кране.

## Slide 17: Грейферные краны.
Подвесная кабина

## Slide 18: Грейферные краны.
Стационарная кабина

## Slide 19: Охрана труда при эксплуатации грейферного крана.
1.При роботе грейфером плотно закрывать его челюсти, чтобы избежать высыпания груза.
2.Перед окончательным сближением челюстей грейфера с целью избежания перегрузки механизма и электродвигателя грейфер немного поднять.
3. В зоне действия крана не должны находиться люди.

## Slide 20: Контрольные вопросы:
Назначение грейферного крана?
В чем отличие конструкции грейферного крана от крана общего назначения ?
С помощью чего открывается и закрывается грейфер?
Какие правила ОТ необходимо соблюдать при работе на грейферном кране?
Как подразделяются грейферы по количеству канатов?
Домашнее задание
- Ответить на контрольные вопросы (ответы отправить преподавателю);
- Составить краткий конспект в своих рабочих тетрадях.

## Slide 21
Литература:
1.Богинский, К.С. Мостовые и металлургические краны /
К.С. Богинский, Ф.С. Зотов, Г.М. Николаевский. - Москва: Машиностроение, 1997. – 297с. 2. Петухов, П.З. Специальные краны /П.З. Петухов, Г.П. Ксюнин, Л.Г. Серлин. – Москва: Машиностроение, 2005. – 122с. 3. Камышев, А.Г. Мостовые электрические краны /А.Г. Камышев. – 2-е изд. исправ. и дополн. – Москва: Металлургия, 1972. – 320с.
ССЫЛКА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ: https://drive.google.com/open?id=1PUIkp2XONARc7YtcEWjtyPphVbKlQlql