## Slide 1
МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
Предмет: «Газодымозащитная служба»
Тема «Дыхательный аппарат на сжатом воздухе АП Север»
Разработал: Оборкин А.С.

## Slide 3: Дыхательный аппарат АП-СЕВЕР
Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной, обедненной кислородом и задымленной газовой среды при тушении пожаров в зданиях, сооружениях и на производственных объектах различного назначения в диапазоне температур окружающей среды от – 50 С до + 60 С и относительной влажности до 95%, работает по открытой схеме дыхания.

## Slide 4: Устройство АП-СЕВЕР
Подвесная система
- Универсальная спинка (основание)
- ремень для крепления баллона
- 2 плечевых ремня
- 2 регулировочных ремя
- 1 поясной ремень
Баллон
Запорный вентиль
Соединительный маховик
Редуктор с предохранительным клапаном

## Slide 5: Устройство АП-СЕВЕР
Шланг переменно высокого давления
Шланг постоянно низкого давления
Шланг для подсоединения спасательного устройства с быстроразъемным штуцером
Легочный автомат с клапаном аварийной подачи воздуха
Манометр со звуковым сигнальным устройством
Панорамная маска
Легочный автомат и маска для пострадавшего

## Slide 8: Подвесная система
Служит для монтажа на ней всех частей аппарата и его крепления на теле человека.

## Slide 9: Баллон
Предназначен
для хранения рабочего запаса сжатого воздуха.

## Slide 10: Запорный вентиль
Предназначен
для подачи воздуха из баллона в систему высокого давления.

## Slide 11: Редуктор с предохранительным клапаном
Редуктор предназначен для преобразования переменного высокого давления в постоянное низкое.
Предохранительный клапан защищает корпус редуктора от разрушения при повышения давления сверх нормативного. Он срабатывает при давлении 11-18 атм.

## Slide 12: Манометр
Предназначен :
для контроля за давлением воздуха в дыхательном аппарате.

## Slide 13: Звуковое сигнальное устройство
Предназначено :
для оповещения работающего в аппарате об исчерпании основного запаса воздуха и о необходимости выхода из непригодной для дыхания среды.

## Slide 14: Легочный автомат с клапаном аварийной подачи воздуха
Предназначен :
для подачи воздуха во внутреннюю полость маски с избыточным давлением, включения дополнительной непрерывной подачи воздуха при отказе легочного автомата или нехватке воздуха пользователю и принудительного выключения подачи воздуха после снятия маски.

## Slide 15: Панорамная маска
Предназначена :
для изоляции органов дыхания и зрения человека от окружающей среды, подачи воздуха от легочного автомата в органы дыхания человека через клапаны вдоха и удаления выдыхаемого воздуха через клапан выдоха в окружающую среду.

## Slide 16: Тактико-технические характеристики дыхательного аппарата АП-СЕВЕР

## Slide 17
1 | Рабочее давление | 300 атм
2 | Редуцированное давление | От 4,5 атм до 9 атм
3 | Давление срабатывания предохранительного клапана | 11-18 атм
4 | Давление срабатывания сигнального устройства | 55±5 атм
5 | Избыточное давление в подмасочном пространстве при нулевом расходе воздуха | 300±100 Па (0, 003±0,001 атм.)
6 | Сопротивление дыханию на выдохе | При t + 25 °С – 350 Па При t – 50 °С – 450 Па
7 | Вес маски | 0,7 кг
8 | Масса снаряженного аппарата без спасательного устройства с баллоном металлокомпозитным/металлическим | 13/16 кг
9 | Объем баллона | 6,8 л
10 | Защитное время действия | При t + 25 °С – 60 мин При t – 50 °С – 42 мин
11 | Диапазон рабочих температур | От – 50 до + 60 °С