## Slide 1: Способы ориентирования на местности
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Подмосковный колледж «Энергия»
подготовил
Карапетьянц Александр Викторович
преподаватель ГАПОУ МО “ПК “Энергия”
СП ЦСП “Энергия”

## Slide 2: Основные понятия
Топография (др.-греч. τόπος — место и γράφω — пишу) — описание земной поверхности с помощью общепринятых правил и условных обозначений. Предметом топографии является изучение местности, ориентирование на ней, а также решение специализированных задач: подготовка и ведение боевых действий, поисково-спасательных работ, проведение туристических походов и экспедиций, научно-исследовательская деятельность в полевых условиях и др.
Местность — участок земной поверхности,
обладающий определенной формой и свойствами. Характер местности определяется ее рельефом и объектами, расположенными на ней.

## Slide 3: МЕСТНОСТЬ
Горная
Холмистая
Равнинная
Лесистая
Болотистая
Открытая (поле, луг)
Застроенная (городская, сельская)

## Slide 4: ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ Поисково-спасательных работ
Поиск пострадавших
Прокладка маршрута к месту происшествия
Организация базового лагеря, расположение подразделений в зоне ЧС
Маршруты для эвакуации и транспортировки пострадавших
Подбор техники, инструментов и снаряжения для проведения ПСР в зависимости от свойств местности

## Slide 5: СПОСОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕСТНОСТИ
План-схема Территории небольших размеров, с небольшим количеством объектов, для задач, не требующих высокой точности
Фотография с поверхности земли
В горной местности. Публикуются в отчетах о походах
Аэро- и спутниковые снимки Предварительное изучение местности. Изучение местности на ЭВМ. Составление маршрутов и написание отчетов. Ориентирование в населенных пунктах. Ориентирование с использованием навигационной аппаратуры
Топографическая карта Максимально универсальное и информативное изображение, выполненное по общепринятым правилам

## Slide 6: ПЛАН МЕСТНОСТИ

## Slide 7: СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК МЕСТНОСТИ

## Slide 8: СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК МЕСТНОСТИ

## Slide 9: СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК МЕСТНОСТИ

## Slide 10: РЕЛЬЕФНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК

## Slide 12: УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
Топографический элемент – объект на местности, определяющий ее характер постоянные (обозначены на картах) – элементы рельефа, водоемы, лесные массивы, строения, дороги и др. временные (отсутствуют на картах) – обрушения, завалы, другие последствия стихийных бедствий или иных происшествий
Условный знак – общепринятый способ изображения топографического элемента на карте. Условный знак должен быть максимально информативен и понятен при минимуме знаний.
Связь между условным знаком и топографическим элементом взаимооднозначна

## Slide 13: ЛЕС НА КАРТЕ

## Slide 14: ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Площадные: города, поселки и территории предприятий, выражаемые в масштабе
Линейные: автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и связи, газовые и нефтяные магистрали, мосты, искусственные насыпи и выемки .
Точечные: отдельные строения, мосты, аэродромы и др.

## Slide 15: СРАВНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕСТНОСТИ
 | План/схема | Спутник | Атлас | Генштаб
Видимость объектов | Рисую что хочу | Не полностью, (одни объекты заслоняют другие) | Некоторые объекты намеренно не отображаются | максимальная
Характеристики (параметры) объектов |  | Не видны | Не приводятся | подписаны
Достоверность изображения со временем |  | Регулярно обновляется | Переиздаются с достаточной периодичностью | Устаревают. В населенных районах достаточно быстро
Универсальность применения |  | Для умеющих работать на ЭВМ | Для ширпотреба. Не требует какой-либо подготовки. | Для решения большинства задач.
Информативность | Нарисовал и пояснил | Не всегда понятно, что это такое | Общепринятые условные знаки, трактующиеся однозначно | 

## Slide 16: ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ НА КАРТЕ
Инструменты для измерения:
Километровая сетка
Циркуль
Курвиметр
Маркеры на автомобильных дорогах (на картах областей, спец. автомобильных картах)
Интернет-порталы, например, ati.su: расчет расстояний между населенными пунктами http://www.ati.su/Trace/Default.aspx

## Slide 17: ЛИНИИ КИЛОМЕТРОВОЙ СЕТКИ НА КАРТАХ
Масштаб карты | Расстояние между линиями сетки | Точность измерения, м
1:25 000 | 1 км | 12-25
1:50 000 | 1 км | 25-50
1: 100 000 | 2 км | 50-100
1:200 000 | 4 км | 100-200
1:500 000 | Меридианы и параллели 30’ | 500-1000
1:1 000 000 | Меридианы и параллели 1° | 1-2 км

## Slide 18: ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ НА МЕСТНОСТИ И КАРТЕ
Угол, измеренный на местности или на карте позволяет задать и удерживать направление!!!
Азимут – угол между направлением на север и направлением от наблюдателя на объект. Отсчитывается по часовой стрелке в градусах (0 . . 360°)
Магнитный азимут – угол между северным направлением магнитной стрелки компаса и направлением от наблюдателя на объект
Дирекционный угол (только на карте) – угол между линиями километровой сетки и направлением на объект
Обратный азимут – азимут от объекта на наблюдателя

## Slide 19: ПОПРАВКИ НА ПРИ ВЗЯТИИ АЗИМУТА

## Slide 20: ПОПРАВКИ ПРИ ВЗЯТИИ АЗИМУТА

## Slide 21: ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ
Это четкое определение своего местоположения, направления движения и пройденного расстояния относительно объектов на местности
Ориентирование отвечает на вопросы:
Где я нахожусь?
Куда мне идти?
С использованием навигационных приборов определение точных координат точки местонахождения и объектов, расчет маршрута на ЭВМ
С помощью карты и визуального изучения местности определение местонахождения по видимым ориентирам на местности, обозначенным на карте

## Slide 22: ТРИ КИТА ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
РАССТОЯНИЕ

## Slide 23: ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Ориентир – хорошо заметный и легко опознаваемый объект на местности (!),
Опознавание местности по характерным признакам и ориентирам
Определение местоположения (своего, интересующих объектов)
Отыскание и определение нужных направлений движения на местности, выдерживание заданного направления при любой обстановке

## Slide 24: ВЫБОР СПОСОБА ОРИЕНТИРОВАНИЯ
На местности много ориентиров | На местности мало ориентиров
Ориентирование по объектам на местности. Выбор наиболее подходящих ориентиров, позволяющих точно идентифицировать местоположение и отслеживать направление. | Ориентирование по сторонам горизонта и карте. Удержание направления по азимуту. Оценка пройденного пути на глаз или путем измерения
Для удержания направления наиболее хорошо подходят линейные ориентиры, проходящие вдоль направления движения, а также точечные, расположенные по или против направления движения. Ориентиры должны быть хорошо видны издалека. Маршрут удобно прокладывать от ориентира к ориентиру, в обход трудно проходимых участков | Карта должна быть точно сориентирована по сторонам горизонта. Направление движения отслеживается с помощью компаса (наиболее точно), Солнца или Полярной звезды (точность ~15-20°).
Notes: Начнем со 2 способа

## Slide 25: ПОДГОТОВКА К ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Выбор карты (вид карты, масштаб нанесение на карту информации)
Определение сторон горизонта
Ориентирование карты
Выбор наиболее подходящих ориентиров на карте и на местности
Определение местоположения на карте
Предварительная прокладка маршрута движения

## Slide 26: ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Отслеживание направления на север
Ориентирование карты
Определение местоположения
Удержание направления следования
Корректировка маршрута следования
Оценка расстояний (!)

## Slide 27: СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
По видимым ориентирам (максимально точный, но не всегда реализуемый)
По сторонам горизонта и азимуту, отслеживая по компасу (точность 5 – 10°)
По ориентиру, засеченному по ранее взятому азимутуПо углу, отложенному от направления на Солнце (точность 15°)

## Slide 28: 5 ВИДОВ НАВИГАЦИИ
Геонавигация – по видимым ориентирам на земле (визуально)
Астронавигация - по видимым небесным светилам (астролябия, секстант)
Магнитная навигация – по магнитному полю Земли (магнитный компас)
Радионавигация – по радиомаякам на земле (радиокомпас)
Спутниковая навигация – по радиосингалам со спутников ( приемники GPS, ГЛОНАСС)

## Slide 29: СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОРОН ГОРИЗОНТА
Использование компаса
По Солнцу и другим небесным светилам
По местным признакам (сильно зависят от местного климата и ландшафта!!!)

## Slide 30: РАСПОЛОЖЕНИЕ СТОРОН ГОРИЗОНТА

## Slide 31: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОНГОРИЗОНТА ПО СОЛНЦУ

## Slide 32: ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА
Указывает направление на север

## Slide 33: ОРИЕНТИРОВАНИЕ КАРТЫ
По сторонам горизонта
По линейным ориентирам
По азимутам на точечные ориентиры

## Slide 34: ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗИМУТА НА МЕСТНОСТИ ДВИЖЕНИЕ ПО АЗИМУТУ
Определение азимута на объект на местности На местности обычно определяют магнитный азимут с помощью компаса. При переносе азимута на карту при необходимости вносятся соответствующие поправки: магнитное склонение и девиация. Точность измерения азимута 5°.
Определение азимута на объект на карте Для измерения углов на карте используется транспортир или лимб компаса. Далее вносятся поправки на магнитное склонение и сближение меридианов.
Движение по азимуту, удержание направления с помощью компаса
Штурманская прокладка – движение по азимуту в несколько приемов (увеличивает точность выхода к целевому объекту)

## Slide 35: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
По площадным ориентирам
По линейным ориентирам
Использование элементов площадных и линейных ориентиров как точечных
По точечным ориентирам (створ, азимуты)
Метод обратных засечек

## Slide 37: ПРИМЕРЫ ОРИЕНТИРОВ НА МЕСТНОСТИ
Линейные:
+ граница леса, водоема, населенного пункта
Точечные:
+ пересечение линейных объектов, пересечение линейного и площадного объекта
+ повороты линейных объектов
+ ярко выраженные очертания площадных объектов (угол леса, залив или мыс
Площадные:
+ области, ограниченные заметными объектами (развязка дорог, остров)

## Slide 38: МЕТОД ОБРАТНЫХ ЗАСЕЧЕК

## Slide 39: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕРЯННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ
Ориентировка считается потерянной, если на местности не находят объектов, обозначенных на карте и не могут определить свое местоположение на карте
Что делать при потере ориентировки?
Прекратить движение
Померить магнитный азимут (максимально точно) направления движения
Оценить пройденный путь от потерянного ориентира
Оценить максимальное отклонение от направления, очертить район вероятного местонахождения на карте
Найти в этом районе и опознать (сопоставить с картой) ориентиры, расположенные в этом районе.
Если поблизости есть линейный или площадной ориентир, выйти на него и определить свое местонахождение
Если ориентиров нет – вернуться назад (по своему следу) до ближайшего ориентира и определить свое местонахождение
Как предотвратить потерю ориентировки?
Отслеживать и запоминать ориентиры(!!!), углы и расстояния,
Можно вести бортовой журнал, а также рисовать след на карте

## Slide 41: ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ
При входе в лес
Запомнить (а лучше записать) названия ближайших населенных пунктов
Померить магнитный азимут входа в лес – выходить следует обратным азимутом
Определить по карте линейные ориентиры, ограничивающие район нахождения в лесу, померить на карте азимуты на них – это аварийные азимуты для выхода из леса.
Проверить исправность и надежность средств связи (моб. телефон, радиостанция)
Рекомендуется надеть хорошо заметную издали одежду
Иметь при себе запас питьевой воды, нож и спички в герметичной упаковке
При потере ориентировки выйти на связь, а затем, согласовав расписание сеансов связи, выключить телефон

## Slide 42: ПОИСК ПОСТРАДАВШИХ
1. С пострадавшим (потерявшимся) есть связь
Когда и откуда зашел в лес. Когда потерял ориентировку.
Определить самочувствие и способность передвигаться. Есть ли у пострадавшего компас?
Определить, есть ли угроза жизни/здоровью, при необходимости вызвать помощь
Какие линейные ориентиры он пересекал если пострадавший способен двигаться, район поиска примерно обозначен, можно посчитать по карте аварийный азимут и попросить двигаться по нему до линейного ориентира. Если линейных ориентиров нет – попросить оставаться на месте
Какие ориентиры видит? Эти ориентиры должны быть отчетливо заметны и не путаться с другими!
Попросить взять магнитные азимуты на эти ориентиры Найти эти ориентиры на карте, померить обратный азимут. Если есть линейные ориентиры – померить экспозицию и искать на карте ориентиры с такой же экспозицией.
2. С пострадавшим (потерявшимся) нет связи
Очертить район поиска и прочесывать лес
Lizaalert.org

## Slide 43: ПЕРВОМУ ПРИБЫВШЕМУ К МЕСТУ ЧС
Оценка обстановки
Безопасное место для эвакуации
Место расположения техники/подразделений
Основные ориентиры на местности, заметные из зоны ЧС и по дороге к ней
ПРИНИМАЮЩЕМУ ИНФОРМАЦИЮ О ЧС
Отметить на карте место ЧС
Отметить на карте заметные ориентиры, а также удобные места развертывания подразделений
Оценить по карте расстояние до места ЧС
Передать информацию выезжающим подразделениям