## Slide 1: Выполнила: учитель технологии, Карапациян Ольга Витальевна
Тема: «Печатная продукция, как результат компьютерной графики. Профессии связанные с компьютерной графикой: инженер-конструктор, архитектор, инженер-строитель и т.д.»

## Slide 2
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ– издания, воспроизведенные типографским способом: книги, брошюры, газеты, журналы, бланки учетных и отчетных форм, географические карты и атласы, нотная и изобразительная продукция и пр.
Учет книжно-журнальной продукции ведется по числу изданий, номеров, тиражу и печатным листам-оттискам, при этом отдельно выделяются журналы и другие виды журнальной продукции.
Каждый из них выполняет определенную функцию и имеет особенности производства.

## Slide 3: В полиграфии применяется несколько видов печати, каждый из которых имеет свои принципы работы и области применения
Офсетная печать считается одним из наиболее распространенных методов. Она основана на принципе передачи изображения с пластины на резиновый цилиндр, а затем непосредственно на бумагу. Этот метод дает отличные результаты в плане четкости и яркости цветопередачи, а также позволяет получать большое количество копий в короткие сроки.
Тампонная печать используется для нанесения рисунка на неровные и объемные поверхности. С помощью эластичного тампона краска переносится с клише на предмет. Методика применяется, например, при изготовлении брелоков или зажигалок.
Сублимационная печать - передачи фотографических изображений на текстиль. Основа краски превращается из твердого состояния непосредственно в газообразное под действием тепла, проникает в волокна ткани и закрепляется там.

## Slide 4
Ризография – печать больших тиражей, но ограничена четырьмя основными цветами и имеет меньшую четкость изображения по сравнению с другими видами печати.
Литография – используется для производства ценных бумаг и банкнот. В процессе подготовки к печати металлическая пластина проходит стадию травления, при котором создаются участки, пропускающие краску, и участки, ее отталкивающие.
Трафаретная печать (шелкография) – основана на принципе прохождения краски через отверстия в трафарете на печатную основу. Позволяет получить яркие, насыщенные цвета и толстый слой краски, что придаёт изображению объем и выразительность.
Цифровая печать – изготовление тиражной печатной продукции с помощью «цифрового» оборудования — устройств, печатающих непосредственно из электронных файлов и использующих не офсетную технологию, а технологию прямого нанесения красок.

## Slide 5
Глубокая печать – краска наносится на бумагу слоями различной толщины, пропорционально глубине печатающих элементов формы; — краска жидкая, одни штрихи, точки, пятна легко переходят на другие соседние, как бы накладываясь на них, сливаясь.
Флексографская печать — представляет собой прямую высокую ротационную печать быстровысыхающими жидкими красками, закрепляющимися на различных материалах, с использованием эластичных печатных форм, которые могут быть установлены на формных цилиндрах с различной длиной окружности.
Флексография применяется для создания упаковок, журналов и книг, при выпуске сувениров.
Каждый вид печати имеет свои достоинства и недостатки. Выбор метода зависит от специфики задачи, требований к качеству и скорости печати, а также бюджета проекта. При необходимости, специалисты типографии смогут предложить оптимальное решение и ответить на все вопросы.

## Slide 6: Примеры профессий в сфере компьютерной графики:
- 2D-художник или графический дизайнер
3D-моделлер
текстурщик
2D или 3D аниматор
рендеринг-специалист
художник по спецэффектам
инженер-конструктор
Архитектор
Инженер-строитель и т.д.

## Slide 7: Компьютерная графика — это искусство и наука создания изображений с помощью компьютерных технологий.

## Slide 8: Инженер-конструктор – это…
…специалист, который проводит патентные исследования и определяет показатели технического уровня проектируемых изделий. Инженер-конструктор составляет кинематические схемы, проверяет рабочие проекты и контролирует чертежи (по профилю работы), снимает эскизы сложных деталей с натуры и выполняет сложные деталировки.

## Slide 9: Архитектор – это…
…специалист, который отвечает за форму здания, его внутреннее устройство и внешний вид, материалы.
Архитектор — это специалист, который проектирует здания от частного дома до аэропорта, открытые пространства, такие как парки, улицы, набережные, а также интерьеры.

## Slide 10: Инженер-строитель – это...
...специалист, занимающийся планированием строительства, реставрации и ремонта зданий, сооружений, мостов, дорог и других объектов.

## Slide 11: Практическая работа
Разработайте свою собственную визитную карточку используя фирменный стиль (логотип).
Виды визиток: личная, корпоративная, рекламная.