## Slide 1: Видеокарты
Выполнил: Шавензов Денис
2007 год
ГОУ ЦО №1861 «Загорье»

## Slide 2: Видеокарты
-это устройство, через которое сигналы изображения выводятся на монитор (или другое устройство визуального представления изображения).

## Slide 3: Видеокарты
Устройство
Характеристика
Производители
Цены
КОНЕЦ

## Slide 4: Устройства
графический процессор
видеоконтроллер
видеопамять
цифро-аналоговый преобразователь
видео-ПЗУ
система охлаждения

## Slide 5: графический процессор
занимается расчётами выводимого изображения, освобождая от этой обязанности центральный процессор, производит расчёты для обработки команд трёхмерной графики. Является основой графической платы, именно от него зависят быстродействие и возможности всего устройства.

## Slide 6: видеоконтроллер
отвечает за формирование изображения в видеопамяти, даёт команды RAMDAC на формирование сигналов развёртки для монитора и осуществляет обработку запросов центрального процессора.

## Slide 7: видеопамять
выполняет роль кадрового буфера, в котором хранится изображение, генерируемое и постоянно изменяемое графическим процессором и выводимое на экран монитора (или нескольких мониторов). В видеопамяти хранятся также промежуточные невидимые на экране элементы изображения и другие данные.

## Slide 8: цифро-аналоговый преобразователь
служит для преобразования изображения, формируемого видеоконтроллером, в уровни интенсивности цвета, подаваемые на аналоговый монитор. Возможный диапазон цветности изображения определяется только параметрами RAMDAC.

## Slide 9: видео-ПЗУ
постоянное запоминающее устройство, в которое записаны видео-BIOS, экранные шрифты, служебные таблицы и т. п. ПЗУ не используется видеоконтроллером напрямую — к нему обращается только центральный процессор. Хранящийся в ПЗУ видео-BIOS обеспечивает инициализацию и работу видеокарты до загрузки основной операционной системы, а также содержит системные данные, которые могут читаться и интерпретироваться видеодрайвером в процессе работы

## Slide 10: система охлаждения
предназначена для сохранения температурного режима видеопроцессора и видеопамяти в допустимых пределах.

## Slide 11: ХАРАКТЕРИСТИКА
ширина шины памяти
количество видеопамяти
частоты ядра и памяти
техпроцесс
текстурная и пиксельная скорость заполнения
выводы карты

## Slide 12: ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Основные производители
  ATI Technologies
  NVidia|NVIDIA Corporation
Специализированные
  Nvidia Quadro
  Matrox
  3D Labs
Другие производители
  3dfx
  S3 Graphics
  XGI Technology Inc.

## Slide 13: Цены на видеокарты
Radeon X1950 256Мб,16х со 169 до 189 евро
Radeon X1650 128Мб,8х со 119 до 129 евро