## Slide 1: Нормирование труда
Классификация затрат рабочего времени.
Фонд рабочего времени.
Система норм и нормативов труда.
Методы нормирования труда

## Slide 2: Классификация затрат рабочего времени
Notes: <number>

## Slide 3: Классификация затрат рабочего времени
Тпз - подготовительно-заключительное время – затрачивается на выполнение и подготовку задания и действия, связанные с его окончанием;
Топ - оперативное время – затрачиваемое на изменение формы, размеров, свойств предмета труда, и выполнение вспомогательных действий, необходимых для осуществления изменения;

## Slide 4: Классификация затрат рабочего времени
Тос - основное время- затрачиваемое на целенаправленное изменение предмета труда;
Твс - вспомогательное время – в течении которого производятся загрузка сырья, заготовок, съем готовой продукции, управление оборудованием, изменение режимов его работы, контроль за ходом технологического процесса и качеством продукции;

## Slide 5: Классификация затрат рабочего времени
Торм - время на обслуживание рабочего места – затрачиваемое на уход за оборудованием и поддержанием рабочего места в нормальном состоянии;
Время технического обслуживания – затрачивается на уход за оборудованием при выполнении конкретной работы;
Время организационного обслуживания – на уход за рабочим местом, связанный с выполнением работы в течении всей смены.

## Slide 6: Классификация затрат рабочего времени
Время регламентированных перерывов:
Тотд - время на отдых и личные надобности (Время на отдых определяется в процентах от оперативного времени, время на личные надобности устанавливается в минутах на смену или в размере 2% от величины оперативного времени и входит в состав нормы времени);
Тпт - перерывы, обусловленные технологией и организацией производства.
время нерегламентированных перерывов – простои оборудования и рабочих, вызванные нарушениями установленной технологии и организации производства.

## Slide 7: Классификация затрат рабочего времени

## Slide 8: Классификация затрат рабочего времени
Штучно-калькуляционное время tштк:

## Slide 9: Фонд рабочего времени
Календарный фонд рабочего времени (КФВ) – число дней в планов периоде -365 или 366;
Номинальный фонд рабочего времени НФВ= КФВ – В – П; В- выходные, П – праздничные дни;

## Slide 10: Фонд рабочего времени
3. Режимный фонд рабочего времени
РФВ=НФВ*Ксм*Тсм - П*12,
Где Ксм – коэффициент сменности (режим) работы предприятия;
Тсм – продолжительность одной смены;
П*12 - сокращение продолжительности рабочего дня в канун праздников на 1 час.

## Slide 11: Фонд рабочего времени
4. Эффективный (плановый) фонд рабочего времени
Фэф= РФВ - Тпл.п.,
Где Тпл.п.- потери времени, планируемые предприятием и связанные с очередными отпусками, дополнительными отпусками по законодательству, потери времени на профилактические, ремонтные работы оборудования, по болезням рабочих и по семейным обстоятельства.

## Slide 12: Система норм и нормативов труда

## Slide 13: Система норм и нормативов труда
Все затраты рабочего времени (кроме подготовительно-заключительного) устанавливаются на операцию или на единицу (штуку) изделия и в сумме составляют норму штучного времени (Тшт):

## Slide 14: Система норм и нормативов труда
Для ручных и машинно-ручных работ, где время на обслуживание рабочего места, а также на отдых и личные надобности нормируется в процентах от оперативного времени, нормы штучного времени
К — время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, в % от оперативного времени.

## Slide 15: Система норм и нормативов труда
Норма выработки — это количество натуральных (штук, метров, юнн.) или условных единиц продукции (плавок, съемов и т.д.), которое должно быть изготовлено в единицу времени (смену, месяц) в определенных организационно-технических условиях одним или группой рабочих соответствующей квалификации.

## Slide 16: Система норм и нормативов труда
Норма выработки
где Нвыр — норма выработки;
Тсм — сменный фонд рабочего времени;
Нвр — установленная норма времени на единицу изделия.

## Slide 17: Система норм и нормативов труда
В тех производствах, где подготовительно-заключительное время, время на обслуживание рабочего места, на личные надобности и отдых нормируются на смену, норма выработки рассчитывается по формулам:

## Slide 18: Система норм и нормативов труда
Нормой времени и нормой выработки существует обратная зависимость, т.е. с уменьшением нормы времени норма выработки увеличивается. Однако изменяются эти величины не в одинаковой мере: норма выработки увеличивается в большей степени, чем уменьшается норма времени.

## Slide 19: Система норм и нормативов труда
Норма обслуживания — это установленное количество единиц оборудования (число рабочих мест, квадратных метров площади и т.д.), которое должно обслуживаться одним рабочим или группой рабочих соответствующей квалификации при определенных организационно-технических условиях в течение смены.

## Slide 20: Система норм и нормативов труда
Норма времени обслуживания — это количество времени, необходимое в определенных организационно-технических условиях на обслуживание в течение смены единицы оборудования, квадратного метра производственной площади и т.д.

## Slide 21: Система норм и нормативов труда
Нч — норма обслуживания
Нвр.о — норма времени на обслуживание единицы оборудования, единицы производственных площадей и т.д.;
Нвр — норма времени на единицу объема работы, на выполняемую функцию;
п — количество единиц работы, выполняемых в течение определенного периода (смены, месяца);
К — коэффициент, учитывающий выполнение дополнительных функций, не учтенных нормой времени (функции учета, инструктажа, наблюдения за процессом), а также на отдых и личные надобности.

## Slide 22: Система норм и нормативов труда
Под нормой численности работающих понимают численность работников определенного профессионально-квалификационного состава, требующуюся для выполнения производственного задания.

## Slide 23: Система норм и нормативов труда
Нч – норма численности
О – общее количество обслуживаемых единиц оборудования, квадратных метров производственной площади и т.д.;
Но – норма обслуживания.

## Slide 24: Методы нормирования труда
Аналитические методы включают: анализ конкретного трудового процесса, разделение его на элементы, проектирование рациональных режимов работы оборудования, организации труда и необходимых затрат времени по элементам трудового процесса, установление норм на операции.

## Slide 25: Методы нормирования труда
Суммарные методы предполагают установление норм труда без разделения процесса на элементы и проектирования рациональной организации труда, т. е. на основе либо опыта нормировщика (опытный метод), либо статистических данных о выполнении аналогичных работ (статистический метод). Нормы, установленные с помощью суммарных методов, называют опытно-статистическими.

## Slide 26: Методы нормирования труда
Аналитически-исследовательский метод основан на исследовании операций в производственных условиях, изучение затрат рабочего времени на её выполнение происходить при помощи хронометража или фотографии рабочего дня.

## Slide 27: Методы нормирования труда
Хронометраж. Хронометраж операции – это способ изучения затрат времени на выполнение циклических повторяющихся ручных и машинно-ручных элементов операций. Объектом наблюдения являются операция, а целью - установление основного и вспомогательного времени на операцию.

## Slide 28: Методы нормирования труда
Процесс хронометража включает в себя: расчленение технологической операции на отдельные элементы; установление продолжительности этих элементов; анализ результатов наблюдений; проектирование оптимальной продолжительности каждого элемента операции.

## Slide 29: Методы нормирования труда
1. Подготовка к наблюдению. Заключается в выборе рабочего места для хронометража, расчленение операции на переходы, определение фиксажных точек, т.е. моментов указывающих на начало и конец операции, установление необходимого количества замеров, установление важнейших факторов влияющих на продолжительность каждого элемента.

## Slide 30: Методы нормирования труда
2.Хронометрирование. Производиться с помощью специальных средств: секундомеры, хронометры, видеоаппаратуры. Измеряются элементы изучаемой операции и записывается продолжительность каждого элемента в хронометражную карту по текущему времени или по отдельным отчётам с остановкой приборов.

## Slide 31
3. Получение результата и его анализ. Ряд замеров называется хронометражным рядом. Каждый хронометражный ряд имеет колебания по величине замеров. Относительные размеры этих колебаний характеризуют степень его устойчивости, которая называется коэффициентом устойчивости хронометражного ряда (Куст). Он представляет собой отношение максимальной продолжительности замера ( ) ряда, к минимальной продолжительности ( ) ряда.

## Slide 32: Методы нормирования труда
Куст представляет собой отношение максимальной продолжительности замера
ряда, к минимальной и продолжительности
ряда.

## Slide 33: Методы нормирования труда
Время продолжительности операции или отдельных её частей определяется как среднее арифметическое хронометражного ряда
где - x1, x2, … xn время на выполнение элементов операций или операции (сек., мин.); m- число замеров;
1,2… n - хронометражный ряд операции.

## Slide 34: Методы нормирования труда
Фотография рабочего дня. Представляет собой наблюдение, которое проводится для изучения всех затрат рабочего времени в течении смены или ее части. Фотография может быть индивидуальной, групповой, бригадной и самофотографией.
Цель фотографии: выявление потерь рабочего времени, установление причин их вызывающих, разработка мероприятий по устранению потерь, получение данных для создания нормативов времени и численности рабочих.

## Slide 35: Методы нормирования труда
Фотография рабочего дня проводиться в следующем порядке: после подготовки к наблюдению, наблюдатель осуществляющий фотографирование регистрирует все без исключения затраты времени, при этом он отмечает на наблюдательном листе какую работу выполняет исполнитель и время её начала и окончания. Обработка фотографий заключается в определении состава и структуры рабочего времени, а также выявленные его потерь.

## Slide 36: Методы нормирования труда
Экспертный метод нормирования.
Среди экспертных методов наибольшее распространение получил метод Дельфа (Дельфийские оракулы). По этому методу формируется группа экспертов в количестве 6-7 человек в которую входят специалисты, обладающие большим опытом и знаниями в области аналогичной нормируемой работы.

## Slide 37: Методы нормирования труда
Часто в практике обработки данных по определению затрат времени на ту или иную работу используют эмпирическую формулу
- ожидаемое время для выполнения какой-либо работы,
tmin - минимальная оценка выполнения,
tmax - максимальная оценка выполнения.