## Slide 1
Комплексное изучение ручья Рудки – особо охраняемой природной территории
Работа подготовлена обучающейся 8 «А» класса МБОУ «ООШ № 36» Джахановаой Дианой

## Slide 2: Цель работы:
проведение комплексного эколого – географического исследования ручья, определение основных физических и химических свойств природной воды.

## Slide 3
Описать исследуемый водоем
2. Провести гидрометрические работы, выяснить:
а) глубину ручья
б)ширину
в) скорость течения
3. Определить качество воды:
а)прозрачность
б) температуру
в) цвет
г) запах
4. Определение химических показателей воды:
а) железа
б) фенолов
в) кислотности
5. Выяснить экологическое состояние ручья
Поставленные задачи

## Slide 4
Актуальность работы
Состоит в том, что уже длительный период, никто не занимался проблемами исследования данного водоема, а ведь Рудка является частью экосистемы реки Оскол

## Slide 5
В качестве гипотезы исследования
выдвинуто предположение о том, что экологическое состояние изучаемого водоема может быть улучшено.

## Slide 6
По рассказам старожилов
Рудка берет начало в районе ТЦ «Арбат»

## Slide 7
Затем её русло заковано в броню трубы, переходящую в бетонную коробку.

## Slide 8: Методы исследования. Описание ручья

## Slide 9: Методика проведения гидрометрических работ
Исследования проводились в районе
улицы Рабочая.
Ширина ручья – 260 см
Глубина у правого берега – 18 см
у левого берега - 12 см
посередине - 22см
Скорость течения - 0,3 м/сек
Вывод: ручей неглубокий, течение медленное, спокойное.

## Slide 10: Методика определения качества воды:
а) прозрачность, в данном месте -22 см
б) температура воды -1°С
в) цвет – зеленоватый
г) запах – без запаха

## Slide 11: Химические методы:
Определение железа. В пробирку налить 10 мл воды, прибавить 1 каплю концентрированной азотной кислоты, несколько капель 5 % раствора перекиси водорода и, примерно, 0,5 мл 20 % раствора роданида калия. При содержании железа около 1 мг/л появляется розовое окрашивание раствора, а при более высоком содержании - красное.
Вывод: вода приобрела красный цвет, значит содержание железа высокое.

## Slide 12: Химические методы:
Определение фенолов. Фенолы могут влиять на биологическую жизнь рек. В коническую колбу вносят 100 мл исследуемой пробы и затем добавляют раствор хлорной извести или хлорную воду в таком объеме, чтобы было внесено 0,05 мг активного хлора. Через 10 минут определяют, появился ли характерный для хлорфенолов "аптечный запах" при 20-и и 60°С.
Вывод: раствор имеет «аптечный запах», значит присутствуют фенолы.

## Slide 13: Химические методы:
Кислотность или рН воды определяют с помощью индикаторных полосок.
Содержание сульфатов в водоемах может быть повышенным вследствие сброса в них сточных вод с неорганическими и органическими соединениями серы.
Примерно 10 мл пробы подкисляют в пробирке несколькими каплями соляной кислоты и прибавляют около 0,5 мл 10%-го раствора хлорида бария (ВаСI2О). При содержании 5-50 мг/л сульфатов возникает слабое помутнение, при более высокой концентрации выпадает осадок сульфата бария ВаSО4.
Вывод: вода имеет кислотную среду, т.к. в ручей попадает мазут.

## Slide 14
Загрязняют Рудку:
а) ж/д узел
б) бытовые отходы
Экологическое состояние ручья

## Slide 15
Комплексное исследование ручья в районе улицы Привокзальная.
 | оценка в баллах | 
 | да – 1 балл | нет – 0 баллов
Физическое загрязнение : - обилие наносов на дне - свалки отбросов на берегу - наличие кострищ - стихийно возникшие пляжи | 1 1 1 | 0
Химическое загрязнение : Реакция воды: - кислая - щелочная - радужные и масляные пятна на поверхности - азотистые и фосфорные соединения за счет смыва удобрений и органических остатков (бурное развитие водорослей) | 1 1 | 
Биологическое загрязнение : - наличие сине-зеленых водорослей (цветение воды) - наличие ряски в водоеме |  | 0 0
4. Степень повреждения на берегу (вытаптывание, поломки) больше 50 % | 1 | 
5. Отсутствие околоводных птиц : - уток - куликов - трясогузок |  | 0 0 0
6. Отсутствие водомерок на поверхности воды : | 1 | 
Итого: | 7 | 

## Slide 16
Вывод о степени загрязнения водоема на основе следующей таблицы:
Степень загрязнения Количество баллов
1. Очень сильная 12-15
2.Сильная 6-11
3.Средняя 3-5
4.Слабая 1-2
Вывод: степень загрязнения – сильная

## Slide 17
« Если каждый человек на куске земли своей сделал бы всё, что он может, как прекрасна была бы земля наша»
А.П.Чехов

## Slide 18
1. Ликвидировать свалки бытового
мусора
2. Запретить ж/д узлу сброс мазута
3. Расчистить русло ручья
4. Вывесить памятки о бережном
отношении к ручью
Рекомендации по охране ручья:

## Slide 19
Всем нам
необходимо сберечь
и сохранить данный
государственный
заказник.